河南天邦石油化工有限公司环境信息公示

| 单位名称 | 河南天邦石油化工有限公司 | 法人代表 | 王传京 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 濮阳市台前县产业集聚区化工园 | 办公电话 | 0393-2271666 |
| 废气污染物排放情况 |
| 污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放总量（t/a） | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 是否超标 |
|  | 执行标准 | 实测值 |  |  |  |  |
| 排放口名称 | 导热油炉35m高排气筒 | 废气排放量（m3/h） | 1.34×104 |
| 烟尘 | 200 | 52 | 0.42 | 3.024 | 200 | 否 |
| SO2 | 900 | 160 | 1.29 | 9.288 | 900 | 否 |
| NOX | / | 262 | 2.13 | 15.336 | / | / |
| 排放口名称 | 原料加热炉39m高排气筒 | 废气排放量（m3/h） | 4.64×104 |
| SO2 | 850 | 186 | 0.30 | 2.16 | 850 | 否 |
| NOX | / | 302 | 0.50 | 3.6 | / | / |
| 排放口名称 | 再生气加热炉39m高排气筒 | 废气排放量（m3/h） | 4.83×104 |
| SO2 | 850 | 140 | 0.18 | 1.296 | 850 | 否 |
| NOX | / | 230 | 0.16 | 1.152 | / | / |
| 排放总量 | SO212.744t/a | 总量执行标准 | SO217.9t/a |
|  | NOX20.088t/a |  | NOX24.26t/a |
| 废水污染物排放情况 |
| 排放口名称 | 厂区废水总排口 | 流量（m3/d） | 138.4 |
| 监测项目 | pH | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 石油类 | 生化需氧量 |
|  | / | 45.2 | 57 | 0.345 | 0.120 | 9.23 |
| 执行标准 | 6-9 | 50 | 70 | 0.4 | 0.27 | 20 |