《建设项目环境影响报告表》编制说明

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 台前县正大新型建材生产粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 台前县正大新型建材有限公司 |
| 法人代表 | 王传珍 | 联系人 | 王传珍 |
| 通讯地址 | 河南省濮阳市台前县侯庙镇张楼东村北500米路西 |
| 联系电话 | 15893206172 | 传真 | / | 邮政编码 | 457600 |
| 建设地点 | 河南省濮阳市台前县侯庙镇张楼东村北500米路西 |
| 立项审批部门 | 台前县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2020-410927-42-03-076669 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |
| 占地面积(m2) | 51106.66 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资(万元) | 11000 | 其中：环保投资（万元） | 119 | 环保投资占总投资比例 | 1.08% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2021年3月 |
| 项目内容及规模： 1、项目由来 我国是一个人口众多、能源和土地紧缺的国家，以烧结实心黏土砖为主的传统建筑材料大量毁田取土，浪费土地资源、污染环境。因此，在城镇建设中禁止使用实心黏土砖是国家实施可持续发展和科学发展战略的重大决策。随着我国基础设施建设和住宅业的蓬勃发展，以加气混凝土砌块为代表的新型墙体材料也进入了快速发展时期。国家五部委专门成立了国家墙体材料改革办公室，针对发展新型墙体材料、限制实心黏土砖生产出台了一些列政策，把加气混凝土产品作为大力发展的新型墙体材料。在国家建筑材料工业局文件《新型建材及制品发展导向目录》中，将加气混凝土产品作为发展类产品之一。为了适应国家对墙体材料的宏观调控政策，满足台前县及周边地区对新型墙体材料市场需求，台前县正大新型建材有限公司拟投资11000万元在濮阳市台前县侯庙镇张楼东村北500米路西建设“台前县正大新型建材生产粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆项目”，项目购买台前县侯庙镇土地进行建设，目前土地手续正在办理。 项目采用粉煤灰、建筑垃圾、细砂、水泥等为主要原料，经原料处理（鄂破、粉碎）、配料搅拌、压制成型、入釜蒸养等一系列工序制作而成，产品有粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板，项目生产过程中收集的粉尘添加水泥、外加剂等经烘干、筛分、计量、混合搅拌生产干混干粉砂浆，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于鼓励类中“十二 建材 11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，项目符合国家产业政策，项目已于2020年9月3日在台前县发展和改革委员会进行备案，项目代码为“2020-410927-42-03-076669”，备案证明见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年5月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）和《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年10月1日起施行）的有关规定，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单（部令第1号），本项目属于“十九 非金属矿物制品业 56 石墨及其他非金属矿物制品”项目不属于含焙烧的石墨、碳素制品，属于其他，应编制环境影响报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制、增产减污的原则，本着客观、公平、公正、科学、规范的要求，编制完成了《台前县正大新型建材生产粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆项目环境影响报告表》。 2、产业政策相符性 （1）项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 项目原料、产品、年产规模、所用生产设备等与《产业结构调整指导目录(2019年本)》的相符性分析详见表1。 表1 产业政策相符性分析一览表 序号 类别 政策要求 本项目情况 相符性 1 原料 “利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”属于鼓励类 本项目原料主要为粉煤灰、建筑垃圾和细砂等，其中粉煤灰来自电厂，建筑垃圾为来自当地工地的建筑废弃物，因此项目符合该条政策要求，属于鼓励类。 相符 2 产品 “粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）”属于限制类 本项目位于台前县侯庙镇张楼东村北500米路西，项目所用原料为粉煤灰、建筑垃圾和细砂等，不涉及粘土的使用，因此产品不属于粘土空心砖 相符 3 规模 “6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线”属于限制类 本项目产品为粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆，不涉及烧结砖及烧结空心砌块生产线，本项目产品不属于限制类 相符 4 生产设备 “砖瓦轮窑（2020年12月31日）以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑”为淘汰类 本项目不涉及轮窑、立窑、马蹄窑等 相符 由上表可知，本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类项目，项目所用工艺及设备均不涉及该名录中限制类和淘汰类工艺和设备，且本项目已在台前县发展和改革委员会备案（项目代码：2020-410927-42-03-076669），因此本项目的建设符合国家相应的产业政策。 （2）项目与《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》相符性分析 根据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）中提出，“逐步禁止生产和使用实心粘土砖”、“积极推广新型墙体材料”，本项目采用粉煤灰、建筑垃圾、水泥等粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆，且本项目粉煤灰蒸压砖、混凝土砖不属于实心砖，符合该通知的要求。 （3）项目与《河南省发展应用新型墙体材料条例》相符性分析 表2 相符性分析 政策 政策要求 本项目情况 相符性 河南省发展应用新型轻体材料条例 第三条“本条例所称新型墙体材料，是指以非黏土为主要原料生产的，有利于节约土地和资源综合利用、有利于保护生态环境和改善建筑功能，符合建筑安全、质量和环保标准的墙体材料。” 本项目以粉煤灰、建筑垃圾和细砂等为主要原辅材料，不涉及粘土的使用，产品为粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆，不生产黏土砖 相符 第十条“鼓励企业利用建筑垃圾、煤矸石、粉煤灰、氧化铝赤泥、磷石膏等无毒无害的固体废弃物生产新型墙体材料” 相符 第十七条“本省行政区域内，禁止生产黏土砖。省人民政府有特别规定的除外。禁止以生产新型墙体材料为名，在生产原料中超标准掺配黏土” 相符 （4）项目与《河南省墙体材料革新“十三五”规划》相符性分析 该规划指出了“十三五”期间的发展原则，并提出“以节地、节能、节材为重点，积极利用城市建筑垃圾、粉煤灰、煤矸石、尾矿、工业副产石膏等替代资源，结合资源禀赋，生产、应用适合当地的新型墙体材料。”本项目采用粉煤灰、建筑垃圾和细砂等为主要原辅材料，产品为粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆，符合《河南省墙体材料革新“十三五”规划》发展原则。 3、项目地理位置 项目购买台前县侯庙镇张楼东村土地进行建设，目前土地手续正在办理中，根据侯庙镇土地总体规划图（见附图四），项目用地性质为建设用地，根据台前县自然资源局出具的证明（见附件3）及台前县侯庙镇人民政府出具的证明（见附件4），项目用地符合台前县及台前县侯庙镇城乡规划，同意本项目的选址。 本项目位于台前县侯庙镇张楼东村北500米路西，项目东侧紧邻村村通道路，隔道路为农田；南侧为农田；西侧为荒地，北侧为濮阳市源泰建材有限公司，距离项目较近的敏感点为项目东侧805m处的刘口村、南侧475m处的张楼西村。 项目地理位置图见附图一，周边卫星图见附图二。 4.项目组成及建设内容 项目占地面积为76.66亩（合计51106.66m2），主要建设内容包含生产车间、材料车间、小砖车间、成品车间、办公室等配套设施。项目组成及建设情况一览表见表3。 表3 工程组成及建设情况一览表 类别 名称 项目组成及规模 备注 主体工程 生产车间 1座，钢架结构，48m×38m×7.5m，内设浇筑平台、摆渡车、勾推小车、模箱、侧板、蒸养小车、行吊、切割机、回板小车、卷扬机等设备 新建 小砖车间 1座，钢架结构，51m×20m×7m，内设有一整套中冶YZ1200液压机、卷扬机、搅拌机等设备 新建 蒸压釜 1座，砖混结构，38m×35m，布设8条蒸压釜，用于产品的蒸压 新建 辅助工程 成品车间 1座，钢架结构，32m×28m×6m，主要用于成品的存放 新建 材料车间 1座，钢架结构，108m×40m×6m，用于原料的破碎，主要设备为颚式破碎机、球磨机等 新建 原料储罐 共3个，粉煤灰罐、水泥罐、石灰罐各1个，粉煤灰罐900吨，水泥罐180吨，石灰罐180吨 新建 锅炉房 1座，钢架结构，18m×13m×6m，内设一座6t燃气蒸汽锅炉 新建 办公区 1座，2层砖混结构，42.2m×10.5m×7m，位于厂区南侧，用于人员办公 新建 门卫室 1座，砖混结构，9.6m×6m×3m，位于厂区入口处，用于门卫值班 公用工程 给水 来自厂区自备水井，可满足项目需要 新建 排水 项目无生产废水产生，主要为生活污水，经化粪池收集后定期清掏用于附近农田肥田，不外排 新建 供气 用于隧道窑点火，使用天然气槽车运输，由供气 公司槽车输送，厂区设减压气柜 新建 供电 供电由当地电网提供 新建 环保工程 废气 原料堆存、装卸粉尘：设置全封闭原料库+顶部喷雾装置，采用卷帘门；在原料库等的进出口位置固定安装摄像机； 破碎、筛分等前处理粉尘：密闭车间，颚式破碎机置于地下，车间顶部设置喷淋洒水雾化装置各进料卸料口设置密闭集气罩，一套袋式除尘器+经15m高排气筒排放； 粉料入仓粉尘：经仓顶除尘器处理后有组织排放； 计量、搅拌系统粉尘：密闭管道+布袋除尘器+15m高排气筒； 切割工序粉尘：湿式切割，集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒； 干粉砂浆搅拌、包装粉尘：收尘管+布袋除尘器+15m高排气筒； 锅炉燃烧：低氮燃烧器+烟气再循环系统+8m高排气筒； 车辆运输：地面硬化、洒水、厂区进出口设置车辆冲洗装置 新建 废水 无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田肥田，不外排 新建 噪声 高噪声设备全部置于密闭车间内，基础减震，加强绿化 新建 固废 一座10m2的一般固废暂存间，垃圾桶若干 新建 5.项目产品方案 本项目主要产品包括粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆，主要产品见表4。 表4 本项目产品方案 序号 产品名称 规格（长*宽*高） 年产量 1 粉煤灰蒸压砖 240mm*120mm*50mm、200mm*100mm*50mm 3000万块/年 2 混凝土砖 240mm*120mm*50mm 3000万块/年 3 混凝土加气块 200mm*100mm*600mm、240mm*200mm*600mm 20万立方米/年 4 墙板 100mm*600mm*380mm、150mm*600mm*380mm 10万立方米/年 5 干混干粉砂浆 m5、m7.5、m10 10万吨/年 6. 本项目原辅材料成分及消耗 本项目原辅材料用量及能（资）源消耗量见表5。 表5 主要原辅材料表 产品 年产量 原料名称 年用量 储运方式 粉煤灰蒸压砖 3000万块/年 粉煤灰 20000t/a 来自电厂，罐车运输，贮存于粉煤灰筒仓内 建筑垃圾 30000t/a 周边工地所拆除后的建筑垃圾，自卸卡车运输，封闭材料车间贮存 混凝土砖 3000万块/年 粉煤灰 20000t/a 来自电厂，罐车运输，贮存于粉煤灰筒仓内 建筑垃圾 30000t/a 周边工地所拆除后的建筑垃圾，自卸卡车运输，封闭材料车间贮存 细砂 10000t/a 外购，自卸卡车运输，封闭材料车间贮存 混凝土加气块 20万立方米/年 粉煤灰 100000t/a 来自电厂，罐车运输，贮存于粉煤灰筒仓内 石灰粉 10000t/a 外购，罐车运输，贮存于石灰粉筒仓内 水泥 20000t/a 外购，罐车运输，贮存于水泥筒仓内 石膏粉 1000t/a 外购，自卸卡车运输，封闭材料车间贮存 铝粉膏 15t/a 外购，自卸卡车运输，封闭材料车间贮存 脱模剂 1.7t/a 外购，卡车运输，封闭材料车间贮存 墙板 10万立方米/年 粉煤灰 50000t/a 来自电厂，罐车运输，贮存于粉煤灰筒仓内 石灰粉 5000t/a 外购，罐车运输，贮存于石灰粉筒仓内 水泥 10000t/a 外购，罐车运输，贮存于水泥筒仓内 石膏粉 500t/a 外购，自卸卡车运输，封闭材料车间贮存 脱模剂 0.9t/a 外购，卡车运输，封闭材料车间贮存 铝粉膏 8t/a 外购，自卸卡车运输，封闭材料车间贮存 钢筋 1000t/a 外购，卡车运输，封闭材料车间贮存 干混干粉砂浆 10万吨/年 尾矿废石 50000t/a 外购，自卸卡车运输，封闭材料车间贮存 细砂 20000t/a 外购，自卸卡车运输，封闭材料车间贮存 水泥 20000t/a 外购，罐车运输，贮存于水泥筒仓内 外加剂 6.9t/a 外购，卡车运输，封闭材料车间贮存 天然气 319.68万m3/a 槽车运输 水 7695m3/a 厂区自备井供给 电 100万KW·h/a 当地电网供给 主要原辅材料性质： 粉煤灰：粉煤灰是燃煤电厂燃煤后的颗粒物，最后形成的粉煤灰(其中80%～90%为飞灰，10%～20%为炉底灰)是颗粒较细而不均匀的复杂多变的多相物质。粉煤灰的活性主要来自活性SiO2（玻璃体SiO2）和活性A12O3（玻璃体A12O3）在一定碱性条件下的水化作用。当其以粉状及水存在时，能在常温，特别是在水热处理(蒸汽养护)条件下，与氢氧化钙或其他碱土金属氢氧化物发生化学反应，生成具有水硬胶凝性能的化合物，成为一种增加强度和耐久性的材料，故广泛应用于水泥、混凝土、轻质墙体建材的生产中。 建筑垃圾：来自周边所管辖的农村新型社区拆迁、驻地棚户区改造拆迁所拆除等工地的建筑垃圾，不涉及二类工业固体废弃物。 水泥：粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。粉状，粒径10~100μm。 石灰：主要成分为氧化钙，通常制法为将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在高温下煅烧，即可分解生成二氧化碳以及氧化钙（化学式：CaO，即生石灰，又称云石）。白色或带灰色块状或颗粒。溶于酸类、甘油和蔗糖溶液，几乎不溶于乙醇。相对密度3.32～3.35。熔点2572℃。沸点2850℃。折光率1.838。氧化钙为碱性氧化物，对湿敏感。易从空气中吸收二氧化碳及水分。与水反应生成氢氧化钙（Ca（OH）2）并产生大量热，有腐蚀性。 脱硫石膏：石膏是单斜晶系矿物，是主要化学成分为硫酸钙（CaSO4）的水合物。石膏是一种用途广泛的工业材料和建筑材料。可用于水泥缓凝剂、石膏建筑制品、模型制作、医用食品添加剂、硫酸生产、纸张填料、油漆填料等。 铝粉膏：膏状，铝粉添加了1层保护剂，桶装，粒径30-80um，为发气剂，有一定粘性，转移过程中相对不易产尘。 外加剂：主要为纤维素醚，是一种作用于胶结料（水泥）中，用以改善水泥砂浆性能的物质，属于混凝土外加剂范畴。主要作用是改善砂浆的和易性、保水性，提高砌抹效率，减少落地灰、节约水泥和石灰膏。在砂浆中主要起到扩散水泥、乳化发泡等作用。可克服起壳、开裂等通病，在充气砼、普通砼的地面，打底或面层使用最佳，砌筑中的砂浆饱满度高，硬化后具有抗冻、减水、防渗、耐久、抗裂、保温、隔热等作用。 脱模剂：混凝土脱模剂为针对市场上混凝土制品及施工行业模板存放易生锈、混凝土表面有气泡、混凝土表面易污染、脱模清模困难等难题，该高效混凝土脱模剂，它由水性高分子成膜物质为主剂配以多种活性助剂经科学的加工工艺制成。易溶于水，按照1:0-3 的比例兑水使用。兑水后，直接涂刷于模板后形成一层很滑的隔离膜。该膜能完全阻止混凝土于模板的直接接触并有助于在浇注混凝土时。混凝土与模板接触处的气泡能迅速溢出，使混凝土表面不会出现气孔，美观。使用之后不影响混凝土的强度，对钢筋无腐蚀作用。其主要作用为在模板与混凝土表面形成一层膜将两者隔离开故又称隔离剂。无毒、无害、绿色产品。 该脱模剂使用过程无需加热，不易挥发。且本项目属于建筑材料制造行业，不属于《重点行业挥发性有机物削减行动计划》中提及的重点行业（石油炼制与石油化工、涂料、油墨、胶粘剂、农业、汽车、包装印刷、橡胶制品、合成革、家具、制鞋等行业）之一，挥发性有机物对环境的影响较小，可不做分析。 7.项目主要生产设备 主要设备一览表见表6。 表6 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 颚式破碎机 1200 1台 禁止使用国家限制类淘汰类设备 2 球磨机 1.8*7.8m 1台 3 上料机 6*8m 2台 4 搅拌机 60*0.7*50 1台 5 切割机 4.2m 1台 6 压块机 1200 1台 7 蒸养小车 1.4*3.8m 56辆 8 蒸压釜 31.5 8条 9 叉车 3.5t 2台 10 7t 2台 11 铲车 30型号 2台 12 50型号 1台 13 自动打包机 4.2m 1台 14 箱式给料机 80cm*420cm 1台 15 烘干机 / 1台 16 除尘机 12KW 3台 17 干粉搅拌机 / 1台 18 燃气锅炉 6t 1台 19 储存罐 / 8个 20 计量称 / 1台 经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本）及《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备均不属于淘汰落后生产工业装备范围内。 7.公用工程 （1）给水 本项目用水主要有制浆用水、锅炉用软水、破碎等工序降尘用水、切割用水、车辆及设备清洗用水及员工日常盥洗用水。 ①制浆用水 根据生产工艺要求，项目制浆工序需要加水进行配料搅拌，根据建设单位提供资料，制浆加水量为干料量的25%，据此核算制浆用水量为37875m3/a，这部分水全部进入产品，经蒸压釜蒸压后蒸发或者随产品带走，不外排。 ②锅炉用软水 项目采用1台6t/h燃气锅炉为蒸压釜提供蒸汽，锅炉中的水循环利用，为了防止过度结垢，采用软水，锅炉用水仅补充损耗量，损耗总循环热水量5%估算，则损耗量0.3m3/h，则锅炉补充所需软水量为7.2m3/d。本项目软水采用离子交换树脂法制取，软水制备量约为总用水量的 85%，则制备软水所需用量为 8.47m3/d。 ③破碎等工序降尘用水 项目拟在密闭原料库内顶部及鄂破进料口设置洒水喷雾装置，共设置4个洒水喷雾装置用于降尘，一般情况下每天开启6h，降尘用水量为为1.6m3/d（480 m3/a），项目喷洒用水在后续工序中蒸发，不形成地表径流。 ④切割用水 根据企业提供资料，项目混凝土加气块、墙板切割采用湿式切割，用水量为2m3/d（600m3/a），项目拟设置一座3m3沉淀池进行沉淀后回用于生产。 ⑤车辆及设备清洗用水 设备清洗用水：项目生产配置搅拌设备在暂时停止生产时需冲洗干净。停止生产一般由生产节奏、更换产品类别及设备检修等决定；根据建设单位提供的资料，计划每月进行设备冲洗及检修的时间为4次，搅拌设备清洗时，将水注入设备中搅拌清洗即可，冲洗水约1.5m3/台·次，根据计算，设备冲洗水用量为60m3/a。 运输车辆冲洗用水：为保持运输车辆清洁，减少道路扬尘产生，本项目拟在厂区出口处设置10m3车辆冲洗池，对车辆轮胎及车厢进行冲洗。车辆冲洗废水循环使用不外排，需定期补充，补充量为3.0m3/d，则年用量为900m3/a。车辆冲洗池配套建设沉淀池，冲洗废水通过车辆冲洗池底部的管沟排入沉淀池，经过沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 ⑥职工生活用水 项目建成投产后劳动定员60人，均不在厂区食宿，根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2014），职工生活用水量按40L/人·d计，则生活用水量为2.4m3/d（720m3/a）。 综上，项目新鲜水用水量25.65m3/d（7695m3/a），由厂区自备井提供，可满足项目需求。 （2）排水 项目制浆用水、破碎工序降尘用水均随产品带走，切割用水收集后用于制浆用水，无废水外排。废水主要为软水制备排水、蒸压养护排水（冷凝水）、车辆及设备清洗废水及职工的生活污水。 ①软水制备排水 本项目软水采用离子交换树脂法制取，软水制备量约为总用水量的85%，则软水制备产生的废水量为1.27m3/d，此部分废水可用于制浆工序用水，不外排。 ②蒸压养护排水（冷凝水） 本项目蒸养过程采用蒸汽加热，生产结束后绝大部分通过压力口排空，少量蒸汽凝结为冷凝水。蒸压釜中蒸汽总量约43200t/a，损耗量以20%计，则蒸压养护排水34560t/a（115.2t/d），由蒸养釜底部排水阀经地埋管道排入生产车间内收集池收集。蒸压养护后采用添加脱模剂进行脱模。根据建设单位提供的技术资料，脱模剂在使用时喷在模具上，使用量约10g/m3-产品，用量比例较少；且脱模后脱模剂进入产品中，不会和蒸汽形成滴液，蒸压养护期间排水主要为蒸汽冷凝水，该冷凝水不含脱模剂成分，全部用于混料搅拌配水，不外排。 ③车辆及设备清洗废水 主要为运输车辆冲洗水和设备冲洗水，该部分废水中悬浮物（SS）浓度较高，直接排放会对周围环境造成污染。拟采用沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 ④职工的生活污水 生活污水产污系数以80%计，则生活污水产生量为1.92m3/d（576m3/a）。生活污水经化粪池收集处理后，由附近村民定期清运，用于周边农田肥田。 本项目水量平衡见图2。 图2 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 项目用电量100万KW▪/a，由当地电网统一供给，可满足项目用电需求。 （4）供汽 项目生产用蒸汽由1台6t/h燃气蒸汽锅炉提供。天然气由当地燃气公司提供，年用气量为319.68万m3，采用槽车输送，厂区设减压气柜，可以满足项目生产使用。 10. 劳动定员和生产制度 劳动定员：项目共设定员为60人，均不厂内设有食宿。 生产制度：项目采用全天24 小时连续生产，2班工作制，每班工作 16小时，年有效工作日300天。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目购买台前县侯庙镇张楼东村土地进行建设，项目为新建项目，根据现场勘查，项目所在地为空地，项目尚未进行建设，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 台前县位于河南省东北隅，黄河、金堤河汇流的三角地带，为濮阳市所辖。地理座标为东经 115°39′50＂-116°05′28＂，北纬 35°50′-36°06′42＂之间。台前县北依金堤河与山东省阳谷县接壤，南与梁山、郓城县隔黄河相望，东眺泰山余脉东平县群峰，西毗范县，壤连华北千里平原。台前县东距山东省济南市175km，西南距濮阳市97km，南至郓城县城45km，北至阳谷县城17km。 本项目位于濮阳市台前县侯庙镇张楼东村北500m路西，地理位置图见附图一。 2、地形、地貌 台前县位于金堤河和黄河包围的冲积平原上，地形呈犀角状伸入山东腹地，属于黄河下游第四纪冲积平原，渤海湾沉降带的东濮凹陷，整个地形缓平开阔。全县海拔最高48.8m，最低39.3m，自然坡降为1/1000，地势呈西高东低，北高南低，中间岗突的地貌特征，临黄大堤、金堤河堤贯穿全境，与金堤河一起将全县分割为黄河滩区、背河洼地和黄泛平原三大部分，而滩区又分成了沙岗区和平坡区两部分。台前县产业集聚区所在区域地形平坦，属于黄河滩区。 台前县的大地构造属华北地台，其辖区位于东濮凹陷之上。东濮凹陷夹在鲁西隆起区、太行山隆起带、秦岭隆起带大构造体系之间。东有兰聊断裂，南接兰考凸起，北界马陵断层，西连内黄隆起。东濮凹陷是一个以结晶变质岩系及其上地台构造层为基底，在新生代地壳水平拉张应力作用下逐渐裂解断陷而成的双断式凹陷，走向北窄南宽，呈琵琶状。该凹陷形成过程中，在古生界基岩上，沉积了一套巨厚以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层，是油气生成与储存的极有利地区。 3、地质 台前县所在区域为华北地震区南部，聊兰地震带中段，位于国家确定的冀鲁豫地震重点监视防御区之内。地质烈度为Ⅶ级，需设防抗震。在新生界地层覆盖之下，地壳断裂结构复杂。对台前有较大影响的断裂主要有巨野断裂、曹县断裂、兰（考）聊（城）断裂，断裂的发育，使岩层、矿层的连续性遭到破坏，形成地下岩浆上升的通道，因此属于地震易发生地带。根据地震监测资料，近几十年来，该处无大震，但小震活动时有发生。 项目位于台前县侯庙镇张楼东村北500米路西，地势平坦，适合本项目建设。 4、气候气象 台前县属暖温带半湿润东亚季风区大陆性气候，四季分明，气温、日照、降雨均有明显的季节性变化，春季多风少雨回温快，夏季炎热多余气温高，秋季温润凉爽多阴雨，秋季寒冷少雨雪。 台前县年平均气温13.4℃，极端最高气温39.8℃，极端最低气温-19.6℃，年平均地面温度15.9℃，最高气温出现在七月份，最低气温出现在一月份。年平均日照时数2488.7小时，日照率56%，多年平均降水量543.6mm，年平均蒸发量1769.6 mm，无霜期216 d，全年风向以南、东南风居多，其次是北、东北风，年平均风速3.2m/s。主要气象条件见表7。 表7 台前县主要气象特征一览表 序号 项目 单位 数值 1 年平均日照时数 H 2488.7 2 日照率 % 56 3 年平均气温 ℃ 13.4 4 年平均地面温度 ℃ 15.9 5 极端最高气温 ℃ 39.8 6 极端最低气温 ℃ -19.6 7 年平均蒸发量 mm 1769.6 8 年平均降水量 mm 532.5 9 无霜期 d 216 10 年平均风速 m/s 3.2m/s 11 主导风向 / SSE 12 次主导风向 / NNE 5、地表水 台前县主要河流有黄河、金堤河、梁庙沟，金堤河和梁庙沟均属于黄河水系。 黄河是我国第二大河，全长5464km，下游流经该地区南部边缘。它自台前县清水河乡南王庄村南入境，于台前县吴坝乡张庄村东北入山东省阳谷县境。黄河在本地区河床高于地面，流经清水河、马楼、孙口、打渔陈、夹河、吴坝6个乡，其长度为68.5km；流量季节变化较大，年均径流量为431亿m3，最大洪峰流量孙口站为15900 m3/s（1958年），黄河是本地区水流的接纳水体。 金堤河为黄河下游的一条支流，属平原排水河道，地跨豫鲁两省，发源于河南省新乡，流域涉及新乡、延津、封丘、汲县、浚县、长恒 、滑县、濮阳、范县、台前县。它全长158.6km，流域面积5047km2。金堤河在台前境内的长度为46km，它从范县流入台前境内，经过侯庙、后方、城关、打渔陈、夹河、吴坝6个乡镇，并由吴坝乡张庄村东北注入黄河。金堤河在梁庙沟口上游100m～下游500m河段情况：两岸有南北小堤，河道宽浅，河槽呈浅沟状或不显河槽，宽阔滩地上种有芦苇和红柳，中间主河槽设计底宽10m，深在2.0m左右，设计3年一遇排涝流量为216m3/s、20年一遇排涝流量为780m3/s；平时流量很不稳定，一般不足10m3/s。金堤河在张庄闸上游100m情况：北为金堤，南为南小堤，堤距约700m；设计3年一遇排涝流量为216m3/s、20年一遇排涝流量为780m3/s；平时流量很不稳定，一般不足10m3/s。金堤河流域水资源主要来自天然降水、引黄灌溉退水、地下水侧渗补给等。沿途水资源利用工程较多，造成该河具有断流不断水、径流不连续、水质不连续的水资源特性。 梁庙沟为金堤河的重要支流，功能为防洪排涝，由台前县城区南部自西向东穿越，最终汇入金堤河。梁庙沟的底宽为2.5m，水深3.3m，汛期设计流量约为31m3/s。 白岭沟为梁庙沟的重要支流，它自马楼经孙口乡张塘坊，于长刘村流入梁庙沟；白岭沟的底宽为1.0m，水深1.6m，汛期设计流量约为8.2m3/s。 距离项目最近的地表水体为项目西北侧2300m处的金堤河，为黄河下游的一条支流。区域雨期汇水沿地形流入金堤河，项目无生产废水外排，只有少量职工生活污水，项目生活污水经化粪池收集处理后用于周边农田施肥不外排，项目无废水外排。因此不会对周围地表水造成影响。 6、地下水 台前县地势低洼，水源补充条件好，地下水资源较丰富。地下水埋深一般在1.5m～6m之间，浅层地下水含水层多为细砂和粉砂，厚度一般在12m～28m，平均为21m，单井出水量平均为60t/h。每年地下水补给总量为7611万m3，除去入渗、蒸发，浅层地下水可采总量为4853万m3，全县年均实际采用量为1642万m3，占浅层地下水可采总量的33.8%。县内大部分地下水污染较少，但部分沿河地段发生不同程度污染。台前县产业集聚区所在区域地下水流向为西南向东北。 7、矿产资源 台前所处濮阳地区地质因湖相沉积发育广泛，下第三系沉积很厚，对油气生成及储存极为有利。已知的主要矿藏是石油、天然气、煤炭，另外还有盐、铁、铝等。石油、天然气储量较为丰富，且油气质量好，经济价值高。地质资料表明，本区最大储油厚度为1900米，平均厚度l100米，生油岩体积为3892立方千米。据其生油岩成熟状况、排烃及储盖条件，经多种测算方法估算，石油远景总资源量达十几亿吨，天然气远景资源量2000亿立方米～3000亿立方米。本区石炭至二叠系煤系地层分布面积为5018.3平方公里，煤储量800多亿吨，盐矿资源储量初步探明1440亿吨。铁、铝土矿因埋藏较深，其藏量尚未探明。 8、土壤和植被 项目所在地区域土质为壤土、淤土和沙土等，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米、花生等。由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，主要为农田、林木，植物种类主要以农作物、经济作物及田间树木杂草为主。 根据查阅资料和现场调查，项目所在区域内无珍稀动植物资源。 9、文物古迹 台前区域历史悠久，开发较早，文物古迹遍布境内。因历代水灾人祸，致使许多文物古迹淤埋于地下或遭到破坏。至2000年，县内共发现龙山文化遗址2处，古城址2处，古墓葬7处，古桥梁l座，明清碑碣60余通，此外还有古寺庙遗址、近现代文物。其中，徐堌堆、玉皇岭龙山文化遗址和晋王城遗址为县级文物保护单位，长公墓和明代魏氏墓碑为市级文物保护单位，八里庙文物群和刘邓大军渡河纪念碑被列为省级重点文物保护单位。 根据调查，项目周边1km范围内无文物古迹、自然遗迹和风景名胜区。 10、与饮用水源地规划相符性分析 （1）县级集中式饮用水水源保护区划 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2013〕107号））台前县马楼地下水井群(马楼乡黄河左岸，共16眼井)。一级保护区范围：S1—TC1—TC2、TC3—S2各组井群外包线内及外围50米的区域，D04—S4、D10—S3各组井群外包线内及外围30米的区域，D02、D03、D05、D06、D07、D08、D09取水井外围30米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，北至黄河大堤、东和南至黄河中泓线、东北至京九铁路、西南至马楼乡界的区域。 （2）乡镇级集中式饮用水水源保护区划 《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》中关于台前县集中式饮用水源保护区的划定： ①台前县夹河乡地下水井(共1眼井)。一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。 ②台前县打渔陈镇地下水井群(共4眼井)。一级保护区范围：水厂厂区及外围东120米、西50米、南至101省道、北50米的区域(1、2号取水井)，3、4号取水井外围50米的区域。 ③台前县马楼镇地下水井群(共3眼井)。一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西至、南20米、北至汤台路的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围30米的区域。 ④台前县侯庙镇地下水井群(共5眼井)。一级保护区范围：水厂厂区及外围50米、东至101省道的区域(1号取水井)，2～5号取水井外围50米的区域。 ⑤台前县清水河乡地下水井群(共3眼井)。一级保护区范围：水厂厂区及外围50米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米的区域。 ⑥台前县后方乡地下水井(共1眼井)。一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、西50米、南30米、北50米的区域。 ⑦台前县吴坝镇地下水井群(共3眼井)。一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西50米、南30米、北50米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米的区域。” 项目位于台前县侯庙镇张楼东村北500米路西，距离最近的饮用水水源为西南侧2.5km处的县侯庙镇地下水井群(共5眼井)，不在其饮用水源保护区范围内，符合饮用水源地保护规划。 11、与河南省生态环境厅“豫环文[2019]84号”文件相符性分析 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相关要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》其中的“十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准”的相符性见表8。 表8 本项目与河南省、漯河市2019年工业企业无组织排放治理方案相符性一览表 序号 专项方案内容 本项目 相符性 料场密闭治理 混凝土搅拌站等建材行业 ①所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料； ②密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 ③车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； ④所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘； ⑤每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用； ⑥库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 ①石膏粉、粉煤灰等粉料存储于筒仓中，辅料外加剂储存于仓库内 ②项目密闭料场必须覆盖所有堆场料区 ③车间四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭。 ④车间地面及厂区地面全硬化； ⑤下料口密闭处理 ⑥车间安装固定的喷干雾抑尘装置 符合 物料输送环节治理 混凝土搅拌站等建材行业 ①散装物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施； ②皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统； ③运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，禁止厂内露天转运散装物料； ④除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 ①散装物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施； ②皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统 ③运输车辆安装有苫布覆盖，装卸车时采取加湿措施 ④除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输 符合 生产环节治理 混凝土搅拌站等建材行业 ①上料口半封闭并安装除尘设施，主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设施喷干雾抑尘措施； ②产生VOCs工序应有完善的废气收集及处理系统； ③其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内；并配备完备的废气收集和处理系统。 ①上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 ②项目不涉及VOCs； ③生产车间内无散放原料。原料堆放车间设置喷雾抑尘装置；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 符合 厂区车辆治理 混凝土搅拌站等建材行业 ①厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化； ②对厂区道路定期洒水清扫； ③企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 ①厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿 ②对厂区道路定期洒水清扫 ③厂区大门处设置有车辆冲洗设施及沉淀池。 符合 建设完善监测系统 混凝土搅拌站等建材行业 ①因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施； ②安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 ①根据当地环保部门要求，相应监控设施 ②根据当地环保部门要求，安装综合监控信息平台，主要排放数据等在企业显眼位置随时公开。 / 本项目经采取各项措施后，污染物均能做到达标排放和合理处置，符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中的“混凝土搅拌站等建材行业无组织治理标准”相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用台前县环境监测站提供的台前县2018年一年的环境空气质量监测数据，包括PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3等常规监测因子，基本污染物统计数据见表9。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物项目 年评价指标 现状浓度 μg/m3 标准值 μg/m3 占标率 % 达标情况 二氧化硫（SO2） 年平均质量浓度 17 60 28.3 达标 百分位数日平均质量浓度 34 150 22.7 二氧化氮（NO2） 年平均质量浓度 37 40 92.5 不达标 百分位数日平均质量浓度 88 80 110 颗粒物PM10 年平均质量浓度 112 70 160 不达标 百分位数日平均质量浓度 226 150 150.7 颗粒物PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 不达标 百分位数日平均质量浓度 134 75 178.7 一氧化碳（CO） 百分位数日平均质量浓度 2200 4000 55 达标 臭氧（O3） 百分位数8小时平均质量浓度 157 160 98.1 达标 由上表可知，PM10、PM2.5、NO2相关评价指标平均质量浓度值均超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，均为不达标，则区域环境空气质量不达标，评价区域为不达标区。 区域达标规划：为持续改善全县环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号）、《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（濮政〔2018〕17号）和《濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（濮环攻坚办〔2019〕82号）等文件要求，台前县环境污染防治攻坚战指挥办公室下发了《关于印发台前县2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（台环攻坚办〔2019〕27号）。 《台前县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的工作目标为：到2019年底，全县PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数达到261天以上。主要任务为：深化大气污染治理，持续开展攻坚行动，着力打好煤炭消费减量、产业布局优化、运输结构调整、生态扩容提速、柴油货车治理、扬尘治理提效、工业绿色升级、清洁取暖推进、监测能力提升、秋冬污染防治10个战役。 为达到年度目标，实施方案划指出将严控电煤消费增量和削减非电煤炭消费总量作为主要抓手，抓工程、建机制、强管控，实施煤电行业污染治理、工业用煤管理、清洁能源保障等措施，确保完成年度煤炭削减目标；立足本县产业发展实际，加强政策支持引导，启动县城区内重污染企业搬迁改造，持续打击“散乱污”企业，大力淘汰低效过剩产能。推动重点行业布局调整，着力打造绿色制造，切实减少结构性污染对大气环境质量的影响；认真落实《河南省推进运输结构调整工作实施方案》，大力提高铁路运输量，提高多式联运比例,全面完成车用油品质量升级，加强在用机动车监控监管，大力推广电动汽车，优化重型车辆绕城行驶，大幅减少机动车结构性污染排放；按照山水林田湖草生命共同体的要求，统筹推进森林、湿地、流域、农田、城市五大生态系统建设，重点加强交通干线、生态屏障和森林城市建设，不断增加生态环境容量；坚持统筹“油、路、车”协同治理，以柴油车（机）达标排放为目标，建立健全严格的机动车和非道路移动机械全防全控环境监管制度，全链条治理柴油车（机）超标排放，明显降低污染物排放总量，促进区域空气质量明显改善；县扬尘办要充分发挥职能，统筹协调各类施工工地扬尘管控、城市日常保洁、道路清扫等扬尘污染防治工作，指导各乡（镇）和相关部门严格落实扬尘治理具体工作标准和各项工作制度，巩固扬尘污染防治成效，提高城市清洁效果，全面提升扬尘污染治理水平；组织开展工业企业“六治理、一实施”，即开展非电行业提标治理、重点行业无组织排放治理、工业炉窑专项治理、VOCs（挥发性有机物）专项治理、锅炉综合整治、铸造行业深度治理，实施绿色环保调度制度，持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型；继续实施以集中供热、“双替代”为主，清洁型煤为辅的清洁取暖政策，大力发展地热能供暖，建立与供暖需求相匹配的供热能力，积极稳妥推进清洁取暖，2019年年底，力争县城和城乡结合部及农村地区清洁取暖率达到80%；坚持考核环境质量、监管企业排污、提供决策支撑三个导向，构建涵盖全县工业企业、环境空气质量的监测监控网络，严厉打击数据造假，为打赢大气污染防治攻坚战提供科技支撑和保障；紧盯秋冬季污染物排放总量减排目标，建立清单准确、措施可行、预报及时、应对有效的重污染天气应急管控体系，实施差异化工业企业错峰生产，严禁“一刀切”，降低重污染天气对环境空气质量的影响。 2、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为项目西北侧2300m处的金堤河，为黄河下游的一条支流。根据地表水体功能区划，金堤河应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本次评价引用濮阳市生态环境局编制《濮阳市环境质量月报》中金堤河台前贾垓桥断面2018年的数据进行评价。断面监测统计结果见表10，断面污染物分析结果详见表11。 表10 金堤河台前贾垓桥常规监测资料统计 mg/L 月份 污染物 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COD 24 62 28 20 32 13 30 26 35 28 32 14 氨氮 0.32 0.23 0.42 0.12 0.11 0.16 1.08 0.25 0.72 0.23 0.16 0.34 总磷 0.22 0.2 0.12 0.16 0.08 0.06 0.21 0.34 2.09 0.25 0.27 0.17 表11 金堤河台前贾垓桥断面常规监测资料分析 污染物名称 监测值范围（mg/L） 标准值mg/L） 标准指数范围 超标率（%） 最大超标倍数 COD 13~62 30 0.4333-2.067 33.3 1.07 氨氮 0.11~1.08 1.5 0.073-0.72 0.00 0 总磷 0.06~2.09 0.3 0.2-6.967 16.7 5.97 从监测数据中可知，污染物氨氮达标，污染物COD和总磷超标，COD和总磷超标率分别为33.3%和16.7%，最大超标倍数分别为1.07、5.97。污染物COD、总磷超标原因主要为纳污水体沿途流经区域污水管网不完善，居民的生活污水、工业废水及农田地表径流排放所致，造成地表水体污染。 为持续做好水污染防治工作，进一步改善全县水环境质量，台前县环境污染防治攻坚战指挥部办公室下发了《关于印发台前县2019年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（台环攻坚办〔2019〕26号）。实施方案确定工作目标为：金堤河张秋和贾垓桥监测断面、尚庄沟闸监测断面、梁庙沟闸监测断面、岳鲁沟闸监测断面、刘子渔沟闸监测断面达到或优于V类，确保出境断面水质安全；县级集中式饮用水水源水质达标率达到97.7%以上；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。为达到年度目标，方案指出打好城市黑臭水体治理攻坚战，深入开展城市黑臭水体整治，开展县城区管网和市场排水改造专项整治，加快城镇污水收集和处理设施建设，促进城镇污水再生利用；打好水源地保护攻坚战，做好已批复的县级及乡镇集中式饮用水水源地规范化建设和排查整治工作，开展千吨或万人以上水源地排查整治工作，加强饮用水安全管理，推进水源地周边综合整治；打好全域清洁河流攻坚战，推动河湖综合治理与水生态修复，整治入河排污口，改善河流生态流量，推进重点区域、重点流域、重点断面整治；打好农业农村污染治理攻坚战，治理农村污水、垃圾，防控农村改厕后粪污污染，推进种植业污染控制，推进畜禽养殖粪污资源化利用；推动河流综合治理与生态修复，开展河道综合治理，推进产业集聚区环境污染控制；统筹推进其他各项水污染防治，加快淘汰落后产能，严格环境准入，全面推进企业清洁生产，节约保护水资源，实现地表水断面水质自动监测全覆盖，全面做好地下油罐污染防治工作。2019年区域水环境质量将会进一步得到改善。 3、地下水环境质量现状 项目地下水环境质量现状数据引用已通过台前县环境保护局审批的《台前县侯庙四通加油点项目环境影响报告表》中光远检测有限公司于2020年6月22日~6月23日对该项目及周围地下水的监测数据结果，本项目位于台前县侯庙四通加油点东北侧4.8km处，监测点位及监测项目见表12。 表12 地下水监测点及监测项目 编号 监测点 监测内容 1# 大杨村（本项目西南侧5.2km处） 水质、水位 2# 厂址（本项目西南侧4.8km处） 水质、水位 3# 翟庄村（本项目西南侧4.6km处） 水质、水位 4# 苗口村（本项目西南侧3.0km处） 水位 5# 武楼村（本项目西南侧5.1km处） 水位 6# 国庄村（本项目西南侧4.8km处） 水位 监测因子与监测频率见表13。 表13 地下水水质监测因子与监测频率 类别 监测因子 监测频次 水质-水位监测点 pH、NH3-N、铁、锰、铜、锌、铝、汞、砷、硒、铬（六价）、镉、铅、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、石油类、硝酸盐、氟化物、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，记录监测井功能、井深、水位、水温 连续监测2天，每天采样1次 水位监测点 监测井功能、井深、水位、水温 检测结果详见表14~15。 表14 地下水环境现状监测水井情况 序号 监测点名称 井深（m） 水位（m） 水温（℃） 井用途 2020.6.22 2020.6.23 1# 大杨村 30 20 17 17 自用 2# 厂址 25 20 17 17 自用 3# 翟庄村 25 20 17 17 自用 4# 苗口村 40 20 17 17 自用 5# 武楼村 40 20 17 17 自用 6# 国庄村 40 20 17 17 自用 表15 地下水环境现状监测水井情况 监测点位 监测项目 监测值 标准值 标准指数范围 最大超标倍数 大杨村 K+（mg/L） 0.89~0.91 / / / Na+（mg/L） 21.9~23.6 / / / Ca2+（mg/L） 105~106 / / / Mg2+（mg/L） 62.7~62.8 / / / Cl-（mg/L） 61.0~61.5 / / / SO42-（mg/L） 67.7~68.2 / / / CO32-（mg/L） 未检出 / / / HCO3-（mg/L） 318~324 / / / pH 8.26~8.29 6.5～8.5 0.84～0.86 0 氨氮（mg/L） 0.037~0.042 0.5 0.074～0.084 0 硝酸盐（mg/L） 18.7~18.9 20 0.935～0.945 0 氟化物（mg/L） 0.461~0.470 1.0 0.461～0.470 0 铁（mg/L） 未检出 0.3 / / 锰（mg/L） 未检出 0.10 / / 铜（mg/L） 未检出 1.00 / / 锌（mg/L） 未检出 1.00 / / 铝（mg/L） 未检出 0.20 / / 汞（mg/L） 未检出 0.001 / / 砷（mg/L） 未检出 0.01 / / 硒（mg/L） 未检出 0.01 / / 六价铬（mg/L） 未检出 0.05 / / 总硬度（mg/L） 438~441 450 0.973～0.980 0 铅（mg/L） 未检出 0.01 / / 镉（mg/L） 未检出 0.005 / / 溶解性总固体（mg/L） 789~801 1000 0.789～0.801 0 耗氧量（mg/L） 1.45~1.62 3.0 0.483～0.540 0 石油类（mg/L） 未检出 / / / 总大肠菌群（CFU/100mL） 未检出 3.0 / / 厂址 K+（mg/L） 1.21~1.26 / / / Na+（mg/L） 124~127 / / / Ca2+（mg/L） 38.6~39.2 / / / Mg2+（mg/L） 13.9~15.1 / / / Cl-（mg/L） 26.2 / / / SO42-（mg/L） 89.5~89.7 / / / CO32-（mg/L） 未检出 / / / HCO3-（mg/L） 298~301 / / / pH 8.21~8.24 6.5～8.5 0.81～0.83 0 氨氮（mg/L） 0.029~0.034 0.5 0.058～0.068 0 硝酸盐（mg/L） 13.4 20 0.67 0 氟化物（mg/L） 0.606~0.697 1.0 0.606~0.697 0 铁（mg/L） 未检出 0.3 / / 锰（mg/L） 未检出 0.10 / / 铜（mg/L） 未检出 1.00 / / 锌（mg/L） 未检出 1.00 / / 铝（mg/L） 未检出 0.20 / / 汞（mg/L） 未检出 0.001 / / 砷（mg/L） 未检出 0.01 / / 硒（mg/L） 未检出 0.01 / / 六价铬（mg/L） 未检出 0.05 / / 总硬度（mg/L） 153~159 450 0.340～0.353 0 铅（mg/L） 未检出 0.01 / / 镉（mg/L） 未检出 0.005 / / 溶解性总固体（mg/L） 281~289 1000 0.281～0.289 0 耗氧量（mg/L） 1.69~1.77 3.0 0.563～0.590 0 石油类（mg/L） 未检出 / / / 总大肠菌群（CFU/100mL） 未检出 3.0 / / 翟庄村 K+（mg/L） 1.38~1.39 / / / Na+（mg/L） 130~132 / / / Ca2+（mg/L） 35.9~37.2 / / / Mg2+（mg/L） 13.3~15.2 / / / Cl-（mg/L） 10.0~10.1 / / / SO42-（mg/L） 76.4~76.6 / / / CO32-（mg/L） 未检出 / / / HCO3-（mg/L） 309~342 / / / pH 8.29~8.31 6.5～8.5 0.86～0.87 0 氨氮（mg/L） 0.032~0.037 0.5 0.064～0.074 0 硝酸盐（mg/L） 3.39 20 0.170 0 氟化物（mg/L） 0.443~0.535 1.0 0.443~0.535 0 铁（mg/L） 未检出 0.3 / / 锰（mg/L） 未检出 0.10 / / 铜（mg/L） 未检出 1.00 / / 锌（mg/L） 未检出 1.00 / / 铝（mg/L） 未检出 0.20 / / 汞（mg/L） 未检出 0.001 / / 砷（mg/L） 未检出 0.01 / / 硒（mg/L） 未检出 0.01 / / 六价铬（mg/L） 未检出 0.05 / / 总硬度（mg/L） 146~149 450 0.324～0.331 0 铅（mg/L） 未检出 0.01 / / 镉（mg/L） 未检出 0.005 / / 溶解性总固体（mg/L） 268~271 1000 0.268～0.271 0 耗氧量（mg/L） 1.55~1.69 3.0 0.517～0.563 0 石油类（mg/L） 未检出 / / / 总大肠菌群（CFU/100mL） 未检出 3.0 / / 由表14可知，评价区域各监测点位各监测因子能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，说明区域地下水环境质量现状较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分原则，该项目所在为2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次评价于2020年9月20-21日对厂界四周进行了现场实测，厂界噪声实测值见表16。 表16 噪声监测结果一览表 单位：[dB(A)] 地点 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 2020年9月20日 昼间 51.6 50.3 50.6 51.7 夜间 43.4 46.4 45.7 44.1 2020年9月21日 昼间 52.2 56.4 52.6 51.5 夜间 43.6 46.3 44.1 44.9 2类标准 昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A） 监测结果显示，本项目厂界四周声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB(A) ）。 4、土壤环境质量现状 项目土壤环境质量现状数据引用已通过台前县环境保护局审批的《台前县侯庙四通加油点项目环境影响报告表》中光远检测有限公司于2020年6月22日对该项目厂区土壤现状的监测数据结果，本项目位于台前县侯庙四通加油点东北侧4.8km处，监测结果详见表17。 表17 土壤环境现状监测结果 监测项目 站场内北侧加油站（0-0.2m） 南侧罐区东侧（0-0.2m） 3#南侧罐区南侧（0-0.2m） GB36600二类用地筛选值 达标情况 pH 8.3 8.4 8.6 -- -- 六价铬（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 5.7 达标 镉（mg/kg） 0.06 0.06 0.10 65 达标 铅（mg/kg） 18.9 17.8 15.9 800 达标 铜（mg/kg） 18 14 15 18000 达标 镍（mg/kg） 22 23 18 900 达标 汞（mg/kg） 0.095 0.049 0.045 38 达标 砷（mg/kg） 6.86 9.67 8.12 60 达标 四氯化碳（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 2.8 达标 氯仿（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 0.9 达标 氯甲烷（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 37 达标 1,1-二氯乙烷（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 9 达标 1,2-二氯乙烷（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 5 达标 1,1-二氯乙烯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 66 达标 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 596 达标 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 54 达标 二氯甲烷（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 616 达标 1,2-二氯丙烷（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 5 达标 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 10 达标 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 6.8 达标 四氯乙烯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 53 达标 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 840 达标 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 2.8 达标 三氯乙烯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 2.8 达标 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 0.5 达标 氯乙烯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 0.43 达标 苯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 4 达标 氯苯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 270 达标 1,2-二氯苯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 560 达标 1,4-二氯苯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 20 达标 乙苯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 28 达标 苯乙烯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 1290 达标 甲苯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 1200 达标 对间二甲苯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 570 达标 邻二甲苯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 640 达标 硝基苯（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 76 达标 苯胺（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 260 达标 2-氯酚（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 2256 达标 苯并[a]蒽（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 15 达标 苯并[a]芘（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 1.5 达标 苯并[b]荧蒽（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 15 达标 苯并[k]荧蒽（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 151 达标 䓛（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 1293 达标 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 1.5 达标 茚并[1,2,3-c,d]芘（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 15 达标 萘（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 70 达标 石油烃（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 4500 达标 由上表可以看出，各土壤监测点位各重金属和无机物污染物监测结果均能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，项目区域土壤环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，项目周围生态系统主要为农田生态系统，主要植被为农作物和人工林植被，区内无珍稀动植物，无划定的自然生态保护区。 环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据调查，在厂区周围尚未发现文物、名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。项目周边200m内无敏感点，距离项目最近的敏感点为项目南侧475m处的张楼西村，项目周边主要环境保护目标见表18。 表18 环境保护目标一览表 项目 保护目标 方位 距厂界距离（m） 保护级别 环境 空气 张楼西村 南侧 475m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 刘口村 东侧 805m 地表水 金堤河 西北 2300m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 厂界噪声 / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 类别 污染因子 标准值 单位 标准来源 环境空气 PM10 24小时平均浓度≤150 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 年平均浓度≤70 μg/m3 PM2.5 24小时平均浓度≤75 μg/m3 年平均浓度≤35 μg/m3 NO2 1小时平均浓度≤200 μg/m3 24小时平均浓度≤80 μg/m3 年平均浓度≤40 μg/m3 SO2 1小时平均浓度≤500 μg/m3 24小时平均浓度≤150 μg/m3 年平均浓度≤60 μg/m3 CO 24小时平均浓度≤4 mg/m3 1小时平均≤10 mg/m3 O3 日最大8小时平均浓度≤160 μg/m3 1小时平均≤200 μg/m3 地表水 COD 30 mg/L 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准 NH3-N 1.5 mg/L 总磷 0.3 mg/L 地下水 pH 6.5～8.5 / 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 氨氮（mg/L） ≤0.5 mg/L 硝酸盐（mg/L） ≤20 mg/L 氟化物（mg/L） ≤1.0 mg/L 铁（mg/L） ≤0.3 mg/L 氨氮（mg/L） ≤0.10 mg/L 硝酸盐（mg/L） ≤1.00 mg/L 锌（mg/L） ≤1.00 mg/L 铝（mg/L） ≤0.20 mg/L 汞（mg/L） ≤0.001 mg/L 砷（mg/L） ≤0.01 mg/L 硒（mg/L） ≤0.01 mg/L 六价铬（mg/L） ≤0.05 mg/L 总硬度（mg/L） ≤450 mg/L 铅（mg/L） ≤0.01 mg/L 镉（mg/L） ≤0.005 mg/L 溶解性总固体（mg/L） ≤1000 mg/L 耗氧量（mg/L） ≤3.0 mg/L 总大肠菌群 ≤3 CFU/100mL 噪声 昼间 60 dB(A) 《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类标准 夜间 50 dB(A) 土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准，标准值详见下表： 序号 污染物 筛选值（mg/kg） 管制值（mg/kg） 重金属和无机物 1 砷 60 140 2 镉 65 172 3 铬（六价） 5.7 78 4 铜 18000 36000 5 铅 800 2500 6 汞 38 82 7 镍 900 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 2.8 36 9 氯仿 0.9 10 10 氯甲烷 37 120 11 1,1-二氯乙烷 9 100 12 1,2-二氯乙烷 5 21 13 1,1-二氯乙烯 66 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 596 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 54 163 16 二氯甲烷 616 2000 17 1,2-二氯丙烷 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 10 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 50 20 四氯乙烯 53 183 21 1,1,1-三氯乙烷 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 2.8 15 23 三氯乙烯 2.8 20 24 1,2,3-三氯丙烷 0.5 5 25 氯乙烯 0.43 4.3 26 苯 4 40 27 氯苯 270 1000 28 1,2-二氯苯 560 560 29 1,4-二氯苯 20 200 30 乙苯 28 280 31 苯乙烯 1290 1290 32 甲苯 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 570 570 34 邻二甲苯 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 76 760 36 苯胺 260 663 37 2-氯酚 2256 4500 38 苯并[a]蒽 15 151 39 苯并[a]芘 1.5 15 40 苯并[b]荧蒽 15 151 41 苯并[k]荧蒽 151 1500 42 䓛 1293 12900 43 二苯并[a,h]蒽 1.5 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 15 151 45 萘 70 700 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 类别 标准名称及（类）别 污染物因子 标准值 废气 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2新建企业大气污染物排放限值 原料燃料破碎及制备成型 颗粒物 30 mg/m3 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） 表1大气污染物排放限值（散装水泥中转站及水泥制品生产） 颗粒物 10mg/m3 表2 大气污染物无组织排放限值 颗粒物 0.5mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 有组织 颗粒物 最高允许排放浓度120mg/m3；排放速率3.5kg/h（排气筒高度15m） 噪声 施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 噪声 昼间 70dB（A） 夜间 55dB（A） 运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 厂界噪声 昼间 60dB（A） 夜间 50 dB（A） 固体废物 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001） |
| 总量控制指标 | 国家“十三五”期间对二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量实行排放总量控制。 （1）废水总量控制指标 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田肥田，不外排，因此本项目不设废水总量控制指标。 （2）废气总量控制指标 项目设置1台6t/h燃气蒸汽锅炉，锅炉废气排放二氧化硫0.3836t/a、氮氧化物1.307t/a。根据当地要求，新建排放SO2、NOx、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行区域污染物排放倍量替代，确保增产减污。本项目SO2、NOx实行倍量替代，倍量替代量为二氧化硫0.7672t/a，氮氧化物2.614t/a。 综上分析，项目废气总量控制指标为二氧化硫0.3836t/a、氮氧化物1.307t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目建设对环境影响时段包括施工期和运营期两部分。 一、施工期工艺流程及产污环节简述 本项目施工期为4个月，施工期主要为地面平整、主体工程及配套设施的建设、生产设备的安装。对周围环境的影响表现为废水、扬尘、噪声及固体废弃物，并且其对环境的影响随着施工的结束而结束，故施工期的影响是短暂的。 施工期工艺流程及产污环节： 图2 施工期工艺流程及产污环节示意图 二、营运期工艺流程及产污环节简述 1、生产工艺流程 本项目产品主要为粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆，其中粉煤灰蒸压砖、混凝土砖生产工艺一致（原料配比不一致），混凝土加气块、墙板生产工艺一致（原料配比不一致），项目生产工艺流程及产污环节如图2所示： （1）粉煤灰蒸压砖、混凝土砖生产工艺流程 图3 粉煤灰蒸压砖、混凝土砖生产工艺流程及产污环节 粉煤灰蒸压砖、混凝土砖生产工艺流程简述： ①原料进厂及计量 建筑垃圾由汽车运输进厂区，在封闭车间内堆放，生产时建筑垃圾由铲车卸入颚式破碎机（地下）进料斗进行破碎，在破碎时为抑制粉尘的产生，在料口处安装有雾化降尘装置对进料口进行雾化洒水，使建筑垃圾的含水率达20%以上；破碎后的建筑垃圾经封闭皮带输送进入粉碎机中进一步粉碎，粉碎机下料口设有计量器，经计量后，由封闭皮带输送进入搅拌机。建筑垃圾在卸料、破碎、粉碎过程中会产生粉尘。 粉煤灰采用封闭式罐车运入厂区，用气泵打入粉煤灰储料筒仓，仓底设有皮带计量器，生产时，粉煤灰由计量器计量后，通过螺旋输送机送入搅拌机，粉煤灰仓顶自带脉冲式袋式除尘器，对粉煤灰由罐车通过气泵进入筒仓过程产生的粉尘进行净化处理。 细砂由汽车运输进厂区，在封闭的车间内堆放。生产时砂子由铲车卸入地上料仓，料仓底部设有计量器，经计量后，由封闭皮带输送进入搅拌机。细砂在卸料时会产生无组织粉尘。 各粉料计量仓落料口与配料斗进料口设置有封闭软连接，无粉尘外溢，计量装置全密闭，计量设备与搅拌设备共用呼吸孔。 ②搅拌：各种物料计量完毕后，由控制系统发出指令使各运转部件停止工作，并发出指令开始顺次投料到封闭的搅拌机中，通过搅拌机将物料搅拌均匀。搅拌机进料口与配料斗落料口设置有密闭的软连接，无粉尘产生。搅拌过程会产生搅拌噪声。 ③压制成型：搅拌均匀后的物料输送至压块机压制成型，该过程中会产生设备噪声。 ④入釜蒸养：成型后的半成品经蒸养小车进入蒸压釜中加压蒸养（设计压力8kg，温度195~200℃），蒸养8h后出釜。项目设置一台6t/h的燃气蒸汽锅炉为蒸压釜提供蒸汽。 ⑤叉车运输、成品：出釜后经检验合格后即为成品，由叉车运至成品存放区待售，不合格产品收集后作为原料回用于生产。 （2）混凝土加气块、墙板生产工艺流程 图4 混凝土加气块、墙板生产工艺流程及产污环节 混凝土加气块、墙板生产工艺流程简述： ①原料前处理 a、脱硫石膏、粉煤灰 项目采用脱硫石膏粉，含水率50%，脱硫石膏由自卸卡车运至本项目卸入石膏封闭式堆场内堆放待用；粉煤灰经罐车运至厂内，直接泵入粉煤灰罐中待用，在卸料和上料过程粉煤灰筒仓顶部呼吸口溢出少量粉尘； 本项目采用粉煤灰、石膏、水混合制浆的工艺。生产时，粉煤灰、石膏按一定配比加入至制浆罐中，石膏由密闭式传送带输送至制浆罐中，干粉煤灰由粉煤灰罐计量后经泵泵入制浆罐中。在制浆罐加入适量的水，初步制成浓度合适生产的料浆，再由泵泵入储浆罐内备用。 b、水泥：由水泥罐车运入厂内，直接泵入配料楼水泥罐内备用。在水泥卸料和上料过程水泥筒仓顶部呼吸口会溢出少量粉尘。 c、石灰：项目采用石灰粉，石灰由密闭罐车运输至厂区后，用气泵打入石灰筒仓，仓底设有皮带计量器，生产时，石灰由计量器计量后，通过螺旋输送机送入搅拌机，石灰仓顶自带脉冲式袋式除尘器，对石灰由罐车通过气泵进入筒仓过程产生的粉尘进行净化处理。 d、铝粉膏：项目采用袋装铝粉膏，含水率50%，购入后存放于车间内，使用时由人工计量后投入搅拌机。 ②配料、搅拌 石灰粉、水泥由粉料配料仓下的螺旋输送机依次送到自动计量秤进行计量，秤下有螺旋输送机可将物料均匀加入浇筑搅拌机内。 粉煤灰和石膏粉放入计量缸进行计量，在各种物料计量好，模具已就位的情况下，即可加水进行料浆搅拌，料浆在浇筑前应达到工艺要求（约40℃），如温度不够，可在料浆搅拌时通蒸汽加热，在物料浇筑前0.5-1分钟加入外加剂混悬液。 ③浇筑入模、静养、拆模：混合均匀的料浆经浇注槽注入模具内，静置养护期间，料浆在模具内发气膨胀，静停2h后形成胚体，脱模。墙板产品浇注过程中需加入钢筋。 ④切割、编组：液压翻转吊机把脱模完毕的坯体放置在切割小车上，切割小车承载坯体行走。通过水平切割机完成横向四面切割。水平切割完成后，垂直切割机架自上而下对坯体完成垂直切割。切割小车继续行走至编组吊机处，由液压编组吊机将坯体（连侧板）吊走。切割小车返回至原始位置进行下一个切割循环。 ⑤入釜蒸养：编组后的胚体经蒸养小车进入蒸压釜中加压蒸养（设计压力8kg，温度195~200℃），蒸养5h后出釜。 ⑥叉车运输、成品：出釜后经检验合格后即为成品，由叉车运至成品存放区待售，不合格产品收集后作为原料回用于生产。 加气块发泡原理：铝粉膏中铝粉与熟石灰发生反应，释放出氢气，产生气泡，使加气混凝土料浆膨胀形成多孔结构，从而生产出混凝土加气块。反应化学方程式： 2Al+3Ca（OH）2+6H2O=3CaO·Al2O 3·H2O+3H2↑ （3）干混干粉砂浆生产工艺流程 图5 干混干粉砂浆生产工艺流程及产污环节 ①原料前处理 尾矿废石：由汽车运输进厂区，在封闭车间内堆放，生产时建筑垃圾由铲车卸入颚式破碎机（地下）进料斗进行破碎，破碎后的矿石由封闭皮带输送进入球磨机磨粉，球磨后的废石粉经封闭皮带输送进入电烘干机进行密闭烘干，然后再经封闭皮带输送至筛分机进行筛分，筛上物返回球磨机再次磨粉，筛分合格的石料经输送带进入石粉罐暂存备用。 细砂由汽车运输进厂区，在封闭的车间内堆放。生产时砂子由铲车卸入地上料仓，料仓底部设有计量器，经计量后，由封闭皮带输送进入搅拌机。细砂在卸料时会产生无组织粉尘。 水泥由水泥罐车运入厂内，直接泵入配料楼水泥罐内备用。 粉煤灰蒸压砖、混凝土砖等产品生产过程中除尘器收集的粉尘进入储存罐进行暂存备用； ②配料计量 根据生产砂浆原料配比的要求，料仓中的石粉、细砂通过密闭提升机输送至计量系统，水泥、粉尘等通过螺旋送料机输送至计量系统，然后通过传感器的数据反馈，实现原料计量、配料。 ③搅拌 计量后的细砂、石粉通过密闭提升机提升至待混仓中，水泥、除尘器粉尘、添加剂等在重力作用下进入待混仓，待混仓内物料靠重力作用进入搅拌机内混合搅拌，混合均匀的成品卸入成品筒仓中，此过程产生混合粉尘。 ④计量、包装、外售 混合后的砂浆由成品筒仓由软连接进入包装机计量、包装、外售，为确保产品干燥，包装材料为覆膜编制袋，此过程产生包装粉尘。 四、主要污染工序 （1）施工期主要污染工序 ①大气污染源 主要来自于施工场地地面硬化、建材的运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘及施工车辆的尾气。 ②水污染源 主要为机械设备冲洗废水和施工人员的洗漱废水。 ③噪声源 主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。 ④固体废物 主要包括施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （2）营运期主要污染工序 ①水污染源 项目运营期主要为生产用水和生活用水。生产用水包括制浆用水、锅炉用软水、破碎等工序降尘用水、切割用水、车辆及设备清洗用水及员工日常盥洗用水，其中制浆用水、破碎工序降尘用水均随产品带走，切割用水和软水制备排水收集后用于制浆用水，蒸压养护排水（冷凝水）收集后用于配料用水，不外排，车辆及设备清洗废水经沉淀后循环利用，项目无生产废水外排；项目运营期废水主要为生活污水。 ②大气污染源 运营期大气污染物主要为原料装卸、堆存扬尘、原料预处理粉尘（建筑垃圾、尾矿废石破碎、筛分粉尘）、粉料入仓粉尘、计量、搅拌系统粉尘、切割粉尘、锅炉燃烧废气、干混砂浆搅拌、包装粉尘、汽车运输粉尘。 ③噪声污染源 项目运营期主要噪声源为给料机、破碎机、滚筒筛、风机、搅拌机、切坯机、切条机等设备运转及作业噪声，源强声级约在80～90B(A)。 ④ 固体废物 主要为除尘器收集粉尘、生产废料、废包装材料、沉淀池沉渣及职工生活垃圾。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 原料堆存、装卸、扬尘 | 粉尘 | / | 0.115t/a | / | 0.023t/a |
|  | 原料预处理 | 有组织粉尘 | 1504.2mg/m3 | 18.05t/a | 15.04mg/m3 | 0.1805t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | / | 0.95t/a | / | 0.95t/a |
|  | 水泥入仓 | 粉尘 | 413mg/m3 | 9.5t/a | 4.13mg/m3 | 0.095t/a |
|  | 粉煤灰入仓 | 粉尘 | 413mg/m3 | 36.1t/a | 4.13mg/m3 | 0.361t/a |
|  | 石灰入仓 | 粉尘 | 413mg/m3 | 11.4t/a | 4.13mg/m3 | 0.114t/a |
|  | 计量、搅拌系统 | 粉尘 | 708.3mg/m3 | 40.8t/a | 7.08mg/m3 | 0.408t/a |
|  | 切割工序 | 有组织粉尘 | 801mg/m3 | 9.612t/a | 8.01mg/m3 | 0.096t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | / | 1.068t/a | / | 1.068t/a |
|  | 锅炉 | 颗粒物 | 3.67g/m3 | 0.1598t/a | 3.67mg/m3 | 0.1598t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 137.31mg/m3 | 5.9812t/a | 30mg/m3 | 1.307t/a |
|  |  | 二氧化硫 | 8.81mg/m3 | 0.3836t/a | 8.81mg/m3 | 0.3836t/a |
|  | 干粉砂浆搅拌、包装 | 粉尘 | 1772.9mg/m3 | 102.12t/a | 8.86mg/m3 | 0.51t/a |
|  | 汽车运输 | 粉尘 | / | 4.345t/a | / | 0.869t/a |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水量 | 720m3/a | 经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，用于附近农田肥田 |
|  |  | COD | 200mg/L，0.1152t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L，0.01152t/a |  |
| 固体 废物 | 袋式除尘器 | 收尘 | 225.8t/a | 收集后重新进入生产系统，作为生产干混砂浆的原料 |
|  | 切割、脱模工序 | 生产废料 | 150t/a | 收集后重新进入生产系统，作为原料使用 |
|  | 拆包工序 | 废包装材料 | 0.5t/a | 收集后外售综合利用 |
|  | 沉渣 | 沉淀池 | 15.5t/a | 回用于生产不外排 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 9t/a | 收集后送当地垃圾中转站 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为污染源主要为给料机、颚式破碎机、球磨机、上料机、搅拌机、切割机等机械设备，源强声级约在80～90B(A)，采用设备置于厂房内，基础减震、厂界隔声、加强绿化等措施后，可衰减为60～70dB(A)，对周围环境的影响较小。 |
| 主要生态影响： 项目厂区无天然植被，无国家重点保护的野生植物品种和野生动物种群，项目建设不会对珍稀动植物造成影响，不会引起物种多样性的减少以及占地范围内植被生物量损失。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目施工期主要工程内容为：土地平整、主体工程建设、设备安装等。产生的污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声和施工废弃土方及施工人员生活垃圾、生活污水。 1、废气环境影响分析 项目施工期间产生的废气主要包括是施工扬尘及施工车辆尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘的主要来源有：土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生，主要为无组织扬尘。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 ①风力扬尘 风力扬尘主要是露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。由于施工的需要，一些建材露天堆放，一些施工表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，产生扬尘。不同粒径的尘粒的沉降速度见表19。 表19 不同粒径的尘粒的沉降速度 粒径(微米) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度(m/s) 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径(微米) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度(m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径(微米) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 .418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境空气产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。 类比同类施工现场，施工扬尘影响范围主要为工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0-50m为重污染带，50-100m为较重污染带，100-200m为轻污染带，200m以外影响甚微。项目周围200m范围内，无大气环境敏感保护目标，施工过程中风力扬尘对周围大气环境影响较小。 ②动力起尘 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。根据类比，当一辆10t的卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表20。 表20 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 1.0 （kg/m2） 5 (km/h) 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10(km/h) 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15(km/h) 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20(km/h) 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围之内。尽管项目周围50m范围不存在敏感点，评价还是建议在施工期建设方应对路面（场地内道路及施工场地附近的运输道路）及时洒水并限制运输车辆行驶速度，最大限度降低粉尘对周围大气环境的影响。施工场地洒水抑尘的试验结果见表21。 表21 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 总之，施工期间产生的扬尘会对项目所在地一定范围内的大气环境质量产生一定影响。 ③扬尘控制措施 由施工期扬尘大气环境影响预测分析可知，施工期所带来的施工扬尘如不有效治理，将对建设项目周围的大气环境质量造成不同程度的影响。根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》豫政〔2018〕30号、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）、《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办[2019]82号）等文件，确保在开工前做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员、专职保洁人员)到位；施工过程中做到“八个百分之百”，即施工现场100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化、施工现场及污染指数100%监控、建筑垃圾清运车辆100%自动化密闭运输。采取有效措施，以最大限度的减少对周围环境的影响。本项目施工扬尘应采取以下控制措施： 1）工程施工现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 2）施工现场应根据工程地点、规模、施工周期和区域文化，设置与周边建筑艺术风格相协调的实体砖砌围墙，施工厂界围挡（硬质）高度不低于3.0米。 3）主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 4）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。场区起尘部位和道路两侧应设置自动喷洒装置，并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。 5）大门应根据工程地点、特点、规模、施工周期及所处地域，设置工地大门，工地大门应采用金属门扇，且净宽不小于5米；工地出入口大门应设置灯箱式门头，箱内设置灯光，门头应有企业形象标识和工程名称。 6）工地现场出入口应采取混凝土硬化。出入口应设置固定式车辆自动清洗设备，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，不得随意进入城市管网，评价要求，废水经沉淀后用于施工场地洒水降尘，不得随意外排，不得排入雨水管道。明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。 7）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 8）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 9）施工现场禁止搅拌混凝土、砂浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 10）渣土、混凝土及垃圾运输车辆必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行，严禁黄标车进入施工现场内从事装运活动。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 11）施工现场应配置专（兼）职保洁员，负责工地各区域内保洁，清扫前应洒水，避免扬尘污染，并做到大门及为门前三清。保洁员应每天对工地现场洒水三至五次，扬尘严重时应增加洒水次数，保持现场湿润。 12）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 13）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 14）施工单位要制定施工及车辆运输保通措施，建筑材料及垃圾严禁在场外堆放且不得占压人行道和城市道路，出入口设置应尽量避开主干道，周围应采用反光标志，确保夜间行人、车辆安全。施工期间应派专人负责出入口及周围道路的值守、警戒、指挥和畅通工作。 15）遏制道路交通扬尘，提高城市道路清扫的机械化率，推行湿式机扫，保证主次干道的洒水量，加强渣土运输车辆监督管理，所有城市渣土运输车辆实行标志性管理，实施资质管理与备案制度，实现全密闭改装、运输，按照指定路线和时间行驶，严厉打击无资质、标识不全等违规运输车辆，杜绝道路遗撒。 评价认为，上述治理措施可行，在采取以上措施后，可使得施工扬尘对周围环境的影响降至最低。 （2）施工车辆尾气影响 施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等，作业时会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、烟尘。 一般卡车排放的尾气中THC、颗粒物、CO、NOx等有害物质排放量见表22。 表22 汽车尾气中有害污染物排放量 污染 THC 颗粒物 CO NOX 燃汽油（g/km） 1.23 0.56 5.94 5.26 燃柴油（g/h） 77.8 61.8 161.0 452.0 施工场地汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点： ①车辆在施工场地范围内活动，尾气呈面源污染形式； ②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围影响较小； ③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。 可采取的治理措施：对于施工期车辆尾气治理，可采取的治理措施主要是加强车辆保养和维护，减少超载，减少停车怠速时间。 2、废水环境影响分析 项目施工期间产生的废水主要是施工泥浆水、机械清洗水等和施工人员生活污水。 施工机械冲洗废水和施工阶段桩基等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置1m3沉淀池一座，施工废水经沉淀后用于冲洗车辆和喷洒地表，不得直接排入地表水体。 生活污水来源于施工人员的生活用水，主要是施工人员洗脸、洗手产生的污水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N 等。本项目施工人员按高峰期20人计算，施工人员每人每天生活用水量以50L计，生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量0.8m3/d，经1m3收集池收集后用于洒水抑尘不外排。 综上，项目产生的施工废水均得到合理处置不外排。 3、噪声环境影响分析 （1）施工设备噪声强度 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强为90~110dB（A）。本项目使用的施工机械主要有如推土机、翻斗车、振捣棒、挖掘机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 （2）预测方法与预测模式 在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。其中推土机、装载机因位移不大，也视为固定源。因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其他因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： △ L=L1-L2=20lg(r2/r1) (dB) 式中：△ L——距离增加产生的噪声衰减值(dB)； r1、r2——点声源至受声点的距离(m)； L1——距点声源 r1处的噪声值(dB)； L2——距点声源 r2处的噪声值(dB)； （3）施工场界噪声达标可行性分析 由于施工场地内机械位置和数量不断变化，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)，以各施工机械噪声值为基础通过计算，可得出各施工机械噪声源，场界噪声达标所需的衰减距离，具体数据见表 23。 表23 距施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 施工机械 声压级（A） 标准dB(A) 1m 10m 20m 30m 100m 昼间 夜间 挖掘机 90 70 64 61 50 70 55 载重车 89 69 63 60 49 推土机 90 70 64 61 50 翻斗车 90 70 64 61 50 打桩机 100 80 74 71 60 混凝土振捣棒 100 80 74 71 60 汽车吊 90 70 64 61 50 项目夜间不施工，由表 23可知，施工机械昼间噪声值在施工点100m处即可满足标准限值要求。经现场查，本项目200m范围内无敏感点。 评价要求施工作业时在施工场地四周设置不低于2.5m高砖结构围挡，电钻等高噪声设备要合理按排施工时间，最大可能的减少地面作业机械噪声对周围环境的影响，评价建议施工作业时应采取以下措施： ①合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；固定施工设备安置过程中尽量远离敏感点，运输路线的设置亦尽量避免对敏感目标造成影响，本项目高噪声设备（如打桩机、振捣机等）应尽量远离敏感点； ②合理安排施工时间，尽可能避免大量搅拌机、打桩机等高噪声设备同时施工；严禁12：00～14：00和夜间22：00～ 06：00期间施工； ③合理划定运输路线，适当限制大型载重车的车速，车辆进入施工场地时应限速禁鸣；定期对运输车辆维修、养护； ④从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。 由于施工噪声为临时影响，项目施工期在认真落实上述环保措施后，能够有效降低噪声对周围环境敏感点的影响。另外，项目施工期噪声对环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失。 4、固体废物环境影响分析 项目施工期间有地面挖掘、材料运输、基础工程等工程，在这期间将带来产生废弃的建筑材料，如混凝土、木屑、土石方等建筑垃圾；同时，施工人员的日常生活将产生一定量的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目拆除的施工建筑垃圾按0.5kg/m2的建筑垃圾进行估算，本项目建筑面积约36000m2，施工建筑垃圾约18t。施工期产生的建筑垃圾集中堆放，堆放时采用篷布进行遮盖，运营期全部做原料回用。 （2）生活垃圾 施工人员按高峰期20人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d 计，则生活垃圾的产生量为0.01t/d，施工期4个月，施工期生活垃圾产生量为1.2t，全部运往当地垃圾中转站统一处置。 因此，项目产生的固废均可得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后，施工期造成的生态影响也可得到一定程度的恢复。 二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 项目运营期主要为生产用水和生活用水。生产用水包括制浆用水、锅炉用软水、破碎等工序降尘用水、切割用水、车辆及设备清洗用水及员工日常盥洗用水，其中制浆用水、破碎工序降尘用水均随产品带走，切割用水和软水制备排水收集后用于制浆用水，蒸压养护排水（冷凝水）收集后用于配料用水，不外排，车辆及设备清洗废水经沉淀后循环利用，项目无生产废水外排；项目运营期废水主要为生活污水。 项目建成投产后劳动定员60人。根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2014），职工生活用水量按40L/人·d计，则生活用水量为2.4m3/d（720m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为1.92m3/d（576m3/a）。经类比，COD产生浓度为200mg/L、产生量约为0.1152t/a，NH3-N产生浓度为20mg/L、产生量约为0.01152t/a。 建议建设单位建设一个10m3化粪池，生活污水经化粪池收集处理后，由附近村民定期清运，用于附近农田肥田。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，排放方式为不排放，本次地表水环境影响评价等级为三级B。项目生活污水经化粪池收集处理后用于周边农田施肥不外排。因此，本项目不会对项目周边的地表水环境造成影响。 2、废气 （1）废气产排源强 运营期大气污染物主要为原料装卸、堆存扬尘、原料预处理粉尘（建筑垃圾、尾矿废石破碎、筛分粉尘）、粉料入仓粉尘、计量、搅拌系统粉尘、切割粉尘、锅炉燃烧废气、干混砂浆搅拌、包装粉尘、汽车运输粉尘。 ①原料装卸、堆存扬尘 项目脱硫石膏、铝粉膏（袋装）均为湿料，含水率为50%，装卸及存放过程中不易起尘，主要为建筑垃圾、细砂、尾矿废石在装卸、堆存过程中产生的扬尘，原料通过汽车密闭运输厂内，入厂后堆存至封闭材料车间，材料车间位于厂区北侧，占地面积为4320m3，采用钢架结构。为了降低原料堆棚装卸、投料粉尘对周围环境的影响，根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》豫政〔2018〕30号、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）、《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办[2019]82号）等文件要求，评价建议采取以下措施： a、原料堆棚设置框架结构围墙和顶棚，保证堆棚全封闭，预留原料进出口，预留车辆进出口，原料堆存、装卸在库内进行，严格落实“五到位、一密闭”措施（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位，厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部封闭）； b、原料堆棚地面硬化、并采取防渗措施，使堆棚符合三防（防雨、防风、防渗）要求； c、原料在堆存过程中采用防风抑尘网进行覆盖； d、在原料堆棚进出口、装载机卸料点处各设置一套喷雾降尘设施。 原料堆场的主要环境问题是粒径较小的砂粒在风力作用下扬起，对下风向大气环境造成污染。本次评价引用西安冶金建筑学院给出的北方起尘公式进行计算： 式中：Q—堆场起尘量，mg/s； U—堆场平均风速，m/s，（因料场位于封闭生产车间内，风速取平均值1.2m/s）； Ap—堆场的面积，m2； η—堆场抑尘效率，设置洒水装置抑尘，堆场抑尘效率按80%计。 计算可知，经采取措施后原料堆场的起尘量0.89mg/s（0.023t/a），主要为无组织方式排放。 ②原料预处理粉尘（建筑垃圾、尾矿废石破碎、筛分粉尘） 本项目大颗粒的建筑垃圾、尾矿废石进厂后需要采用颚式破碎机对大块物料进行破碎、粉碎、筛分前处理，在破碎、粉碎、筛分工序会产生粉尘，年工作时间为2400h，参照《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等，并类比调查同类型行业数据，破碎、筛分粉尘产生系数为0.05kg/t（原料），磨粉工序粉尘产生系数为0.1kg/t（原料）；本项目建筑垃圾年用量6万吨/a，尾矿废石年用量为5万吨/a。计算破碎过程粉尘产生量约为5.5t/a，筛分工序粉尘产生量约为2.5t/a，磨粉工序粉尘产生量约为11t/a。 项目颚式破碎机、球磨机、筛分机均处于封闭车间内，颚式破碎机置于地下，车间顶部设置喷淋洒水雾化装置，在颚式破碎机进料时开启喷雾抑尘装置，使物料含水率达20%，并在投料时降低落料口，在各进料、出料口设置集气罩负压集气，粉尘由集气罩收集后引入同一台袋式除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。集气罩收集效率为95%，袋式除尘器配置风机风量为5000m3/h，则原料前处理工序有组织粉尘产生量约18.05t/a、产生速率约7.52kg/h、产生浓度约1504.2mg/m3。袋式除尘器处理效率按99%，处理后的有组织粉尘排放量0.1805t/a、排放速率0.075kg/h、排放浓度15.04mg/m3,处理后排放浓度可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2标准（有组织颗粒物排放浓度≤30mg/m3）的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（排放速率3.5kg/h，排气筒高度15m）。 未被集气罩收集的粉尘量为0.95t/a，该部分粉尘以无组织形式在车间内逸散，建议及时清理车间落尘，防止二次污染。 ③粉料入仓粉尘 项目所需水泥、粉煤灰、石灰在厂区均采用筒仓储存，由密闭罐车运输进厂，经车载泵打入储存筒仓中，储存筒仓内为了保持压力平衡特在顶端设置有呼吸孔，随着进料层的不断增高，筒库内气体伴随着粉尘一起被压缩出呼吸孔，为非持续排放。 本项目共设3个筒仓，1个180t的水泥筒仓，1个900t粉煤灰筒仓，1个180t石灰筒仓，水泥总用量为50000t/a，煤粉灰总用量为190000t/a，石灰总用量为60000t/a，粉料泵入粉料罐时间按40t/h计，则项目每个水泥罐、粉煤灰罐、石灰罐年入仓时间分别为1250h/a（4.17h/d）、4750h/a（15.8h/d）、1500h/a（5h/d）。 参考《第二次全国污染源普查系数手册》（初稿）-3021水泥制品制造行业中物料输送储存环节的产污系数为0.19kg/t-物料，输送1t粉状物料约需输送气量460m3，计算水泥入仓废气产生量为2300万m3/a、粉尘产生量为产生量9.5t/a，粉尘产生浓度为413mg/m3；粉煤灰入仓废气产生量为8740万m3/a、粉尘产生量为产生量36.1t/a，粉尘产生浓度为413mg/m3；石灰入仓废气产生量为2760万m3/a、粉尘产生量为产生量11.4t/a，粉尘产生浓度为413mg/m3。 在每个粉料筒仓仓顶均自带有一台无动力仓顶除尘器（除尘效率达99.9%以上），入仓粉尘经处理后通过仓顶除尘器处理后通过排气口有组织排放，仓顶除尘器采用袋式除尘工艺，具有除尘效率高、工艺稳定等优点，工业应用较为广泛，主要用在水泥、电厂和矿石加工等易产生粉尘的生产企业，除尘效率可达到99%，本项目仓顶除尘器除尘效率按99%计。 项目粉料入仓粉尘产排情况详见表24。 表24 项目粉料入仓粉尘产生排情况一览表 污染源 储料量(万t/a) 年输送时间(h/a) 废气量(万m3/h) 产生情况 治理措施 排放情况 产生量 (t/a) 产生 速率 (kg/h) 产生 浓度 (mg/m3) 排放量 (t/a) 排放 速率 (kg/h) 排放 浓度 (mg/m3) 水泥仓 5 1250 18400 9.5 7.6 413 粉尘通过各粉料仓顶部仓顶除尘器进一步处理后经除尘器出风口有组织排放 0.095 0.076 4.13 粉煤灰仓 19 4750 18400 36.1 7.6 413 0.361 0.076 4.13 石灰筒仓 6 1500 18400 11.4 7.6 413 0.114 0.076 4.13 由上表可知，粉料入仓粉尘经仓顶除尘器处理后排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“表1大气污染物排放限值（散装水泥中转站及水泥制品生产） 水泥仓及其他通风生产设备”（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，排放速率3.5kg/h）。 ④计量、搅拌系统粉尘 项目生产线计量装置全密闭，计量设备与搅拌设备共用呼吸孔，计量粉尘和搅拌粉尘作为整体，统一进行核算。 项目在搅拌机上料及搅拌过程中会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中产污系数0.12kg/t-物料，项目粉状原料用量约为340000t/a，则搅拌机搅拌时粉尘产生量为40.8t/a。项目拟在搅拌机上方设置封闭管道连接袋式除尘器，计量、搅拌粉尘经布袋除尘器处理后，通过一根15m高的排气筒高空排放。除尘器效率为99%，除尘器配备的风机风量为8000m3/h，年运行7200h，项目计量、搅拌均设置为封闭式，不考虑无组织排放。项目计量搅拌粉尘产排情况详见表25。 表25 项目计量搅拌粉尘产排情况一览表 污染源 产生情况 治理措施 排放情况 产生量 （t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度 (mg/m3) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m3) 计量搅拌粉尘 40.8 5.67 708.3 经密闭管道收集后进布袋除尘器处后经15m高排气筒排放 0.408 0.057 7.08 由上表可知，计量搅拌粉尘经布袋除尘器处理后排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“表1大气污染物排放限值（散装水泥中转站及水泥制品生产） 水泥仓及其他通风生产设备”（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，排放速率3.5kg/h）。 ⑤切割粉尘 本项目切割工序采用湿式切割，切割机周围配备除尘雾炮机，切割粉尘产生量较小，类比同类项目，该情况下切割粉尘产生量按成品量0.01%，项目混凝土加气块、墙板年产量共计30万立方米，折合10.68万吨/年，则混凝土加气块、墙板切割过程产生的粉尘量为10.68t/a，本项目切割工序位于封闭的生产车间内部，每天工作8h，切割机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过管道引至同一套布袋除尘器处理，粉尘处理后经1根15m排气筒，风机风量5000m3/h，除尘效率≥99%（按99%计算），粉尘收集效率以90%计，则粉尘有组织产生量为9.612t/a，产生速率4.005kg/h，产生浓度801mg/m3，经布袋除尘器处理后排放量0.096t/a，排放速率0.04kg/h，排放浓度8.01mg/m3。处理后排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“表1大气污染物排放限值（散装水泥中转站及水泥制品生产） 水泥仓及其他通风生产设备”（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，排放速率3.5kg/h）。 未被集气罩收集的粉尘量为1.068t/a，该部分粉尘以无组织形式在车间内逸散。 ⑥锅炉燃烧废气 项目蒸压釜所用蒸汽采用一台6t/h燃气蒸汽锅炉提供，天然气属于清洁能源。锅炉每天运行24小时，锅炉天然气消耗量为444Nm3/h，计算天然气年用量为319.68万m3/a。 天然气为清洁能源，其燃烧产生的污染物较少，主要为NOx、烟尘和SO2。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》及《环境保护实用数据手册》，天然气燃烧废气及污染物产生系数按13.6m3废气/(m3天然气)、0.02SkgSO2/(万m3天然气)、18.71kgNOX/(万m3天然气)，烟尘排放系数参照《社会区域类环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》（主编：吴波，中国环境科学出版社），并结合当地燃气炉中烟气的产排情况，以天然气为燃料，其排放系数为0.5kg/万立方米原料。 热水炉烟气中污染物产生情况见下表26。 表26 热水炉烟气中污染物产生情况 污染物 产污系数 产生量 产生速率 产生浓度 烟气量 136259.17Nm3/万m3 43559331.47Nm3/a / / 烟尘 0.5kg/万m3 0.1598t/a 0.0222kg/h 3.67g/m3 NOx 18.71kg/万m3 5.9812t/a 0.92kg/h 137.31mg/m3 SO2 0.02S/万m3 0.3836t/a 0.053kg/h 8.81mg/m3 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指燃煤收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目天然气已进行脱硫处理，天然气含硫量参考《天然气》（GB17820-2012）一类区总硫含量不大于60mg/m3。含硫量（S）取60 mg/m3。 根据《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》(豫环攻坚办〔2020〕7号)中《河南省2020大气污染防治攻坚战实施方案》“新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米”。建设单位拟采用配置有低氮燃烧器+烟气再循环系统的锅炉，燃烧废气经处理后由8m高的排气筒排放。 低氮燃烧：锅炉烟气中氮氧化物根据形成机理分为燃料型、热力型。燃料型指燃烧过程中燃料中的有机氮被氧化形成的氮氧化物，热力型指燃烧过程中空气中的氮气与氧气反应生成的氮氧化物。当燃烧温度小于1500℃时，燃烧过程产生的热力型氮氧化物量很少，当燃烧温度大于1500℃时，温度每升高100℃，反应速率提高6~7倍，而本项目锅炉燃烧温度控制在1200℃左右，小于1500℃，因此热力型氮氧化物产生量很少，燃烧烟气中氮氧化物浓度较低。低氮燃烧器采用空气分级方式，将助燃风分为外层、中层和中心三局部，并比例可调节，低氮燃烧器的全部燃料从中心风部分送入燃烧器开始燃烧，将原本一次完成的燃烧通过控制多次供风分多次燃尽，因为在燃料过剩的区域氧气与燃料结合的趋势远远大于氮气，在燃烧过程中只在燃烧尾部才出现助燃风过剩，燃烧时存在炉管换热可降低火焰区域温度，因此低氮燃烧器可达到降低氮氧化物的效果。 烟气再循环技术：主要手段是通过专门的引风机和专用风道，从排烟管（空气预热器之前）中循环抽取一定比例的烟气加入燃烧器的燃烧（这个比例一般在5～30%之间，视情况而定）。这部分烟气的流量需要通过伺服电机调控的风门来实现比例控制。采用烟气再循环技术，主要目的是利用烟气氧含量低、温度相对较低的特性，加入燃烧室后降低炉膛的局部温度，形成还原性氛围，不利于氮氧化物的生成，从而把氮氧化物抑制在较低水平。根据对燃气锅炉及燃烧器进行烟气再循环低氮技术的模拟研究结果，循环烟气量每增加5%，炉胆内燃烧温度下降40℃左右；当加入再循环烟气量为5%、10%、15%、20%、25%、30%时，其排放尾气中氮氧化物分别减少了17.3％、32.7％、44.0％、56.4％、64.5％、69.4％；另外，混合气体中水蒸气的质量分数每增加1.7％，氮氧化物生成量减少约12.3％。当再循环烟气率为20％、混合气温度为380K、水蒸气含量为8.5％时，氮氧化物浓度为29.5mg/m3。保守估计，本项目锅炉燃烧烟气再循环系统循环烟气率按20％，氮氧化物排放浓度按30mg/m3计。 配置低氮燃烧器+烟气再循环系统后燃气废气的排放情况详见下表。 表27 经处理后锅炉废气污染物排放情况 项目 原料 污染物 治理措施 排放情况 排放量 排放速率 排放浓度 锅炉 天然气 废气量 采用低氮燃烧器+烟气再循环系统，燃气废气经8m高的排气筒排放 43559331.47Nm3/a / / 烟尘 0.1598t/a 0.0222kg/h 3.67mg/m3 NOx 1.307t/a 0.1815kg/h 30mg/m3 SO2 0.3836t/a 0.053kg/h 8.81mg/m3 锅炉废气排气筒出口污染物排放浓度为颗粒物3.67mg/m3、0.1598t/a；二氧化硫8.81mg/m3、0.3836t/a；氮氧化物30mg/m3、1.307t/a，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3“2+26”城市重点地区特别排放限值（烟道颗粒物20mg/m3 、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物150mg/m3），同时满足《河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件5及《河南省2020大气污染防治攻坚战实施方案》的要求（颗粒物5mg/m3 、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3）。 ⑦干粉砂浆搅拌过程产生的粉尘 根据现场勘查，水泥、除尘器收集粉尘等粉料从原料仓提升至搅拌机的过程中采用封闭的螺旋输送机输送，细砂采用斗式提升机输送，且搅拌机采用封闭设备，搅拌机在搅拌混合过程中会产生粉尘。参照《美国环保局—空气污染物排放和控制手册》中混凝土配料产尘系数，搅拌机装载水泥、砂等原料时产尘系数为产生粉尘0.02kg/t，项目水泥、除尘器收集粉尘、砂子等物料总用量为10.6万t/a，即混合过程产生的粉尘为2.12t/a。 根据现场勘查，搅拌混合工序产生的粉尘经收尘管收集后与下料包装工序产生的粉尘经集气管道收集后进入同一台脉冲除尘器处理后，处理后经15m高排气筒高空排放。 ⑧干粉砂浆包装粉尘 项目干粉砂浆采用自动包装机进行包装，类比同类项目经验数据，包装工段粉尘产生量约为包装量的0.1%计，产生量为 100t/a，此工序粉尘与混合搅拌工序产生的粉尘经同一台脉冲除尘器处理后经15m高排气筒排放。 两工序粉尘产生总量为102.12t/a，14.19kg/h；除尘器配置的风机风量为8000m3/h，除尘效率可以达到 99.5%，计算经处理后的粉尘的排放浓度为8.86mg/m3，排放速率为0.07kg/h，排放量约为0.51t/a，处理后的废气经15m高排气筒排放。处理后的搅拌、包装粉尘排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“表1大气污染物排放限值（散装水泥中转站及水泥制品生产） 水泥仓及其他通风生产设备”要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，排放速率3.5kg/h）。 ⑨汽车运输粉尘 1）厂区内运输 本项目外购原料水泥、粉煤灰等均采用汽车运输进出场，产品主要供项目周使用。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中： Q ——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V ——汽车速度（km/h）； W ——汽车质量（t）； P ——道路表面粉尘量（kg/m2）。 本项目车辆在厂区内行驶距离按500米，平均每天发空、重载各100辆/次，空车重约10t，重车重约30t，车辆行驶速度按5km/h计，则项目汽车动力起尘量为4.344t/a。对于道路扬尘，其与道路路况有密切关系。环评要求项目运输车辆采取覆盖措施，出厂前清洗车轮，厂区地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。采取上述措施后，运输道路扬尘可减少80%，项目道路扬尘排放量为0.869t/a。 2）厂区外运输 本项目营运期间原辅材料均从市场直接购买，由罐车或卡车运送至厂内，产品由卡车运出厂区。 为避免车辆运输过程中废气对沿途及厂区环境造成影响，评价建议加强对运输车辆的管理，具体措施如下： a、对交通路线进行合理选择，尽量避开人群居住及活动的密集区，若必须穿越个别敏感区时应采取禁止鸣笛及低速行驶等措施，且减少刹车次数，避免急刹车等；进入厂区后严格按有关部门指定线路行驶； b、运输车辆运输过程应采用双层篷布、毛毡扣在车厢上，绑扎牢固，使卸料过程不易卷起。在厂区车辆进出口设置车辆清洗水池，原料和产品运输车辆出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁，不得沾有杂物。 c、加强运输人员培训，出场的卡车必须经过专人检查，卡车运输过程车速均匀，不能忽大忽小、时快时慢，卸入运输车车时，必须按规范要求运料车每卸一斗挪动一步，通常情况下不宜少于3次。 ⑩项目废气排放情况汇总 表28 项目废气排放情况汇总一览表 污染源 污染物 排放情况 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 原料堆存、装卸、扬尘 无组织 颗粒物 / 0.00324 0.023 原料预处理 有组织 颗粒物 15.04 0.075 0.1805 无组织 颗粒物 / 0.1319 0.95 粉料入仓 水泥入仓粉尘 4.13 0.076 0.095 粉煤灰入仓粉尘 4.13 0.076 0.361 石灰入仓粉尘 4.13 0.076 0.114 计量、搅拌系统 有组织粉尘 7.08 0.057 0.408 切割工序 有组织 颗粒物 8.01 0.04 0.096 无组织 颗粒物 / 0.445 1.068 锅炉燃气废气 废气量Nm3/h / 6049 4.36×107Nm3/a 颗粒物 3.67 0.0222 0.1598 氮氧化物 30 0.1815 1.307 二氧化硫 8.81 0.053 0.3836 干粉砂浆搅拌、包装 有组织粉尘 8.86 0.07 0.51 汽车运输 无组织粉尘 / 0.12 0.869 （2）环境影响预测及分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目采用估算模型AERSCREEN对本项目各项污染源进行估算判定，确定本项目大气评价等级。本项目污染源排放源强参数、估算模型参数及计算结果详见表29~表32。 表29 项目有组织排放源强参数表 名称 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 风量Nm3/h 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) PM10 SO2 NOX 破碎、筛分等前处理废气处理设施排气口 15 0.3 5000 20 2400 正常 0.075 / / 水泥筒仓排气口 15 0.3 18400 20 1250 正常 0.076 / / 粉煤灰筒仓排气口 15 0.3 18400 20 4750 正常 0.076 / / 石灰筒仓排气口 15 0.3 18400 20 1500 正常 0.076 / / 计量、搅拌系统废气处理设施排气口 15 0.3 8000 20 7200 正常 0.057 / / 切割工序废气处理设施排气口 15 0.3 5000 20 2400 正常 0.04 / / 锅炉排气口 15 0.3 6049 65 7200 正常 0.0222 0.053 0.1815 干粉砂浆搅拌、包装废气处理设施排气口 15 0.3 8000 20 7200 正常 0.07 / / 表30 项目无组织排放源强参数表 名称 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 TSP排放速率/（kg/h） 项目厂区 252 219 6 7200 正常 0.404 表31 项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.8 最低环境温度/℃ -19.6 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率 / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表32 主要污染源估算模型计算结果及环境空气评价等级判定结果 项目 污染物 名称 最大地面浓度出现的下风距离（m） 最大地面浓度（mg/m3） 最大占标率 Pmax 评价等级 破碎、筛分等前处理废气处理设施排气口 PM10 69 8.96E-03 1.99 二级 水泥筒仓排气口 PM10 69 9.08E-03 2.02 二级 粉煤灰筒仓排气口 PM10 69 9.08E-03 2.02 二级 石灰筒仓排气口 PM10 69 9.08E-03 2.02 二级 计量、搅拌系统废气处理设施排气口 PM10 69 6.81E-03 1.51 二级 切割工序废气处理设施排气口 PM10 69 4.78E-03 1.06 二级 干粉砂浆搅拌、包装废气处理设施排气口 PM10 69 8.36E-03 1.86 二级 锅炉排气口 PM10 88 7.50E-04 0.17 三级 SO2 88 1.79E-03 0.36 三级 NOX 88 6.13E-03 3.07 二级 项目厂区 TSP 193 1.46E-02 1.62 二级 综上所述，本次大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，有组织排放的颗粒物最大落地浓度为9.08E-03mg/m3，有组织排放的SO2最大落地浓度为1.79E-03mg/m3，有组织排放的NOX最大落地浓度为6.13E-03mg/m3，无组织排放的颗粒物最大落地浓度为1.46E-02mg/m3，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，项目无需设置大气环境防护距离。 项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，本次评价只对污染物排放量进行核算。 （3）污染物排放量核算 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目有组织排放口为一般排放口。本项目有组织排放量核算见下表。 表33 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/(mg/m3) 核算排放速率/(kg/h) 核算年排放量/(t/a) 1 破碎、筛分等前处理废气处理设施排气口 颗粒物 15.04 0.075 0.1805 2 水泥筒仓排气口 颗粒物 4.13 0.076 0.095 3 粉煤灰筒仓排气口 颗粒物 4.13 0.076 0.361 4 石灰筒仓排气口 颗粒物 4.13 0.076 0.114 5 计量、搅拌系统废气处理设施排气口 颗粒物 7.08 0.057 0.408 6 切割工序废气处理设施排气口 颗粒物 8.01 0.04 0.096 7 干粉砂浆搅拌、包装废气处理设施排气口 颗粒物 8.86 0.07 0.51 8 锅炉废气排气口 颗粒物 3.67 0.0222 0.1598 SO2 8.81 0.053 0.3836 NOX 30 0.1815 1.307 有组织排放汇总 有组织排放总计 颗粒物 1.9243 SO2 0.3836 NOX 1.307 ②无组织排放量核算 表34 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放面源 污染物 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 生产厂区 颗粒物 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“表2 大气污染物无组织排放限值 0.5 2.91 ③项目大气污染物年排放量核算 表35 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 4.8343 2 SO2 0.3836 3 NOX 1.307 本项目大气环境影响评价自查表见表36。 表36 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km☑ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000 t/a□ 500～2000 t/a□ ＜500 t/a☑ 评价因子 基本污染物（PM10、SO2、NOX） 其他污染物（TSP） 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准☑ 附录D □ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据☑ 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区☑ 不达标区□ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥ 50 km□ 边长 5～50 km □ 边长 = 5 km □ 预测因子 预测因子（颗粒物、SO2、NOX） 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 □ 正常排放短期浓度 贡献值 C 本项目最大占标率≤100%□ C 本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C 本项目最大占标率≤10%□ C 本项目最大标率＞10% □ 二类区 C 本项目最大占标率≤30%□ C 本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h C 非正常占标率≤100% □ C 非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C 叠加达标 □ C 叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤−20% □ k＞−20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NOX） 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ / ） 监测点位数（ ） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受 ☑ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 / 污染源年排放量 SO2：（0.3836）t/a NOX：（1.307）t/a 颗粒物：（4.8343）t/a VOCs：（/）t/a 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（ ）” 为内容填写项。 3、噪声 营运期最主要的噪声污染源主要为给料机、颚式破碎机、球磨机、上料机、搅拌机、切割机等机械设备，源强声级约在80～90B(A)。项目设备均布置在车间内，并采取了相应的基础减振措施、安装消音器等措施后，可实现15~20 dB（A）的降噪量。设备噪声污染源强及防治措施见表37。 表37 主要噪声源声级及防治措施一览表 单位：dB（A） 序号 主要噪声源 数量 噪声防治措施 治理前 治理后 1 给料机 1台 选用低噪声设备，设备均在车间内，设备基础安装减震垫，车间门窗为隔声门窗，加强设备维修保养 85 65 2 颚式破碎机 1台 90 70 3 球磨机 1台 85 65 4 上料机 2台 风机进出口安装消声器 85 65 5 搅拌机 1台 选用低噪声设备，设备均在车间内，设备基础安装减震垫，车间门窗为隔声门窗，加强设备维修保养 85 65 6 干粉搅拌机 1台 85 65 7 切割机 1台 80 60 8 压块机 1台 80 60 本次环评选用噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下： 多声源合成模式： ） 式中：LA（r）----距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）----距声源r0处的A声级，dB（A）； r----预测点距离声源的距离，m； r0----距声源的参照距离，m，r0=1m； Leqi----第i个声源对某预测点的等效声级。 根据以上模式预测结果见表38。 表38 各厂界声环境影响预测结果 单位：dB（A） 噪声预测点 贡献值 标准值 达标情况 东厂界 昼间 45.6 昼间60 dB（A） 夜间50 dB（A） 达标 南厂界 昼间 40.6 达标 西厂界 昼间 39.8 达标 北厂界 昼间 43.9 达标 由表38可知，营运期昼、夜间各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 为进一步减轻营运期噪声对周围环境的影响，建议建设单位采用如下措施控制噪声： （1）在工艺设备选型时，应尽可能选用低噪声设备，并加强设备的维修、维护使其正常运转； （2）合理布局加工设备，高、低噪声设备间隔布置，尽可能将设备布置在车间的中央位置；同时加工时尽量在车间内进行，充分利用墙壁的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境敏感点的噪声影响； （3）加强厂区内绿化，在厂界区内侧种植高大绿树，每个车间周围加大绿化力度，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减； （4）货物运输车辆进入厂区时应做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对声环境的影响； （5）加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产，提高工作效率，减少设备运行时间，以减轻对环境的影响。 （6）项目主要噪声源送热风机与排潮风机应设置减振垫、安装消声器、设置隔声间等措施，以减轻对周边环境的影响。 上述措施在工程上均可实现，建议项目单位认真落实各项降噪措施，确保项目运行过程中对周边较近住户的影响降至最低。噪声经过治理后，对周围影响不大。 4、固废 项目运营期的固体废弃物主要来自于袋式除尘器收集的粉尘、生产废料、废脱模剂桶、沉淀池污泥及职工生活垃圾，均属于一般固体废物。 （1）袋式除尘器收尘 根据废气排放及治理措施分析可知，项目袋式除尘器收尘量225.8t/a，经收集后重新进入生产系统，作为生产干混砂浆的原料。 （2）生产废料 主要是在切割、脱模过程中产生的边角料及物料大颗粒及残次品， 根据厂家提供资料，生产废料产生量为150t/a， 集中收集后重新进入生产系统，作为原料使用。 （3）废包装材料 项目原料中外加剂采用袋装入厂，使用时需要拆除外包装；以及在本项目产品包装时产生一定量的废包装袋，根据业主提供资料及类比同类企业，产生量约为0.5t/a，这部分废物收集后外售综合利用。 （4）沉淀池泥渣 项目车辆清洗废水经现有沉淀池沉淀后循环使用，沉淀池底部会产生少量泥渣，根据建设单位提供资料及类比同类项目，沉淀池清理频次为2次/a，该部分泥渣产生量为15.5t/a，该泥渣收集后回用于生产，不外排。 （5）生活垃圾 项目劳动定员60人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为30kg/d，年生产300天，则生活垃圾产生量为9t/a。生活垃圾收集后交当地环卫部门统一处理。 综上所述，项目运营期产生的固体废弃物均能得到综合利用，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 本项目为台前县正大新型建材生产粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单（部令第1号），本项目属于“十九 非金属矿物制品业 56 石墨及其他非金属矿物制品”中其他；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。本次评价仅对项目提出如下防渗要求。 本项目厂区应划分为一般污染防治区、非污染防治区，应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。本项目防渗分区划分及防渗措施见表39。 表39 项目地下水污染防渗分区一览表 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 本项目厂内分区 一般污染防治区 弱 易-难 其他类型 地表面采用混凝土，渗透系数≤10-7cm/s 生产区、一般固废暂存间等 中-强 难 中 易 重金属、持久性有机物、污染物 强 易 非污染防治区 中-强 易 其他类型 一般地面硬化 厂区内其他区域如办公区等 综上所述，通过加强管理和严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，风险程度可以接受。 6、土壤环境影响分析 （1）评价等级的确定 本项目为C3039 其他建筑材料制造，项目土壤环境影响类型为污染影响型。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，项目属于制造业中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”其他，属于Ⅲ类项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≦5hm2），本项目占地51106.66m2，即5.11hm2，其占地规模为中型。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表40。 表40 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 项目东侧及南侧均为农田，周边土壤环境敏感程度为敏感。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.3中表4 判定本项目评价工作等级，详见下表。 表41 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作 等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据前述分析，本项目为Ⅲ类，占地规模为中型，项目所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感，由上表可判定，本项目土壤环境影响评价等级为三级评价。 （2）评价范围 本项目评价工作等级为三级，且为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》7.2.2，项目现状调查评价范围为0.05km范围内。预测评价范围一般与现状调查评价范围一致，因此评价范围为项目周边50m范围内。 （3）土壤环境影响分析 根据本项目污染物排放特征以及污染途径，仅定性说明本项目对土壤环境产生的影响。 （1）项目在正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，基本无污染物泄漏，本项目已经根据相关防渗设计规范采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，一般情况下污水不会渗漏和进入地下，对土壤不会造成污染。 （2）运营期，在非正常工况下，项目所使用的液压油泄漏，会经过表土层进入包气带，因此企业应严格落实风险防范措施，预防突发环境污染事件的发生。评价建议本项目对生产区做好防渗措施，可有效防止下渗。同时企业要加强防治结合、预防为主的环境保护措施，严格遵守环境影响评价制度和“三同时”制度，建立和完善环境管理体系，全面实施清洁生产，杜绝土壤污染事件发生。 经采取严格的措施后，评价认为正常情况下，本项目对土壤环境影响较小。 7、环境风险分析 建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）风险源调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)进行，根据《重大危险源辨识》及《建设项目环境风险评价导则》附录要所列出的物质。根据本项目生产特征，判断主要涉及的化学品为天然气（成分为甲烷），项目天然气采用槽车运输至厂内。项目产品混凝土加气块、墙板生产过程中，铝粉膏中铝粉与熟石灰发生反应，释放出氢气，氢气在空气中点燃可能发生爆炸。 （2）风险潜势和风险评价等级确定 ①风险潜势计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），环境风险潜势由危险物质及工艺系统危害性和环境敏感程度决定，危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 表42 项目涉及的危险物质及存储量一览表 序号 危险物质 辨识过程 功能单元 物质名称 物质类型 临界量（t） 厂区最大储存量（t） q/Q 1 天然气储罐 液化天然气 可燃液体 10 5 0.5 合计 / / / / / 0.5 根据以上分析可知，Q=0.5＜1，风险潜势为I。 ②评价等级确定 风险潜势为I，因此本项目风险评价等级为简单评价。 （3）风险识别 ①物质危险性识别 通过对本项目生产所用原辅材料、产品性质等进行分析，本项目所涉及的危险化学品主要为天然气（主要成分为甲烷）。 ②生产设施风险识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 a、天然气 天然气为可燃气体，且具有微毒。在物质的运输（输送）、贮存和使用过程中，如管理操作不当或发生意外泄露，存在着中毒等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有害物质的外泄，对周围环境产生较大的不利影响。天然气系统风险识别：天然气运行过程中，输气阀门等损坏、管道破裂、操作失误、自然灾害等造成天然气的泄露。 b、发泡产生的氢气 项目产品混凝土加气块、墙板生产过程中，铝粉膏中铝粉与熟石灰发生反应，释放出氢气，氢气在空气中点燃可能发生爆炸，按理论计算，爆炸最猛烈是指氢气与氧气恰好反应的时候，即氢气和氧气按照体积比2:1反应，氧气在空气中体积分数为21%，恰好反应时所需的空气体积和氢气的体积比约为5:2，此时氢气的体积分数为最高限和最低限，都是弱爆炸，超出这个范围氢气就不会爆炸。氢气爆炸极限是4.1%74.2%（体积浓度），即如果氢气在空气中的体积浓度在4.1%74.2%之间时，遇火源就会爆炸，而当氢气浓度小于4.1%或者74.2%时，即使遇到火源，也不会爆炸。 （4）风险防范措施 a、天然气风险防范措施 ①储罐区重点防渗，储罐内筒支撑采用吊带与支撑的组合支撑结构，保证设备强度的可靠性和设备的最小漏热量。 ②所有的进出料管均从外下部封头引出。引出管与外管封头的结构形式采用杜拉管结构，以适用低温工况及减小天然气接管的温差应力； ③底部封头设两个进液管、两个气相管、一个溢满管及相应的抽真空接口和真空度检测口； ④外罐上方装有安全泄放口，以保证储罐安全泄放，设备设有防雷、防静电设施； ⑤储罐设液位计一套、压力表一套，以实现对储罐内天然气液位、压力的现场指示，液位计接口管道分别引自内罐的顶部和底部，在外罐底部位置统一引出，便于安装液位计及压力表； ⑥管道和接头需采用气体保护焊，保证其焊接性能稳定，成形美观，无烟尘污染，清洁度非常高；主体焊缝采用自动焊，单条焊缝的漏率可达1×10-9 Pa.m3/s，整台容器的漏率可达1×10 -8 Pa.m3/s； ⑦天然气容易泄漏的位置设置易燃气体报警器。 ⑧专有的绝热层支撑结构设计，使热量传递最小以降低日蒸发率，并能承受恶劣的地震载荷； ⑨外容器采用碳钢制作，吊装、运输及操作中容易损伤油漆的地方均采用不锈钢材料保护，确保油漆使用寿命和美观； ⑽所有管线出口板采用不锈钢材料，防止使用过程中管线结冰外壳产生低温脆裂和损坏油漆； ⑾阀门操作系统设计紧凑易于操作和维护，人性化设计；与真空连接的阀件需采用优质部件确保真空寿命和可靠性。 b、氢气风险管理防范及应急措施 ①对于铝粉膏的存放，应当避免在工厂中出现铝粉的分离、累计和集中，使存放铝粉膏的罐内粉尘控制在最低浓度，铝粉粉末的浓度不能超过10g/ml，如不慎引起铝粉的燃烧，应当采用黄沙、滑石、氢化钠等进行灭火，绝对不能用岁灭火。 ②加强员工的安全意识，提高员工的责任心和主观能动性，完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制，加强设备管理。生产区不得有明火。 ③简历事故预防、检测、检验、报警系统，采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免事故发生。 ④加强事故管理，生产过程中关注防范技术更新，随时更新防治措施。 ⑤一旦发生爆炸及火灾，应立即停止生产，迅速寻找危险源，切断危险源，并使用厂内灭火器等灭火，同时迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场，并通知当地消防部门。 ⑥安排专人负责布置安全警戒，保证现场井然有序，保证现场道路畅通，加强保卫工作。 （5）应急预案 建设单位应根据自身实际情况编制应急预案，应急预案编制应包含表43的内容。 表43 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急组织机构、人员 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成。 2 应急救援保障 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。 3 报警、通讯联络方式 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。 4 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。 5 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。 6 应急培训计划 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。 7 公众教育和信息 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传。 （6）环境风险分析结论 项目主要事故风险类型为火灾、泄露以及下渗引起的风险。建设单位只要完善本次评价提出的环境风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。 8、选址合理性分析 项目购买台前县侯庙镇张楼东村土地进行建设，目前土地手续正在办理中，根据侯庙镇土地总体规划图，项目用地性质为建设用地，根据台前县自然资源局出具的证明及台前县侯庙镇人民政府出具的证明，项目用地符合台前县及台前县侯庙镇城乡规划，同意本项目的选址。 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池收集后定期清掏用于附近农田肥田，不外排。项目采用密闭原料库及车间，厂区采用洒水、喷淋等综合措施抑尘、相关生产工艺产尘点集气罩和除尘设施，厂区路面硬化、出口处配备车辆清洗装置等措施降尘，可以有效减少无组织粉尘的排放；原料预处理粉尘经除尘器处理后颗粒物排放浓度可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2标准（有组织颗粒物排放浓度≤30mg/m3）的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（排放速率3.5kg/h，排气筒高度15m）；粉料入仓粉尘经仓顶除尘器处理，计量搅拌系统、切割系统粉尘、干混砂浆搅拌、包装粉尘分别经各自袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“表1大气污染物排放限值（散装水泥中转站及水泥制品生产） 水泥仓及其他通风生产设备”要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，排放速率3.5kg/h）；锅炉配置低氮燃烧系统+烟气再循环技术，锅炉燃烧废气经8m高排气筒排放后各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3及《河南省2020大气污染防治攻坚战实施方案》要求。项目设备噪声经采取基础减震、厂房隔声、按照消音器等措施后厂界噪声能够《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值的要求；袋式除尘器收集的粉尘收集后作为生产干混砂浆的原料使用，生产废料、沉淀池泥渣收集后作为原料回用生产，废包装材料收集后外售综合利用，生活垃圾收集后交当地环卫部门统一处理。项目运营期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均可达标排放或合理处理处置，对周围环境影响不大。 项目区域基础设施配套完善，周围具有较完善的给水、排水、供电、通信等基础设施条件。 项目周边1km范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，项目不在饮用水源保护区范围内。 综上所述，从环保角度考虑，本项目选址可行。 9、平面布局合理性分析 项目厂区设有生产车间、材料车间、小砖车间、成品车间、办公室等配套设施。材料车间设置于厂区北侧，取用方便，生产区根据工艺流程自北向南依次布置，布局紧凑流畅，合理利用有限的场地空间；产品堆存区临近蒸压养护区西侧布置，物流能流输送方便快捷，有效缩短了运输距离。 项目按照行业设计规范要求进行设计，在总图布置上首先考虑了当地气象条件与项目车间的位置关系。另外，考虑了生产工艺过程中的物流的便利性及合理性、工艺流程顺畅、安全及防火、项目排水及防洪等因素，使得厂区平面布置得到尽量合理。 综上所述，该项目总图布置工艺流程顺畅、运输短捷，布局组织合理、功能分区明确，厂区平面布置比较合理。 10、环境管理及监测计划 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业内部建立健全行之有效的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测与监督，并把环保工作纳入生产管理中，以确保环保措施的实施和落实，对减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定环境管理及监测计划。 （1）环境管理 ①环境管理机构设置 根据公司开展环境保护工作的实际需要，公司内必须设置与生产车间和其它职能科室相平行的环保科，设科长1人，环境管理人员2人。主要负责全公司的环境管理工作。 ②环境保护职责和任务 全面负责公司内环境管理工作，编制环保规划和计划，并组织实施。根据生产工艺、技术状况和排污特点，制订公司各污染源排放污染物的排放指标，并纳入全公司“三废”控制指标体系进行统一考核管理。制定环境监测制度，组织并监督环境监测站搞好各项监测工作，并建立监测档案。负责定期检查和维护各项环保设施，保证其正常运行以使各项指标符合排放标准，对全公司排污总量控制要从严把关，并建立环保档案。搞好环保数据的统计工作和全公司环保资料的管理工作。定期对全公司职工进行环保知识和法律的宣传教育，组织各类技术培训。提高全公司职工的环保意识和人员素质。 （2）环境监测计划 ①污染源和环境监测 企业应按国家环境保护的有关规定对厂区污染源进行定期监测。通过对本企业污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理、实施清洁生产提供可靠的技术依据。 本项目不设监测机构，日常的常规监测工作可定期委托有资质的环境监测单位承担。该项目的具体监测工作内容详见表44。 表44 建设项目环境监测一览表 种类 监测点位 检测项目 检测频率及实施机构 废气 破碎、筛分等前处理废气处理设施排气口 废气量、颗粒物排放浓度、排放速率 1次/年（委托有资质的环保监测部门） 计量、搅拌系统废气处理设施排气口 废气量、颗粒物排放浓度、排放速率 1次/年（委托有资质的环保监测部门） 切割工序废气处理设施排气口 废气量、颗粒物排放浓度、排放速率 1次/年（委托有资质的环保监测部门） 干粉砂浆搅拌、包装废气处理设施排气口 废气量、颗粒物排放浓度、排放速率 1次/年（委托有资质的环保监测部门） 锅炉排气口 废气量、颗粒物、SO2、NOx排放浓度、排放速率 1次/半年，（委托有资质的环保监测部门） 四周厂界 颗粒物排放浓度 1次/年（委托有资质的环保监测部门） 噪声 四周厂界 厂界连续等效A声级 1次/年（委托有资质的环保监测部门） 固体废物 统计全厂各类固废量 统计种类、产生量、处理方式、去向 1次/月 ②监测报告制度 项目建设单位应及时按环境监测计划委托监测单位实施监测，每次监测后，由监测单位提供监测报告，委托单位建立环境监测报告制度，做好监测资料存档工作，并将监测结果逐级上报行业主管部门以及当地环境保护主管部门，作为项目环境管理和环境建设的重要依据。 11、总量控制分析 国家“十三五”期间对二氧化硫、氮氧化物、氨氮、化学需氧量实行排放总量控制。 （1）废水总量控制指标 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边农田肥田，不外排，因此本项目不设废水总量控制指标。 （2）废气总量控制指标 项目设置1台6t/h燃气蒸汽锅炉，锅炉废气排放二氧化硫0.3836t/a、氮氧化物1.307t/a。根据当地要求，新建排放SO2、NOx、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行区域污染物排放倍量替代，确保增产减污。本项目SO2、NOx实行倍量替代，倍量替代量为二氧化硫0.7672t/a，氮氧化物2.614t/a。 综上分析，项目废气总量控制指标为二氧化硫0.3836t/a、氮氧化物1.307t/a。 12、环保投资 项目总投资11000万元，其中环保投资119万元，占总投资的1.08%，环保投资情况见表45。 表45 本项目环保措施及投资一览表 污染 因素 污染源 治理措施 投资 （万元） 废气 原料库 建筑垃圾、尾矿废石等原料储存在密闭原料库内，水泥、粉煤灰、石灰粉等粉状物料储存于密闭筒仓内；密闭原料库必须覆盖所有堆场料区（堆存区、工作区和主通道区）；建筑垃圾、尾矿废石堆场顶部设置洒水、喷雾等抑尘措施 30 破碎、筛分等前处理 破碎、筛分等所有设备置于密闭车间中，颚式破碎机置于地下，车间顶部设置喷淋洒水雾化装置，并在各进料卸料口设置密闭集气罩，粉尘由集气罩收集后引入一套袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 8 粉料入仓粉尘 入仓粉尘通过各粉料筒仓顶部自带仓顶除尘器处理后经除尘器出风口有组织排放 12 计量、搅拌系统 经密闭管道收集后进布袋除尘器处后经15m高排气筒高空排放 5 切割工序 采用湿式切割，且在切割机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过管道引至同一套布袋除尘器处理后经15m高排气筒高空排放 5 干粉砂浆搅拌、包装 搅拌工序粉尘经收尘管收集后与下料包装粉尘经集气管道收集后进入同一台脉冲除尘器处理后，处理后经15m高排气筒高空排放 10 锅炉燃烧 安装低氮燃烧器+烟气再循环系统，燃烧废气经8m高排气筒高空排放 20 车辆运输 地面硬化、洒水、厂区进出口设置车辆冲洗装置 10 废水 生活污水 经化粪池（10m3）收集处理后定期进行清掏用于附近农田肥田 5 噪声 机械噪声 生产设备置于密闭车间内，基础减震，风机安装消音器，加强绿化 10 固废 袋式除尘器收尘 收集后作为生产干混砂浆的原料 / 生产废料 收集后重新进入生产系统，作为原料使用 / 沉淀池泥渣 收集后回用于生产，不外排 / 废包装材料 收集后外售综合利用 2 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交当地环卫部门统一处理 2 合计 / 119 13、环保竣工验收内容 表46 本项目环保“三同时”验收一览表 类别 验收内容、数量 验收标准 废气 破碎、筛分等前处理 设备置于密闭车间中，颚式破碎机置于地下，车间顶部设置喷淋洒水雾化装置，并在各进料卸料口设置密闭集气罩，一套袋式除尘器+经15m高排气筒排放 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2标准（有组织颗粒物排放浓度≤30mg/m3）的要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（排放速率3.5kg/h，排气筒高度15m） 粉料入仓 3台仓顶除尘器 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“表1大气污染物排放限值（散装水泥中转站及水泥制品生产） 水泥仓及其他通风生产设备”要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，排放速率3.5kg/h） 计量、搅拌系统 密闭管道+布袋除尘器+15m高排气筒 切割工序 湿式切割，集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 干粉砂浆搅拌、包装 收尘管+布袋除尘器+15m高排气筒 锅炉燃烧 低氮燃烧器+烟气再循环系统+8m高排气筒 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3及《河南省2020大气污染防治攻坚战实施方案》要求 原料库 建筑垃圾、尾矿废石等原料储存在密闭原料库内，水泥、粉煤灰、石灰粉等粉状物料储存于密闭筒仓内；密闭原料库必须覆盖所有堆场料区（堆存区、工作区和主通道区）；建筑垃圾、尾矿废石堆场顶部设置洒水、喷雾等抑尘措施 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“表2 大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3） 车辆运输 地面硬化、洒水、厂区进出口设置车辆冲洗装置 废水 生活污水 化粪池（10m3）一座，定期清掏用于附近农田肥田 综合利用，不外排 噪声 设备噪声 基础减震、厂界隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 袋式除尘器收尘 收集后作为生产干混砂浆的原料 回用于生产 生产废料 收集后重新进入生产系统，作为原料使用 沉淀池泥渣 收集后回用于生产，不外排 废包装材料 收集后外售综合利用 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001） 生活垃圾 设置垃圾桶，收集后交当地环卫部门统一处理 合理处置，不外排

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 破碎、筛分等前处理 | 粉尘 | 破碎、筛分等所有设备置于密闭车间中，颚式破碎机置于地下，车间顶部设置喷淋洒水雾化装置，并在各进料卸料口设置密闭集气罩，粉尘由集气罩收集后引入一套袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2标准(有组织颗粒物排放浓度≤30mg/m3)的要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（排放速率3.5kg/h，排气筒高度15m） |
|  | 粉料入仓 | 粉尘 | 入仓粉尘通过各粉料筒仓顶部自带仓顶除尘器处理后经出风口有组织排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“表1大气污染物排放限值（散装水泥中转站及水泥制品生产） 水泥仓及其他通风生产设备”（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，排放速率3.5kg/h） |
|  | 计量、搅拌系统 | 粉尘 | 经密闭管道收集后进布袋除尘器处后经15m高排气筒高空排放 |  |
|  | 切割工序 | 粉尘 | 湿式切割，切割机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后经管道引至布袋除尘器处理后经15m高排气筒高空排放 |  |
|  | 干粉砂浆搅拌、包装 | 粉尘 | 经收尘管收集后与下料包装粉尘经集气管道收集后进入同一台脉冲除尘器处理后，处理后经15m高排气筒高空排放 |  |
|  | 锅炉燃烧 | 粉尘、SO2、NOx | 安装低氮燃烧器+烟气再循环系统，燃烧废气经8m高排气筒高空排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3及《河南省2020大气污染防治攻坚战实施方案》要求 |
|  | 原料库 | 粉尘 | 建筑垃圾、尾矿废石等储存在密闭原料库，水泥、粉煤灰、石灰粉等粉状物料储存于密闭筒仓内；密闭原料库须覆盖所有堆场料区（堆存区、工作区和主通道区）；建筑垃圾、尾矿废石堆场顶部设置洒水、喷雾装置 | 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“表2 大气污染物无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3） |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 地面硬化、洒水、厂区进出口设置车辆冲洗装置 |  |
| 水污染物 | 职工生活 | 生活污水 | 收集后洒水抑尘不外排 | 不外排 |
| 固体废物 | 除尘器 | 粉尘 | 作为生产干混砂浆的原料回用 | 回用于生产 |
|  | 生产 | 生产废料 | 收集后重新进入生产系统，作为原料使用 |  |
|  | 沉淀池 | 泥渣 | 收集后回用于生产，不外排 |  |
|  | 原料拆包 | 废包装材料 | 收集后外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，收集后交当地环卫部门处理 | 合理处置，不外排 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为给料机、颚式破碎机、球磨机、上料机、搅拌机、切割机等机械设备，源强声级约在80～90B(A)，采用设备置于厂房内，基础减震、厂界隔声、加强绿化等措施后，可衰减为60～70dB(A)，对周围环境的影响较小。 |
| 生态保护措施及效果： 项目厂区无天然植被，无国家重点保护的野生植物品种和野生动物种群，项目建设不会引起物种多样性的减少以及占地范围内植被生物量损失。运营期间应加强厂区内外的绿化建设。 |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 台前县正大新型建材生产粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆项目位于河南省濮阳市台前县侯庙镇张楼东村北500米路西，项目总投资11000万元，占地面积为51106.66m2，主要建设内容包含生产车间、材料车间、小砖车间、成品车间、办公室等配套设施。项目建成后生产规模为年产粉煤灰蒸压砖3000万块/年、混凝土砖3000万块/年、混凝土加气块20万立方米/年、墙板10万立方米/年、干混干粉砂浆10万吨/年。 2、产业政策及规划相符性 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录﹙2019年本﹚》，项目属于鼓励类中“十二 建材 11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，项目符合国家产业政策；且项目符合《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《河南省发展应用新型墙体材料条例》及《河南省墙体材料革新“十三五”规划》相关要求，项目已于2020年9月3日在台前县发展和改革委员会进行备案，项目代码为“2020-410927-42-03-076669”。 （2）项目选址及规划符合性分析 项目购买台前县侯庙镇张楼东村土地进行建设，目前土地手续正在办理中，根据侯庙镇土地总体规划图，项目用地性质为建设用地，根据台前县自然资源局出具的证明及台前县侯庙镇人民政府出具的证明，项目用地符合台前县及台前县侯庙镇城乡规划，同意本项目的选址。 项目运营期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均可达标排放或资源化利用，对周围环境影响不大。本项目废气排放无超标点，不需设大气环境防护距离。 项目厂址周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。 综上所述，从环保角度分析，项目选址可行。 （3）环境功能区可保持性分析 通过工程分析，本项目产生的废水、废气、噪声均不会使项目所在地环境功能出现降级，符合当地环境功能区划。 3、产业政策及规划相符性 （1）废水 项目运营期无生产废水产生，主要为职工的生活污水，经化粪池收集后，定期清掏用于附近农田肥田，综合利用，不外排。 （2）废气 项目采用密闭原料库及车间，厂区采用洒水、喷淋等综合措施抑尘、相关生产工艺产尘点集气罩和除尘设施，厂区路面硬化、出口处配备车辆清洗装置等措施降尘，可以有效减少无组织粉尘的排放；原料预处理粉尘经除尘器处理后颗粒物排放浓度可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2标准（有组织颗粒物排放浓度≤30mg/m3）的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（排放速率3.5kg/h，排气筒高度15m）；粉料入仓粉尘经仓顶除尘器处理，计量搅拌系统、切割系统粉尘、干混砂浆搅拌、包装粉尘分别经各自袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“表1大气污染物排放限值（散装水泥中转站及水泥制品生产） 水泥仓及其他通风生产设备”要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒，排放速率3.5kg/h）；锅炉配置低氮燃烧系统+烟气再循环技术，锅炉燃烧废气经8m高排气筒排放后各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3及《河南省2020大气污染防治攻坚战实施方案》要求。 项目运营期间，正常工况下，排放的各污染物贡献值较小，且污染物下风向最大浓度均小于标准要求，因此，不需要设置大气环境防护距离。 （3）噪声 主要为机械设备运行过程中产生的噪声，源强声级约在80～90B(A)，采用设备置于厂房内，颚式破碎机置于地下，高噪声设备采用按照减振基础、厂界隔声、加强绿化等措施后，可衰减为60～70dB(A)，各厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物 袋式除尘器收集的粉尘收集后作为生产干混砂浆的原料使用，生产废料、沉淀池泥渣收集后作为原料回用生产，废包装材料收集后外售综合利用，生活垃圾收集后交当地环卫部门统一处理。项目生产及生活固废均能得到有效的处理处置，不会对周围环境造成影响。 （5）总量控制指标 项目不设废水总量控制指标，废气总量控制指标为二氧化硫0.3836t/a、氮氧化物1.307t/a。 二、环评建议 （1）加强企业内部管理，建立健全的环保规章制度，由专人负责厂区环境保护工作，确保各项污染治理设施长期稳定可靠运行，确保废气、废水、噪声、固废等污染物与污染因子达标排放，排气筒和烟囱设置永久采样、监测孔和采样、监测用工作平台。 （2）切实做好生活污水的循环利用工作，确保生活污水全部正常处理，全部回用。 （3）厂区加强硬化，原料、产品及固废要规范存放。设置固废临时堆放场，原料、产品尽量归仓存放，严禁乱堆乱放。 （4）加强厂区绿化，厂界周围种植高大乔木。 （5）对高噪设备采取传动润滑，基础减震等措施，定期维护保养。 （6）积极推行清洁生产制度，将清洁生产理念纳入企业日常管理中，鼓励员工发现清洁生产机会。 （7）加强场址周边的排水系统的建设和管理， 设置截流沟和排洪沟，避免雨水形成的地表径流对周围环境的影响。 （8）加强厂区内原料、产品等的装卸和堆棚的粉尘无组织排放控制。 （9）建议及时关注国家窑炉脱硝政策，积极响应环保主管门要求，及时配套脱硝设施，减排NOx，建议企业配套建设脱硝设施。 三、评价总结论 综上所述，台前县正大新型建材生产粉煤灰蒸压砖、混凝土砖、混凝土加气块、墙板、干混干粉砂浆项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；运营期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水、固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件 附件1 委托书 附件2 河南省企业投资项目备案证明 附件3 台前县侯庙镇人民政府出具的证明 附件4 台前县国土资源局出具的证明 附件5 营业执照及法人身份证 附图 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 侯庙镇土地利用总体规划图 附图五 现状照片 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特性，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境专项评价 土壤影响专项评价 固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

126.25

7.98

经蒸压釜蒸发或者随产品带走

制浆

清净下水1.27

锅炉用水

7.2

软水制备

8.47

144

用于制浆

蒸压釜

115.2

损失28.8

144

蒸发1.6

1.6

破碎等工序降尘用水

新鲜水

25.65

损耗0.2

用于制浆

1.8

2

切割用水

耗散3.2

3.2

车辆及设备清洗用水

5

耗散0.48

1.92

1.92

2.4

定期清运，用于附近农田肥田

化粪池

职工生活用水

围墙、地面硬化、基础工程

主体工程

设备安装

工程验收

投入使用

噪声、扬尘

施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾