建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：    台前县圣合饲料有限公司

年产8000吨羽毛粉建设项目

建设单位：    台前县圣合饲料有限公司

编制日期：2020年09月

国家生态环境部制

台前县圣合饲料有限公司年产8000吨羽毛粉建设项目

环境影响报告表修改说明

2020年09月05日，专家对河南慧之扬环保科技有限公司编制的《台前县圣合饲料有限公司年产8000吨羽毛粉建设项目环境影响报告表》（报批版）提出技术审查意见，根据专家技术审查意见，我单位对环评报告进行了认真修改，修改说明见下表：

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调查拟建项目附近建筑物的用途，目前厂房现状及历史变革情况，完善区域污染源调查。从原料供应、产业链衔接、污染治理等方面完善厂址选择的可行性。 | ①已调查项目附近建筑物用途，目前厂房现状及历史变更情况，已完善区域污染源调查，详见P21黑体下划线内容。 |
|  |  | ②已从原料供应、产业链衔接、污染治理等方面完善厂址选择的可行性，详见P75~P76黑体下划线内容。 |
| 2 | 明确原料来源及原料品质要求，说明原料含水率，细化水解、成粉的具体过程。细化项目设备清单。 | ①已明确原料来源及原料品质，说明原料含水率，详见P4“表3”黑体下划线内容。 |
|  |  | ②已细化水解、成粉的具体过程，详见P34黑体下划线内容。 |
|  |  | ③已细化项目设备清单，详见P4~P5“表4”中黑体下划线内容。 |
| 3 | 分析恶臭废气产生环节及处理排放情况，核实恶臭收集措施及除臭方案，明确生物滤池的处理规格及填料装填量。明确真空废气的去向。核实烘干废气的排放去向处理措施。 | ①已分析恶臭废气产生环节及处理排放情况，详见P37、P38黑体下划线内容；已核实恶臭收集措施及除臭方案，生物滤池的处理规格及填料装填量，详见P39~P40黑体下划线内容。 |
|  |  | ②已明确真空废气的去向，详见P38黑体下划线内容。 |
|  |  | ③已核实烘干废气的排放去向及处理措施，详见P38黑体下划线内容。 |
| 4 | 完善物料平衡、水平衡、蒸汽平衡，明确污冷凝水的水质及去向。核实土壤评价等级及有关内容。 | ①已完善物料平衡见P9“表7”，水平衡见P8“图1”，蒸汽平衡见P9“图2”；已明确冷凝水水质及去向，详见P45黑体下划线内容。 |
|  |  | ②已核实土壤评价等级及有关内容，详见P69黑体下划线内容。 |
| 5 | 完善周边环境示意图及项目平面布局图；完善环保投资一览表、“三同时”验收一览表。 | ①已完善周边环境示意图及项目平面布局图，详见附图二、附图四。 |
|  |  | ②已完善环保投资一览表、“三同时”验收一览表，详见P78~P80“表50和表51”黑体下划线内容。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 台前县圣合饲料有限公司年产8000吨羽毛粉建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 台前县圣合饲料有限公司 |
| 法人代表 | 武继亭 | 联系人 | 武继亭 |
| 通讯地址 | 濮阳市台前县侯庙镇武楼村北500米路西 |
| 联系电话 | 13346822888 | 传真 | / | 邮政编码 | 457633 |
| 建设地点 | 濮阳市台前县侯庙镇武楼村北500米路西 |
| 立项备案 部门 | 台前县发展和改革委员会 | 备案文号 | 2020-410927-14-03-066185 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 食品及饲料添加剂制造（C1495） |
| 占地面积 （平方米） | 2612m2 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资 (万元) | 1800 | 环保投资 (万元) | 170 | 环保投资占总投资比例（%） | 9.4 |
| 环评费用 | / | 预投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 羽毛粉是由毛发、羽毛及抽绒剩下的羽毛梗加工而成。羽毛粉中含有大量氨基酸，粗蛋白含量高达75%~90%，主要包括胱氨酸、缬氨酸、精氨酸、异亮氨酸和苏氨酸等，添加至饲料中能够有效防止禽类啄羽、啄肛的发生，并对毛绒的生长发育有利，属于优质的蛋白饲料，市场前景广阔，且将羽毛生产成羽毛粉，属于固体废物综合利用及无害化处理，变废为宝。为有效满足市场的需求，台前县圣合饲料有限公司决定投资1800万元人民币，租用台前县创鑫羽绒厂闲置用地，在濮阳市台前县侯庙镇武楼村建设台前县圣合饲料有限公司年产8000吨羽毛粉建设项目。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第253号令的要求，该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及生态环境部令第1号关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，本项目含有高温水解、烘干、冷却、除杂（筛选）、粉碎等工序，属于“三、食品制造业 15、饲料添加剂、食品添加剂制造”中“除单纯混合和分装外的”，应编制环境影响报告表。 受台前县圣合饲料有限公司委托（见附件1），我公司承担对本工程的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织相关技术人员，在现场调查和搜集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目概况 1、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第一类 第十九条30、畜禽骨、血、羽毛及内脏等副产物综合利用与无害化处理”。该项目已于2020年08月06日在台前县发展和改革委员会备案，备案文号为2020-410927-14-03-066185（见附件2）。因此，项目符合国家产业政策。 2、建设地点 项目位于濮阳市台前县侯庙镇武楼村，占地面积2612m2；根据台前县自然资源局出具的证明（附件3），项目用地为企业建设用地，对照《台前县侯庙乡土地利用总体规划图（2010-2020）》，本项目用地为建设用地，符合土地利用总体规划。 本项目北侧为台前县创鑫羽绒厂，东侧隔路为农田，南侧为农田，西侧为农田。距离项目最近的敏感点为西北侧180m处的夹河村。距离项目最近地表水体为西侧3250m处的金堤河。项目地理位置图详见附图一，项目周边环境示意图附图二。 3、产品方案及生产规模 本项目产品方案见表1。 表1 主要产品方案一览表 产品名称 规格 年产量 备注 羽毛粉 孔径≤3nm，含水率≤10% 8000t 50kg/袋 4、项目工程内容 项目占地面积约2612m2，总投资1800万元，总建筑面积1810m2，主要建设生产车间、原料车间、成品车间、闲置仓库等构筑物，同时购置化制机、粉碎机、风冷筛选一体机、自动打包机、燃气锅炉等设备。项目建成后，可实现年加工8000吨羽毛粉的生产能力。具体工程内容见表2。 表2 工程基本情况一览表 工程内容 名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 1座，1F，包括水解、烘干、风冷、冷凝等区域，建筑面积330m2（长22m×宽15m×高8m），钢结构 新建 储运工程 原料车间 1座，1F，原料存放区域，建筑面积450m2（长30m×宽15m×高8m），钢结构 新建 成品车间 1座，1F，成品存放区域，建筑面积510m2（长30m×宽17m×高8m），钢结构 新建 辅助工程 办公室 包括办公室，建筑面积120m2，用于人员接待及日常办公 依托现有 闲置仓库 1座，1F，建筑面积330m2（长22m×宽15m×高8m），钢结构 新建 公用工程 供电工程 当地国家电网 新建 供热 办公室采用空调供热 新建 1台2t/h燃气锅炉，锅炉房建筑面积70m2 新建 给水工程 自来水管网 新建 排水工程 食堂废水经1座1m3隔油池处理后和其他生活污水混合进入1座10m3化粪池处理后用于农田施肥；冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水经1座5m3/d污水处理站处理后回用冷却系统；反渗透废水和锅炉排水经收集池（20m3）收集后洒水降尘。 新建 环保工程 废气 水解、烘干恶臭 废气经冷凝器冷凝后 “喷淋+生物滤池”处理后经1根15m高排气筒（P1）排放 新增 生产车间恶臭 / 新建 风冷、筛选工序粉尘和恶臭 设备自带除尘器（1套） 新建 粉碎粉尘和恶臭 设备自带除尘器（1套） 新建 包装粉尘和恶臭 袋式除尘器（1套） 真空泵恶臭 / 新建 天然气锅炉燃气锅炉燃烧废气 经低氮燃烧+烟气循环处理后由1根15m高排气筒（P2）排放 新建 食堂油烟 经油烟净化器处理后由高于屋顶1.5m的烟道排放 新建 废水 冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水 1座5m3/d污水处理站，采用“气浮+水解酸化+接触氧化+沉淀”工艺 新建 反渗透废水 经1座20m3收集池收集后洒水降尘 新建 锅炉排水 生活污水 食堂废水经1座1m3隔油池处理后和其他生活污水混合进入1座10m3化粪池处理后用于农田施肥 新建 噪声 选用低噪声设备，设备布置于生产车间内，安装设备减振垫，经一定距离衰减后，项目厂界噪声达标排放 新建 固废 除尘器收集粉尘 回用于生产 新建 废包装材料 集中收集后外卖废品收购站处理 新建 除杂（筛选）工段筛选出的废渣 集中收集后外售有机肥厂 新建 纯水制备产生的反渗透膜 集中收集后厂家回收 新建 污水处理站污泥 收集后用于周边农田肥田 新建 生活垃圾 收集后由环卫部门清运处置 新建 5、原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料及能源用量见表3。 表3 原辅材料及能源用量 序号 名称 日用量 年用量 备注 一、原辅料 1 鸭毛 30t 9000t 外购当地已清洗过的鸭毛（无品质要求），含水率15%，打包储存于密闭原料车间 二、能源消耗 1 水 4491t/a 自来水管网 2 电 96万kw.h/a 当地电网 3 天然气 44万m3/a 天然气管道 6、主要生产设备 主要生产设备详见表4。 表4 主要生产设备一览表 分区 序号 设备名称 型号 数量 备注 原料储存、输送系统 1 原料仓 CZYL-20-1 1台 原料储存，一次性存储 15~20立方原料 2 原料仓横出料螺旋输送机 CZLU-450 2台 物料输送 3 化制机上料螺旋输送机 CZLU-450 4台 4 化制机分料螺旋输送机 CZLU-450 1台 水解、烘干系统 5 化制机 CZHZ-1800-12 3台 高温高压水解、干燥 6 化制机出料螺旋输送机 CZLU-400 2台 物料输送 7 缓存仓 CZHC-6 1台 成品的暂存 冷却、粉碎、包装系统 8 风冷筛选一体机上料螺旋输送机 CZLU-250 4台 物料输送 9 风冷筛选一体机选一体机 CZZJ-1500-1 4台 冷却的同时将物料的杂质筛选出 10 粉碎系统上料螺旋输送机 CZLU-250 4台 物料输送 11 粉碎系统 / 4套 水滴式粉碎机、出料螺旋输送机、闭风器、风机、操作平台 12 包装机上料螺旋输送机 CZLU-250 1台 物料输送 13 自动包装机 LCS-CF 1台 包装 废气处理系统 14 降尘器 CZJC-900 2台 除尘 15 冷凝器 CZSL-1000-70 1台 冷凝 16 真空泵站 CZBZ-0.4-1 1套 气体传输 17 冷却塔 BNG-200 1台 循环冷却 18 喷淋塔 CZXD-1400*5 1套 废气处理 19 生物滤池 / 1套 废气处理 20 车间内各点废气收集系统 / 1套 废气收集 供热系统 21 天然气锅炉 2t/h 1台 提供蒸汽 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（全四批）》，本项目所用设备均不在淘汰目录内。 7、备案相符性分析 本项目备案相符性分析见下表5。 表5 项目与备案相符性分析一览表 名称 备案内容 项目建设内容 相符性 项目名称 台前县圣合饲料有限公司年产8000吨羽毛粉建设项目 台前县圣合饲料有限公司年产8000吨羽毛粉建设项目 相符 建设单位 台前县圣合饲料有限公司 台前县圣合饲料有限公司 相符 建设地点 濮阳市台前县侯庙镇武楼村北500米路西 濮阳市台前县侯庙镇武楼村北500米路西 相符 用地面积 建筑面积3000m2 建筑面积1810m2 基本相符，经核算，建筑面积为1810m2 规模 年产8000吨羽毛粉 年产8000吨羽毛粉 相符 生产工艺 羽毛收购-投料-高温水解-烘干-冷却-除杂-粉碎-包装 羽毛收购-投料-高温水解-烘干-冷却-除杂（筛选）-粉碎-包装 相符 主要设备 原料仓、化制机、燃气锅炉、风冷筛选一体机、粉碎机、包装机 原料仓、化制机、燃气锅炉、风冷筛选一体机、粉碎机、包装机 相符 由上表可知，本项目名称、建设单位、建设地点、规模、生产工艺及生产设备与备案相符；实际建筑面积减少，建筑面积减少不会影响生产操作，同时也不会带来污染物排放量的增加。 8、公用工程 1、给、排水 （1）给水 本项目用水主要为生产用水和职工生活用水，由自来水管网供给。 水解用水 根据建设单位提供资料，水解反应需要进行补水，补充水量为2m3/d（600m3/a）。 循环冷却水 根据建设单位提供资料，冷却塔中循环水量为40m3/h。冷却塔损耗水量约为循环水量的1%，即9.6m3/d（2880m3/a），其中污水处理站回用水为4.27m3/d（1281m3/a），新鲜水为5.33m3/d（1599m3/a）。 C、锅炉用水 根据建设单位提供资料，本项目蒸汽用量为48m3/d，14400m3/a，蒸汽损耗按3%计算，锅炉排污率按5%计算，则锅炉补充纯水为3.84m3/d（1152m3/a）。锅炉用纯水由反渗透装置制得，根据建设单位提供的资料，本项目所用反渗透装置纯水出水率为70%，则反渗透新鲜用水量为5.48m3/d（1644m3/a）。 D、喷淋塔用水 根据建设单位提供资料，喷淋塔一般每半个月更换一次，每次排放量约3m3，则排水量约0.24m3/d（72m3/a）。项目喷淋塔循环量分别为3m3/h，损耗水量约为循环水量的1%，即0.72m3/d（216m3/a）。则喷淋塔用水量为0.96m3/d（288m3/a） E、真空泵用水 项目共设有1台真空水泵，流量为0.24m3/h，配套水箱容积为0.24m3，每周更换一次，更换水量为0.04m3/d（12.0m3/a），使用过程中用水损耗以1%计，损耗量为0.06m3/d（18m3/a），真空泵用水量为0.1m3/d（30m3/a）。 F、生活用水 本项目工作人员为10人，均在厂区食宿，年工作300天，生活用水参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）和《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）），生活用水按100L/人·d计，食堂用水按每人10L/d计，本项目用水量为330m3/a（1.1m3/d）。 （2）排水 A、冷凝废水 水解过程新鲜补充水为2m3/d，原料约为15%，其中约18.2%留在成品中，剩余部分在水解过程变成水蒸汽随废气排出，废气冷凝时75%水蒸气变为冷凝水，25%水蒸气为不凝气经废气处理装置随废气排出。经计算可得，冷凝水产生量为3.99m3/d（1197m3/a），冷凝水进入污水处理站处理。 B、循环冷却水 根据建设单位提供资料，冷却循环系统仅定期补充，不外排。 C、反渗透浓水 本项目锅炉用纯水补水为3.84m3/d（1152m3/a），纯水由反渗透装置制得，根据建设单位提供的资料，本项目所用反渗透装置纯水出水率为70%，则反渗透浓水为1.64m3/d（492m3/a），经收集池收集后洒水降尘。 D、锅炉废水 根据建设单位提供资料，本项目为低压小容量锅炉，排污率为5%。本项目蒸汽用量为48m3/d（14400m3/a），则锅炉排污水量为2.4m3/d（720m3/a），锅炉排水经收集池收集后洒水降尘。 E、喷淋塔废水 根据建设单位提供资料，喷淋塔一般每半个月更换一次，每次排放量约3m3，则排水量约0.24m3/d（72m3/a），喷淋塔废水进入污水处理站处理。 F、真空泵废水 项目每周更换一次，更换水量为0.04m3/d（12.0m3/a），废水经收集后进入污水处理站处理。 G、生活污水 职工生活污水产污系数按0.8计，产生的污水量为264m3/a（0.88m3/d）。食堂废水经隔油池（1m3）处理后和其余生活污水经化粪池（10m3）处理后由附近村民定期农田施肥，综合利用不外排。 图1 项目水平衡图（m3/d） 2、供电 本项目供电由当地国家电网供给，年用电量约96万kW·h，主要供给生产用电和生活用电。 供气 天然气由厂区附近供气管网提供。天然气主要成分分析表见下表。 表6 天然气主要成分分析表 组分 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 CO2 N2 H2S 热值kcal/m3 V（%） 96.23 1.77 0.3 0.062 0.075 0.02 0.063 0.038 0.0473 0.967 0.01 9000 4、供热 办公区采用空调供暖及制冷。 项目水解过程所需热量由厂区自产蒸汽提供。根据建设单位提供资料。项目新建1台2t/h的燃气锅炉，项目厂区蒸汽平衡图见下图。 图2 项目蒸汽平衡图 t/h 9、劳动定员及工作制度 本项目工作人员10人，2班工作制，每班12小时，年均有效工作日300天。 10、项目物料平衡 项目物料平衡表见表7。 表7 项目物料平衡表 进料 出料 序号 物料 进料量（t/a） 序号 物料 出料量（t/a） 1 羽毛 9000 1 羽毛粉 8000 2 水 600 2 不凝气 399 3 冷凝水 1197 4 排入大气粉尘 0.39 5 废渣 3.61 合计 9600 合计 9600 11、平面布置 项目厂区根据功能区进行划分：厂区西侧由南至北依次为锅炉房、冷却系统和废气处理设施，东侧由南至北主要为原料车间、生产车间和闲置车间、成品库。厂区总平面布置图详见附图四。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场调查，本项目在台前县创鑫羽绒厂现有闲置厂房和空地进行建设，不存在与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 台前县位于河南省濮阳市东北隅，豫鲁两省交界处，地跨北纬35°50′~36°06′，东经115°39′~116°05′，黄河、金堤河横贯全境，北与山东省阳谷县接壤，西与范县毗邻，东、南分别与山东省东平、梁山、郓城等县隔黄河相望。全县总面积454km2，东西长40.4km，南北宽31km，距濮阳市区97km。 本项目位于濮阳市台前县侯庙镇武楼村，项目地理位置见附图一。 地形、地貌 台前县位于金堤河和黄河包围的冲积平原上，属于黄河下游第四纪冲积平原，渤海湾沉降带的东濮凹陷，整个地形缓平开阔。地势西高东低，全县海拔最高48.8m，最低39.3m，自然坡降为1/1000，黄河沿县境南部，由西南向东北曲折68.5km，金堤河沿县境北部，由西向东横贯46km，汇入黄河。 台前县临黄大堤、金堤河坝贯穿全境，与金堤河一起将全县分割为黄河滩区、背河洼地和黄泛平原三大部分，滩区又分为沙岗区和平坡区两部分。其中，金堤河下游沙岗区包括吴坝、夹河乡的大部分以及打渔陈乡东部，约占全县总面积的31%；金堤河下游的平坡区包括侯庙、后方、孙口3个乡大部分、打渔陈乡西部和城关镇，约占全县总面积的33%；背河洼地包括侯庙、后方、孙口、打渔陈4个乡南部和马楼乡北部少数地区、清水河乡极少地区，约占全县面积的7%；黄河滩区包括清水河、马楼两乡绝大部分，孙口、打渔陈、夹河、吴坝4个乡各一部分和侯庙、后方2个乡极少部分，约占全县面积的29%。 本项目所处位置地势较平坦，适于本项目建设。 地质特征 （1）地层 台前县所在区域地层构造有上第三系、第四系的下更新统、中更新统、上更新统和全新统组成，将其由老至新概述如下： 上第三系（N） 属湖积成因，主要岩性为黄棕色、暗棕色、紫红色粉质粘土及粘土岩，夹多层粉细砂、中细砂岩。砂岩层数多，连续性好，以细砂岩、中砂岩为主，矿物成分以石英、长石为主，风化严重，较密实。 第四系下更新统（Q1l-gl） 为湖积或冰积成因，底板埋深350～380m，厚度170～200m。岩性为浅棕、红棕、棕红色粘土和粉质粘土。含7～10层砂层，单层厚度一般2～5m，厚者12m左右，以细砂、细中砂为主，偶见中粗砂。粘性土质地纯净坚硬、具有水平层理，有45°裂面，上部可见风化壳和l～2层淋滤淀积层。 第四系中更新统（Q2al） 以冲积为主，底板埋深180～240m左右，厚度100～130m。主要岩性为浅棕色、棕色粘土，次为粉土和砂层；砂层有2～6层，单层厚度一般3～10m，厚者近20m，以细砂、中细砂为主，次为粗中砂、砂砾石、粉砂。有2～3层淋滤淀积层，含少量铁锰质结核和钙质结核，呈星点状锰染和斑状绿染。 第四系上更新统（Q3al） 冲积成因，底板埋深75～100m，厚度50～70m。岩性一般为浅黄和浅棕色粉土和粉质粘土，有3～5层砂层。砂层以粉砂、细砂、中细砂为主。单层厚度一般为8～15m，最小仅2m左右，最厚达20m。 第四系全新统（Qal-eol） 主要为冲积成因，极少部分为风积成因，分布于整个工作区，底板埋深一般在29～40m。上部为灰黄及浅灰色粉土、粉质粘土和泥质粉砂，具水平层理，局部富含淤泥质。下部为灰黄、黄色中细砂、细砂，夹粉土层，砂层l～3层，单层厚度5～10m，最厚者达15m。 （2）项目场区地层岩性 经勘察项目场区深度范围内地层岩性为第四系全新统（Qal+pl）冲洪积物，为 黄河不同时期泛滥或决口形成，地质结构属于粘砂多层结构，据钻孔揭露（场区钻孔最大深度31.00m），按成因类型、岩性、物理力学指标及工程地质特性的差异，可分为8个主层，从新到老，描述如下： 填筑土（Qs）：黄褐色、褐色，可塑，稍湿，以重粉、轻粉为主，多为路基填土，土质夹少许碎石子。主要分布于场区道路，层厚0.5～0.9m，平均厚度0.64m；层底埋深0.5～0.9m；层底高程40.85～42.39m，平均高程41.70m。 ①重粉质壤土（Qal+pl）：褐色、黄褐色，软塑-可塑，切面光滑，局部土质不均，夹轻粉薄层，见少许铁锰质氧化物斑点。层厚0.6～4.3m，平均厚度1.9m；层底埋深1.1～6.2m；层底高程35.35～41.07m，平均高程38.96m。 ①-1轻粉质壤土（Qal+pl）：黄褐色、灰黄色，稍密，湿-很湿，见少许铁质氧化物斑块，摇振反应较迅速，局部粘粒含量略高。层厚0.4～2.6m，平均厚度1.1m；层底埋深1.7～4.0m；层底高程38.05～40.62m，平均高程39.66m。 ②轻粉质壤土（Qal+pl）：灰黄色、褐黄色，很湿，稍密，局部松散状态，土质不均，摇振反应迅速，含氧化铁条斑和青灰色粘土条带。层厚0.4～6.2m，平均厚度2.64m；层底埋深4.9～10.2m；层底高程32.49～37.67m，平均高程34.58m。 ②-1重粉质壤土（Qal+pl）：黄褐色、棕褐色，可塑-软塑，切面光滑见光泽，塑性较好，局部夹轻粉薄层，含铁锰质氧化物斑点。层厚0.4～1.3m，平均厚度0.81m；层底埋深5.4～9.0m；层底高程32.00～37.17m，平均高程34.50m。 ③轻粉质壤土（Qal+pl）：灰黄色、灰褐色，稍密，很湿，土质局部稍有砂感，摇振反应强烈，含锈色条斑和黑灰色腐殖质，有腥臭味，偶见蜗牛壳碎片。层厚0.5～4.0m，平均厚度2.07m；层底埋深8.7～14.9m；层底高程27.72～34.03m，平均高程30.46m。 ③-1重粉质壤土（Qal+pl）：黄灰色、黄褐色、褐灰色等，可塑，土质细腻，塑性较好，切面光滑，偶见螺壳碎片，见锈色氧化铁斑点和铁锰质斑点，有腥臭味。层厚0.3～3.0m，平均厚度1.15m；层底埋深8.0～13.0m；层底高程28.55～34.57m，平均高程31.79m。 ④重粉质壤土（Qal+pl）：褐灰色、黑灰色为主，可塑-硬塑为主局部软塑状态，塑性较好，切面光滑，有腥臭味，见腐殖质、锈色和青灰色条带或斑块，偶见螺壳碎片和小钙质结核。层厚0.8～7.8m，平均厚度2.3m；层底埋深11.1～19.0m；层底高程23.32～30.69m，平均高程27.27m。 ④-1轻粉质壤土（Qal+pl）：灰黄色、灰褐色，稍密-中密，很湿，土质均匀，摇振反应较迅速，含有铁质氧化物条斑，局部夹有重粉质壤土薄层。层厚0.5～1.0m，平均厚度0.75m；层底埋深13.1～14.0m；层底高程27.50～28.57m，平均高程28.03m。 ⑤轻粉质壤土（Qal+pl）：黄灰色、灰黄色、褐灰色，稍密-中密，很湿，土质不均，局部粘粒含量略高，摇振反应中等，含少许钙质结核和铁锰质氧化物条斑，偶见螺壳碎屑。层厚0.3～3.0m，平均厚度1.28m；层底埋深13.1～20.0m；层底高程22.99～29.73m，平均高程26.23m。 ⑤-1重粉质壤土（Qal+pl）：灰色、褐灰色，软塑-可塑，切面光滑，见氧化铁斑点，局部见青灰色粘土团块。层厚0.9m，层底埋深16.1m，层底高程25.95m。⑤-2粉细砂（Qal+pl）：灰黄色、褐黄色，稍密-中密，饱和，主要为石英、长石、云母等，偶见铁锰质氧化物斑点。层厚0.5～1.6m，平均厚度1.05m；层底埋深14.6～17.0m；层底高程25.83～28.23m，平均高程26.58m。 ⑥重粉质壤土（Qal+pl）：浅红褐色、棕黄色为主，可塑-硬塑，切面光滑有蜡状光泽，塑性较好，钙质结核一般1.0～4.0cm，含量1%～5%，局部较富集，见青灰色粘土团块和氧化铁条带。层厚0.4～3.8m，平均厚度1.58m；层底埋深16.2～20.5m；层底高程21.05～25.59m，平均高程23.36m。 ⑥-1轻粉质壤土（Qal+pl）：灰黄色、褐黄色，稍密-中密，很湿，见氧化铁斑，偶见小钙质结核。层厚0.4～1.2m，平均层厚0.83m；层底埋深18.0～19.6m；层底高程22.60～24.83m，平均高程23.62m。 ⑦轻粉质壤土（Qal+pl）：灰黄色、褐黄色，中密，很湿，土质不均，局部夹重粉质壤土和粉砂薄层，见氧化铁条斑和铁锰质氧化物。层厚1.0～5.3m，平均厚度3.03m；层底埋深20.0～25.0m；层底高程17.62～22.05m，平均高程19.62m。 ⑧重粉质壤土（Qal+pl）：浅红褐色、黄褐色，可塑-硬塑，局部软可塑，切面光滑，塑性较好，含少许灰青色条斑和铁锰质氧化物斑点，偶见小钙质结核。层厚0.4～3.7m，平均厚度1.5m；层底埋深24.0～30.5m；层底高程12.07～18.07m，平均高程15.41m。 ⑧-1轻粉质壤土（Qal+pl）：褐黄色、灰黄色，中密-密实，很湿，土质不均局部稍有砂感，见砂壤土和重粉薄层，见氧化铁斑点。层厚0.5～2.8m，平均厚度1.18m；层底埋深25.0～30.5m；层底高程11.55～17.57m，平均高程14.48m。 ⑧-2砂壤土（Qal+pl）：灰黄色、褐黄色，密实，饱和，土质不均，局部夹重粉质壤土薄层。层厚1.6m，层底埋深27.0m；层底高程15.62m。 （3）断裂 台前县所在区域为华北地震区南部，黄河下游地震带（单发式地震带），本带主体构造为一系列北北东向活动性构造，西部大致以聊城-兰考断裂带为界，东部毗邻沧东断裂带，北部延伸到燕山南缘，南部延伸到北秦岭褶皱带的南边界，南北两端受东西向断裂的控制。本带西部以坳陷为主，东部为沧县隆起。 根据国家质量技术监督局2001年发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001，1/400万）知，工程区地震动峰值速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应的地震基本烈度为Ⅶ度。 气候气象 台前县属暖温带半湿润东亚季风区大陆性气候，四季分明，气温、日照、降雨均有明显的季节性变化，春季多风少雨回温快，夏季炎热多余气温高，秋季温润凉爽多阴雨，秋季寒冷少雨雪。 台前县年平均气温13.4℃，极端最高气温39.8℃，极端最低气温-19.6℃，年平均地面温度15.9℃，最高气温出现在七月份，最低气温出现在一月份。年平均日照时数2488.7小时，日照率56%，多年平均降水量532.5mm，年平均蒸发量1769.6mm，无霜期216d，主导风向为SSE，其次是NNE，年平均风速3.2m/s。其主要气象特征见表8。 表8 台前县主要气象特征一览表 序号 项目 单位 数值 1 年平均日照时数 H 2488.7 2 日照率 % 56 3 年平均气温 ℃ 13.4 4 年平均地面温度 ℃ 15.9 5 极端最高气温 ℃ 39.8 6 极端最低气温 ℃ -19.6 7 年平均蒸发量 mm 1769.6 8 年平均降水量 mm 532.5 9 无霜期 d 216 10 年平均风速 m/s 3.2m/s 11 主导风向 / SSE 12 次主导风向 / NNE 地表水 （1）地表水 台前县主要河流有黄河、金堤河、梁庙沟，金堤河和梁庙沟均属于黄河水系。 黄河是我国第二大河，全长5464km，下游流经该地区南部边缘。它自台前县清水河乡南王庄村南入境，于台前县吴坝乡张庄村东北入山东省阳谷县境。黄河在本地区河床高于地面，流经清水河、马楼、孙口、打渔陈、夹河、吴坝6个乡，其长度为68.5km；流量季节变化较大，年均径流量为431亿m3，最大洪峰流量孙口站为15900m3/s（1958年），黄河是本地区水流的接纳水体。 金堤河为黄河下游的一条支流，属平原排水河道，地跨豫鲁两省，发源于河南省新乡，流域涉及新乡、延津、封丘、汲县、浚县、长恒、滑县、濮阳、范县、台前县。它全长158.6km，流域面积5047km2。金堤河在台前境内的长度为46km，它从范县流入台前境内，经过侯庙、后方、城关、打渔陈、夹河、吴坝6个乡镇，并由吴坝乡张庄村东北注入黄河。金堤河在梁庙沟口上游100m～下游500m河段情况：两岸有南北小堤，河道宽浅，河槽呈浅沟状或不显河槽，宽阔滩地上种有芦苇和红柳，中间主河槽设计底宽10m，深在2.0m左右，设计3年一遇排涝流量为216m3/s、20年一遇排涝流量为780m3/s；平时流量很不稳定，一般不足10m3/s。金堤河在张庄闸上游100m情况：北为金堤，南为南小堤，堤距约700m；设计3年一遇排涝流量为216m3/s、20年一遇排涝流量为780m3/s；平时流量很不稳定，一般不足10m3/s。金堤河流域水资源主要来自天然降水、引黄灌溉退水、地下水侧渗补给等。沿途水资源利用工程较多，造成该河具有断流不断水、径流不连续、水质不连续的水资源特性。 梁庙沟为金堤河的重要支流，功能为防洪排涝，由台前县城区南部自西向东穿越，最终汇入金堤河。梁庙沟的底宽为2.5m，水深3.3m，汛期设计流量约为31m3/s。 白岭沟为梁庙沟的重要支流，它自马楼经孙口乡张塘坊，于长刘村流入梁庙沟；白岭沟的底宽为1.0m，水深1.6m，汛期设计流量约为8.2m3/s。 根据调查，本项目距离最近的地表水体为西侧3250m的金堤河。 地下水 台前县地势低洼，水源补充条件好，地下水资源较丰富。地下水埋深一般在1.5m～6m之间，浅层地下水含水层多为细砂和粉砂，厚度一般在12m～28m，平均为21m，单井出水量平均为60t/h。每年地下水补给总量为7611万m3，除去入渗、蒸发，浅层地下水可采总量为4853万m3，全县年均实际采用量为1642万m3，占浅层地下水可采总量的33.8%。县内大部分地下水污染较少，但部分沿河地段发生不同程度污染。 7、土壤 台前县土质为粉土、亚粘土和沙土等，粮食作物主要有小麦、水稻、大豆、玉米、花生等。由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，主要为农田、林木，植物种类主要以农作物、经济作物及田间树木杂草为主，区域内无珍稀动植物存在，也无划定的自然生态保护区。 8、植物、生物多样性 该区域粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等，林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等，动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。台前县生物品种资源较为贫乏，但农业生物资源相对丰富。农作物主要有水稻、小麦、玉米、谷子、大豆、花生等。野生杂草约40余种。此外还有小型野生动物、昆虫类近100余种。本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、矿产资源 台前所处濮阳地区地质因湖相沉积发育广泛，下第三系沉积很厚，对油气生成及储存极为有利。已知的主要矿藏是石油、天然气、煤炭，另外还有盐、铁、铝等。石油、天然气储量较为丰富，且油气质量好，经济价值高。地质资料表明，本区最大储油厚度为1900米，平均厚度l100米，生油岩体积为3892立方千米。据其生油岩成熟状况、排烃及储盖条件，经多种测算方法估算，石油远景总资源量达十几亿吨，天然气远景资源量2000亿立方米～3000亿立方米。本区石炭至二叠系煤系地层分布面积为5018.3平方公里，煤储量800多亿吨，盐矿资源储量初步探明1440亿吨。铁、铝土矿因埋藏较深，其藏量尚未探明。 10、人文景观及名胜古迹 （1）人文景观 台前区域历史悠久，开发较早，文物古迹遍布境内。因历代水灾人祸，致使许多文物古迹淤埋于地下或遭到破坏。至2000年，县内共发现龙山文化遗址2处，古城址2处，古墓葬7处，古桥梁l座，明清碑碣60余通，此外还有古寺庙遗址、近现代文物。其中，徐堌堆、玉皇岭龙山文化遗址和晋王城遗址为县级文物保护单位，长公墓和明代魏氏墓碑为市级文物保护单位，八里庙文物群和刘邓大军渡河纪念碑被列为省级重点文物保护单位。 根据调查，本项目周边500m范围内无文物古迹、自然遗迹。 （2）台前金水国家湿地公园试点 位于河南省台前县新老县城交界处，主要组成部分为黄河一级支流金堤河，包括金堤河河道及两侧部分林地和绿地，涉及城关镇、打渔陈镇、夹河乡、吴坝乡4个乡镇。西起台前县城关镇高庙桥，东至吴坝乡张庄入黄闸，规划总面积1407.3公顷，其中湿地面积为1135.6公顷，占土地总面积的80.7%。 本项目距离台前金水国家湿地公园试点湿地南边界约10km，不在保护范围之内。 11、本项目与饮用水源保护区位置关系 （1）县级集中式饮用水水源保护区划 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号））台前县马楼地下水井群(马楼乡黄河左岸，共16眼井)。一级保护区范围：S1—TC1—TC2、TC3—S2各组井群外包线内及外围50米的区域，D04—S4、D10—S3各组井群外包线内及外围30米的区域，D02、D03、D05、D06、D07、D08、D09取水井外围30米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，北至黄河大堤、东和南至黄河中泓线、东北至京九铁路、西南至马楼乡界的区域。 （2）乡镇级集中式饮用水水源保护区划 《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》中关于台前县集中式饮用水源保护区的划定： ①台前县夹河乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。 ②台前县打渔陈镇地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东120米、西50米、南至101省道、北50米的区域(1、2号取水井)，3、4号取水井外围50米的区域。 ③台前县马楼镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西至、南20米、北至汤台路的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围30米的区域。 ④台前县侯庙镇地下水井群(共5眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围50米、东至101省道的区域(1号取水井)，2～5号取水井外围50米的区域。 ⑤台前县清水河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围50米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米的区域。 ⑥台前县后方乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、西50米、南30米、北50米的区域。 ⑦台前县吴坝镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西50米、南30米、北50米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米的区域。 本项目位于侯庙镇武楼村，距离项目最近的乡镇级集中式饮用水水源保护区为南侧方向约2.2km台前县侯庙镇地下水井（4#水井），不在饮用水源地保护区范围内。 （3）台前县“千吨万人”水源保护区划 《台前县乡镇集中式饮用水水源保护范围（区）划分》中关于台前县集中式饮用水源保护区的划定： ①侯庙镇第二地下水型水源地（3眼井） 一级保护区范围：孙洼取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；大杨取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，北至道路北沿；6号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东南至濮阳市光帝实业有限公司现状办公用房。 ②后方乡第二地下水型水源地（4眼井） 一级保护区范围：2号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，北至社区居民楼；3号、玉皇岭、姜庙取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域。 ③马楼镇第二地下水型水源地（6眼井） 一级保护区范围：新3号、新4号、刘楼、李开甫、河西王取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；陈楼取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，西至范台梁高速。 ④清水河乡第二地下水型水源地（5眼井） 一级保护区范围：4号、黄庄、油房赵、王英楼取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；5号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东至岳楼支渠。 ⑤孙口镇桥北张村地下水型水源地（4眼井） 一级保护区范围：1号、4号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；2号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东至道路东沿，西至台前县新区第一实验小学教学楼；3号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，南至幼儿园教学楼，北至幼儿园围栏。 ⑥打渔陈镇第二地下水型水源地（5眼井） 一级保护区范围：7号、8号、尹那里取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；5号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，南至影堂干渠；6号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，南至101省道，西至阳光食品机械厂界。 ⑦夹河乡沙湾村地下水型水源地（5眼井） 一级保护区范围：1号、2号、4号、5号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；3号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东至道路东沿。 ⑧吴坝镇第二地下水型水源地（4眼井） 一级保护区范围：新3号、4号、5号、侯庄取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域。 ⑨城关镇地下水型水源地（2眼井） 一级保护区范围：1号、2号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域。 本项目位于侯庙镇武楼村，距离项目最近的“千吨万人”水源保护区为西南方向约1.1km的侯庙镇第二地下水型水源地（孙洼取水井），不在饮用水源地保护区范围内。 12、区域污染源调查 根据建设单位提供资料及现场踏勘：项目北侧62m为闲置厂房；西北侧56m和北侧108m为废弃居民户，现场杂草丛生，窗户玻璃损坏，墙体剥落，长时间未居住居民；北侧120m为羽毛分拣企业；东侧85m为闲置厂房；南侧189m为羽毛分拣企业。周边主要为村庄和农田，无大型工业企业。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量现状 1.1 区域环境质量达标情况 为了解项目所在地区环境空气质量现状，本项目收集了2018年濮阳市环境空气基本污染物监测数据资料。濮阳市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为16ug/m3、36ug/m3、102ug/m3、63ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为195ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。故判定本项目所在区域为不达标区。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(/%) 达标情况 SO2 年均浓度 16 60 26.7% 达标 NO2 年均浓度 36 40 90% 达标 PM10 年均浓度 102 70 145.7% 不达标 PM2.5 年均浓度 63 35 180% 不达标 CO 日均值第95百分位数浓度 1900 4000 47.5% 达标 O3 日最大8小时平均均值第90百分位数浓度 195 160 121.9% 不达标 为改善区域环境空气质量，目前濮阳市正在实施《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号）、《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》、《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《濮阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计到2020年年底，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在60微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度控制在97微克/立方米以下，大气主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 1.2区域污染物环境质量现状 1）基本污染物 本项目基本污染物环境质量现状需采用评价范围内的环境质量监测数据，本项目大气环境影响评价等级为二级，评价范围为边长5km的矩形。本项目评价范围内无环境空气质量现状监测数据。可选择符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664—2013）规定，并且邻近的环境空气质量城市点的监测数据。本项目选择2018年濮阳市环境空气监测网络中的城市点—台前县人民政府。监测点距离本项目东北方向约14.5km，符合城市点邻近（500m~几十km）要求。 表10 基本污染物环境质量现状评价表 监测 点位 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 台前县人民政府 PM2.5 年平均质量浓度 55 35 157.14 不达标 PM10 年平均质量浓度 112 70 160 不达标 SO2 年平均质量浓度 17 60 28.33 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 达标 CO95% 平均质量浓度 2287 4000 57.18 达标 O3-8h-90% 平均质量浓度 101 160 63.12 达标 由上表可知，2018年项目所在区域SO2、NO2、CO、O3监测浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，PM10、PM2.5监测浓度值不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 目前台前县正在实施《台前县污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）》、《台前县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计到2020年，PM2.5年均浓度达到52微克/立方米以下，PM10年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数达到264天以上目标。 2）特征污染物 为了更好的了解本项目区域环境质量，企业特委托山东合创环保科技有限公司对该区域环境空气氨和硫化氢进行了补充检测（见附件4），检测时间为：2020年08月08日-14日，检测点位为：厂址，下风向620m的国庄村，检测结果见下表： 表11 氨和硫化氢监测结果统计一览表 监测点 项目 硫化氢 氨 小时均值 小时均值 厂址 测值范围（mg/m3） ＜0.004 ＜0.04 污染指数范围 - - 超标率(%) 0 0 最大超标倍数 达标 达标 国庄村 测值范围（mg/m3） ＜0.004 ＜0.04 污染指数范围 - - 超标率(%) 0 0 最大超标倍数 达标 达标 由上表可知，项目所在区域硫化氢、氨浓度值能够满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D：“硫化氢1h浓度≤0.01mg/m3，氨1h浓度≤0.2mg/m3”标准限值要求。 2、地表水环境质量现状 距离本项目厂址最近的地表水体为项目西侧约3250的金堤河，根据濮阳市功能区划，金堤河为Ⅴ类水体。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次地表水环境质量现状引用濮阳市生态环境局编制的2018年《濮阳市环境质量月报》中金堤河台前贾垓桥断面数据，监测因子为COD、氨氮、总磷。地表水现状监测结果见表12。 表12 地表水环境质量监测结果一览表 月份 污染物 COD 氨氮 总磷 2018-1 24 0.32 0.22 2018-2 62 0.23 0.20 2018-3 28 0.42 0.12 2018-4 20 0.12 0.16 2018-5 32 0.11 0.08 2018-6 13 0.16 0.06 2018-7 30 1.08 0.21 2018-8 26 0.25 0.34 2018-9 35 0.72 2.09 2018-10 28 0.23 0.25 2018-11 32 0.16 0.27 2018-12 14 0.34 0.17 均值 28.67 0.35 0.35 Ⅴ类标准 40 2.0 0.4 污染指数范围 0.33~1.60 0.06~0.54 0.15~5.23 最大超标倍数 0.60 0 4.23 从以上监测数据中可知，金堤河台前贾垓桥断面污染物COD、总磷超标，最大超标倍数分别为0.60、4.23。超标原因主要为纳污水体沿途流经区域污水管网不完善，居民的生活污水、工业废水及农田地表径流排放所致，造成地表水体污染。 根据《濮阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案》，2020年底金堤河、卫河、徒骇河出境断面水质均值稳定达到或优于Ⅴ类，稳定保持并持续改善地表水环境质量。 3、声环境现状 本项目位于濮阳市台前县侯庙镇武楼村，该区域为2类声环境功能区。为了解本项目所在区域声环境质量现状，山东合创环保科技有限公司于2020年08月08日～09日（见附件4）对项目所在区域声环境进行了实测。监测结果统计见表13。 表13 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测位置 昼间 夜间 08月08日 08月09日 08月08日 08月09日 东厂界 52.6 52.4 47.5 47.6 南厂界 52.3 52.0 45.8 45.4 西厂界 55.2 55.5 44.9 44.3 北厂界 55.5 55.8 45.5 45.7 标准 60 50 夹河村 56.5 56.5 45.6 45.3 标准 60 50 由上表结果可以看出，项目东、西、南、北、四个厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，敏感点夹河村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目周围区域声环境质量较好。 4、土壤 项目委托山东合创环保科技有限公司对厂区内土壤进行了监测（监测时间为2020年08月08日）（见附件4），具体结果如下。 表14 项目土壤环境现状监测结果表 采样日期 2020.08.08 / 采样点位 厂区内1#北部 厂区内2#中部 厂区内3#南部 / 经纬度 N 35°55'37"、 E 115°42'38" N 35°55'36"、 E 115°42'34" N 35°55'35"、 E 115°42'33" / 样品编号 TR20080832-001 TR20080832-002 TR20080832-003 / 样品性状 黄褐色、块状、砂砾含量3%、无异物、重潮、无根系、轻壤土 黄褐色、块状、砂砾含量3%、无异物、重潮、无根系、轻壤土 黄褐色、块状、砂砾含量3%、无异物、重潮、无根系、轻壤土 / 序号 监测因子 单位 检测结果 筛选值 1 砷 mg/kg 8.80 8.54 7.46 60mg/kg 2 镉 mg/kg 0.12 0.12 0.20 65mg/kg 3 六价铬 mg/kg 未检出 未检出 未检出 5.7mg/kg 4 铜 mg/kg 21 22 24 18000mg/kg 5 铅 mg/kg 24.2 25.7 26.3 800mg/kg 6 汞 mg/kg 0.194 0.177 0.186 38mg/kg 7 镍 mg/kg 28 32 24 900mg/kg 8 四氯化碳 μg/kg 未检出 未检出 未检出 2.8mg/kg 9 氯仿 μg/kg 未检出 未检出 未检出 0.9mg/kg 10 氯甲烷 μg/kg 未检出 未检出 未检出 37mg/kg 11 1,1-二氯乙烷 μg/kg 未检出 未检出 未检出 9mg/kg 12 1,2-二氯乙烷 μg/kg 未检出 未检出 未检出 5mg/kg 13 1,1-二氯乙烯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 66mg/kg 14 顺式-1，2-二氯乙烯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 596mg/kg 15 反式-1，2-二氯乙烯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 54mg/kg 16 二氯甲烷 μg/kg 未检出 未检出 未检出 616mg/kg 17 1,2-二氯丙烷 μg/kg 未检出 未检出 未检出 5mg/kg 18 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg 未检出 未检出 未检出 10mg/kg 19 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg 未检出 未检出 未检出 6.8mg/kg 20 四氯乙烯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 53mg/kg 21 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg 未检出 未检出 未检出 840mg/kg 22 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg 未检出 未检出 未检出 2.8mg/kg 23 三氯乙烯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 2.8mg/kg 24 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg 未检出 未检出 未检出 0.5mg/kg 25 氯乙烯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 0.43mg/kg 26 苯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 4mg/kg 27 氯苯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 270mg/kg 28 1,2-二氯苯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 560mg/kg 29 1,4-二氯苯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 20mg/kg 30 乙苯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 28mg/kg 31 苯乙烯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 1290mg/kg 32 甲苯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 1200mg/kg 33 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 570mg/kg 34 邻二甲苯 μg/kg 未检出 未检出 未检出 640mg/kg 35 苯胺 mg/kg 未检出 未检出 未检出 260mg/kg 36 硝基苯 mg/kg 未检出 未检出 未检出 76mg/kg 37 2-氯苯酚 mg/kg 未检出 未检出 未检出 2256mg/kg 38 苯并（a）蒽 mg/kg 未检出 未检出 未检出 15mg/kg 39 苯并（a）芘 mg/kg 未检出 未检出 未检出 1.5mg/kg 40 苯并（b）荧蒽 mg/kg 未检出 未检出 未检出 15mg/kg 41 苯并（k）荧蒽 mg/kg 未检出 未检出 未检出 151mg/kg 42 䓛 mg/kg 未检出 未检出 未检出 1293mg/kg 43 二苯并（a,h）蒽 mg/kg 未检出 未检出 未检出 1.5mg/kg 44 茚并（1,2,3-cd）芘 mg/kg 未检出 未检出 未检出 15mg/kg 45 萘 mg/kg 未检出 未检出 未检出 70mg/kg 由上表监测结果可知，本项目土壤中各项污染物监测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地的风险筛选值。根据标准中“5.3.2”项规定，本项目用地土壤中污染物含量低于其风险筛选值，该处地块的土壤污染风险可以忽略。 5、生态环境现状 项目区周围主要为厂区、农田和居民户。植被以农业植被为主。生态系统为农业生态系统，作物主要为小麦、玉米等。无重点保护的野生植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见表15。 表15 主要环境保护目标 环境 要素 保护目标 经度 纬度 方位 距离 规模 人数 保护级别 大气 环境 夹河村 115.712950 35.929010 东北侧 180m 80户 320 《环境空气 质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 崔庄村 115.708777 35.937389 北侧 870m 110户 450 孟庄村 115.706610 35.945232 北侧 1800m 190户 760 二合村 115.694679 35.943430 西北侧 1820m 230户 990 国庄村 115.702479 35.931730 西北侧 620m 90户 360 徐岭村 115.693810 35.930335 西侧 1100m 160户 640 孙洼村 115.695248 35.921269 西南侧 1000m 300户 1200 台村 115.686161 35.922911 西南侧 2000m 70户 210 邢庄村 115.687834 35.914843 西南侧 2100m 210户 840 岳楼村 115.701288 35.908963 西南侧 1800m 320户 1300 高庄村 115.708241 35.914864 南侧 900m 230户 920 董楼村 115.711588 35.911549 南侧 1500m 200户 800 武楼村 115.711094 35.921076 南侧 360m 210户 850 大杨村 115.719087 35.911356 东南侧 1650m 240户 960 许集村 115.728003 35.914800 东南侧 1860m 100户 410 苗口村 115.730653 35.927310 东侧 1370 430户 1720 声环境 夹河村 115.712950 35.929010 东北侧 180m 80户 320 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准 厂界 / / / 水环境 金堤河 / 西侧 3250m 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素 标准名称及级（类）别 项目 标准限值 地表水 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅴ类 COD 40mg/L 氨氮 2.0mg/L 总磷 0.4mg/L 环境 空气 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级 SO2 年平均 60μg/m3 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 TSP 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 氨 1小时平均 0.2mg/m3 硫化氢 1小时平均 0.01mg/m3 声环境 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类 噪声 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 土壤 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 筛选值-第二类用地 砷 60mg/kg 镉 65mg/kg 铬（六价） 5.7mg/kg 铜 18000mg/kg 铅 800mg/kg 汞 38mg/kg 镍 900mg/kg 四氯化碳 2.8mg/kg 氯仿 0.9mg/kg 氯甲烷 37mg/kg 1,1-二氯乙烷 9mg/kg 1,2-二氯乙烷 5mg/kg 1,1-二氯乙烯 66mg/kg 顺-1,2-二氯乙烯 596mg/kg 反-1,2-二氯乙烯 54mg/kg 二氯甲烷 616mg/kg 1,2-二氯丙烷 5mg/kg 1,1,1,2-四氯乙烷 10mg/kg 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8mg/kg 四氯乙烯 53mg/kg 1,1,1-三氯乙烷 840mg/kg 1,1,2-三氯乙烷 2.8mg/kg 三氯乙烯 2.8mg/kg 1,2,3-三氯丙烷 0.5mg/kg 氯乙烯 0.43mg/kg 苯 4mg/kg 氯苯 270mg/kg 1,2-二氯苯 560mg/kg 1,4-二氯苯 20mg/kg 乙苯 28mg/kg 苯乙烯 1290mg/kg 甲苯 1200mg/kg 间二甲苯+对二甲苯 570mg/kg 邻二甲苯 640mg/kg 硝基苯 76mg/kg 苯胺 260mg/kg 2-氯酚 2256mg/kg 苯并[a]蒽 15mg/kg 苯并[a]芘 1.5mg/kg 苯并[b]荧蒽 15mg/kg 苯并[k]荧蒽 151mg/kg 䓛 1293mg/kg 二苯并[a,h]蒽 1.5mg/kg 茚并[1,2,3-cd]芘 15mg/kg 萘 70mg/kg |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素 标准名称及标准编号 执行级别 主要污染物限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） / 颗粒物 最高允许排放浓度120mg/m3 二级 最高允许排放速率 3.5kg/h（15m排气筒） / 厂界外浓度最高点监控浓度限值1.0mg/m3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2 NH3 排放速率4.9kg/h（15m排气筒） 表1二级新改扩建 无组织厂界限值1.5mg/m3 表2 H2S 排放速率0.33kg/h（15m排气筒） 表1二级新改扩建 无组织厂界限值0.06mg/m3 《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知—河南省2019年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号） / 烟尘 最高允许排放浓度5mg/m3 / SO2 最高允许排放浓度10mg/m3 / NOx 最高允许排放浓度30mg/m3 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型 表1 油烟 最高允许排放浓度：1.5mg/m3，油烟去除效率≥90% 废水 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT 19923-2005）中敞开式循环冷却系统水补充水 表1 COD 60mg/L BOD5 10mg/L 氨氮 10mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 及2013年修改单 / / |
| 总 量 控 制 指 标 | （1）本项目新增总量 运营期项目运营期项目冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水经厂区污水处理站处理后回用冷却水系统；反渗透浓水和锅炉废水经收集池收集后洒水降尘；食堂废水经隔油池处理后和其余生活污水经化粪池处理后由附近村民定期农田施肥，综合利用不外排。无废水排放，不涉及COD、氨氮的总量控制指标。 项目燃气加热炉废气量为599.5万m3/a，SO2、NOx排放浓度分别为3.00mg/m3、27.6mg/m3，SO2、NOx排放量分别为0.018t/a、0.165t/a。 （2）总量替代 本项目位于台前县，2019年度本区域空气质量为不达标区，二氧化硫、氮氧化物总量实行2倍替代，替代量为：二氧化硫0.036吨/年、氮氧化物0.330吨/年。 河南英腾服饰有限公司结余减排量二氧化硫6.2332吨/年，河南天邦石油化工有限公司结余减排量氮氧化物12.084吨/年，建议将河南英腾服饰有限公司结余减排量中二氧化硫0.036吨/年，河南天邦石油化工有限公司结余减排量中氮氧化物0.330吨/年，用于该项目新增总量。 |

运营期工艺流程图： 1、生产工艺 本项目羽毛粉加工生产工艺流程及产污环节图 具体工艺流程简述如下： （1）投料：外购的干鸭毛，由运输车送至厂区羽毛粉加工车间原料区，按比例将羽毛拆包后直接倒入原料仓。整体采取地平面以下安装方式，原料仓可一次性储存15-20立方羽毛，开启自动喂料系统，羽毛通过料仓底部的4轴螺旋输送机直接匀速把羽毛输送至水解烘干一体机。 （2）蒸煮水解：装至额定重量，关闭罐口，进行加热升压灭菌，采用夹层加热方式，加热蒸汽不与物料直接接触，罐内温度达到135度（0.3Mpa）后，保持压力（可根据不同物料调整压力和温度）。根据工艺要求，本项目蒸煮水解工序蒸汽压力为0.3MPa、持续时间20~30min。水解原理：羽毛粉基本成分为蛋白质，其中主要为角蛋白。在天然状态不易消化。采用水解技术将羽毛经过特殊水解处理，打破羽毛粉结构中的双硫键（-S-S-）和硫氢键，使羽毛中蛋白局部水解，羽毛纤维的化学结构发生变化。该工序有水蒸气、恶臭气体、噪声等产生。 （3）烘干：水解后的羽毛然后进入干燥阶段，采用低温烘干的方式，干燥2~3小时（根据物料水分的不同来调整干燥时间），物料的含水量降至10-12%。利用批次处理的方式投料、蒸制、烘干、出料等整个工艺流程约12小时。烘干后羽毛干化易于粉碎。该工序有水蒸气、恶臭气体、废水、噪声等产生。 （4）冷却、筛选：烘干完成后，开启出料口，羽毛粉通过螺旋输送机进入半成品缓存仓。缓存仓对半成品羽毛粉进行暂存，并自动匀速输送。缓存仓内的羽毛粉通过螺旋输送机输送至转筒式风冷筛选一体机选一体机，将羽毛粉冷却至室温正负5度，同时将羽毛粉中的部分杂物筛选出来。该工序有粉尘、恶臭气体、噪声等产生。 （5）粉碎：冷却后的羽毛粉通过螺旋输送机送至粉碎系统粉碎。该工序有粉尘、恶臭气体、噪声等产生。 （6）包装：粉碎后通过管道进入自动包装机包装，包装完成后运至仓库进行批次存放。该工序有粉尘、恶臭气体、噪声等产生。 主要污染工序 施工期主要污染工序： 施工期对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失，主要影响为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废气：施工期的大气污染主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气。 （2）废水：该项目施工期产生的废水主要为生活污水和施工废水。 （3）噪声：来源于施工期机械设备的噪声和运输产生的噪声。 （4）固体废物：施工期间会产生大量的建筑垃圾。 运营期主要污染工序： 运营期对环境的不利影响是长期的，主要影响为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废气 项目营运期废气主要水解、烘干产生的恶臭气体，冷却、筛选、粉碎、包装工段产生的颗粒物和恶臭气体，真空泵恶臭、天然气锅炉燃烧废气和食堂油烟。 （2）废水 项目营运期废水主要为冷凝废水、喷淋塔废水/真空泵废水、锅炉排水、反渗透浓水和生活污水。 （3）噪声 项目营运期主要噪声源为化制机、粉碎机、送料机等产生的机械噪声以及风机产生的空气动力性噪声。 （4）固废 项目营运期固体废物主要为废包装材料、除杂（筛选）工段筛选出的废渣、除尘器收集的粉尘、纯水制备产生的废反渗透膜、污水处理站污泥、职工产生的生活垃圾。 一、施工期主要污染因素 1、施工期废水 施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工人员为附近村民，不食宿，生活污水主要为施工人员粪便污水等，施工人员20人（按施工高峰期），用水量按每人每天40L计，排污系数为0.8，则施工期生活污水产生量为0.64m3/d。生活污水经创鑫羽绒化粪池处理；施工废水主要包括机械设备冲洗废水、地表开挖因降雨而产生的地面泥沙雨水等。施工废水含有大量泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机污染物，施工现场设置沉淀池，处理后用于施工现场洒水降尘，不外排。 2、施工期废气 施工期的大气污染主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气。 ①施工扬尘 对整个施工期而言，产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。由于施工的需要，一些施工点地基的开挖、土石方的堆放、回填、转运以及建筑材料的堆放、运输车辆行驶所造成的道路扬尘等，在干燥又有风的情况下，会产生一定量的扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土因天气干燥及大风原因而产生的扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由于空气紊动力的作用而产生的尘粒悬浮造成的，粒径较大的尘粒在空气中滞留的时间较短，而粒径较小的尘粒，则能够在空气中滞留较长的时间。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大。主要特点为：局部性和短时性。 ②机械及运输车辆尾气 项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一定量的废气，其中主要污染物为NOx、HC和CO。 3、噪声污染源 项目施工期的噪声主要为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动。挖土采用挖土机、推土机、运载车，电锯等，还有水泵的使用；装修作业中割锯作业，会产生明显的施工噪声，据类比调查，施工时各种机械的声级可达78~90dB（A），具体见表16。 表16 施工机械噪声强度 设备名 声级（dB(A)） 推土、挖土机 78 锯机、切割机 90 装载汽车 80-90 水泵 80 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 ①建筑垃圾 施工过程中的建筑垃圾主要为废弃混凝土、废砖等，根据类比资料，施工期按2.0kg/m2的建筑垃圾进行估算，本项目占地面积为2612m2，施工期产生建筑垃圾约5.224t，建筑垃圾均拉至指定的建筑垃圾消纳场进行综合处理。 ②生活垃圾 本项目施工期施工人员产生的生活垃圾主，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算施工人员（按施工高峰期20人）生活垃圾量，为10kg/d。施工时间4个月，则共产生生活垃圾约1.2t。生活垃圾定点收集，交由环卫部门统一清运。 二、运营期主要污染因素 1、废气 项目废气主要为水解、烘干产生的恶臭气体，冷却、筛选、粉碎、包装工段产生的颗粒物和恶臭气体，真空泵恶臭、天然气锅炉燃烧废气和食堂油烟。 （1）产生情况 本项目生产工艺活动全部在车间内进行，生产过程为连续一体化自动生产设备，其中产生恶臭的工段有水解、烘干、冷却、筛选、粉碎、包装工序、真空泵；产生粉尘的工段有冷却、粉碎、包装工序。 A、水解、烘干、冷却、筛选、粉碎和包装产生恶臭以及真空泵恶臭 项目羽毛水解、烘干、冷却、筛选、粉碎、包装和真空泵废水有恶臭产生及排放。根据企业提供资料，本项目生产工艺与《山东凤祥实业有限公司羽毛粉加工车间扩建项目环境影响报告表》一致，该项目NH3和H2S产生量分别为0.279kg/t羽毛粉和3.26×10-3kg/t羽毛粉，本项目年加工羽毛粉8000t，则NH3、H2S的产生量分别为2.23t/a（0.310kg/h）、0.026t/a（3.61×10-3kg/h）；类比同行业，每1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，项目真空泵废水BOD5产生量约0.007t，则NH3总产生量为2.17×10-5t/a（3.01×10-6kg/h），H2S总产生量为8.40×10-7t/a（1.17×10-7kg/h）。 根据工艺废气处理方案，项目产生恶臭共同收集，水解、烘干、冷却、筛选、粉碎均配套安装有负压管道收集系统；包装工序安装有集气罩；整个生产车间安装负压收集系统；真空泵采用全密闭整体抽风；恶臭收集率为98%，NH3、H2S有组织产生量约2.19t/a（0.304kg/h）、0.025t/a（3.47×10-3kg/h）。 B、冷却、筛选、粉碎和包装工序产生的粉尘 a冷却、筛选工序粉尘 项目冷却、筛选工序中会有粉尘产生，类比同类行业，粉尘产生系数为0.15kg/t产品，项目年生产粉料8000t，则粉尘产生量约1.20t/a，0.167kg/h。 b粉碎工序粉尘 项目饼料在粉碎过程中会有粉尘产生，类比同类行业，粉尘产生系数为0.2kg/t产品，项目年生产粉料8000t，则粉尘产生量约1.60t/a，0.222kg/h。 c包装工序粉尘 项目肉骨粉包装过程中会有粉尘产生，类比同类行业，粉尘产生系数为0.15kg/t产品，项目年生产粉料8000t，则粉尘产生量约1.20t/a，0.167kg/h。 （2）处理和排放情况 ①水解、烘干、冷却、筛选、粉碎和包装产生恶臭和真空泵恶臭 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎均配套安装有负压管道收集系统；包装工序安装有集气罩；整个生产车间安装负压收集系统，真空泵采用全密闭整体抽风；废气收集效率以98%计，项目收集的恶臭气体进入“喷淋+生物滤池”处理，处理后废气由1根15m高排气筒（P1）排放，该废气净化系统恶臭处理效率为90%，收集风量为20000m3/h。 经核算，有组织NH3、H2S产生量分别为2.19t/a（0.304kg/h）、0.025t/a（3.47×10-3kg/h），有组织NH3、H2S排放量分别为0.219t/a（0.030kg/h）、2.50×10-3t/a（3.47×10-4kg/h）。无组织NH3、H2S排放量分别为0.04t/a（5.56×10-3kg/h）、1.00×10-3t/a（1.39×10-4kg/h）。 臭气净化系统： 目前，较为常见的恶臭处理方法有燃烧法、吸附法、离子体、紫外光解法、生物处理法等方法，上述方法的特点及适用范围见下表17。 表17 常见的恶臭处理方法及适用性一览表 处理方法 除臭技术 适用范围 优点 缺点 处理效果 物理法 大气稀释法 适用于浓度较低的有组织排放源 费用低、运行简单 受当地气象条件和地形条件影响较大，另外对烟囱高度也有一定要求 一般 活性炭吸附 低浓度抽取和脱臭的后处理 初期投资比较低，维护容易而被广发应用 活性炭需经常更换或再生，运行成本较高 良好 化学法 燃烧法 适用于高浓度小气量的有机废气 净化率高、操作简单、动力消耗少 建设投资和运行管理费用都很高，温度控制复杂，需要添加辅助燃料，燃料费用高 良好 喷淋洗涤法 排放量大、高浓度的臭气排放场合 反应速度快，反应温度低、安全高效、运行可靠、占地相对最小、能耗低 对硫醇、挥发性脂肪酸等或其他挥发性有机气体的去除比较困难 一般 UV光解技术 易氧化分解恶臭成分 高效去除恶臭，适应性强，运行成本低，占地小 投资和运营成本高 良好 微生物法 空间雾化法 臭气不便收集的构筑物内 建设投资少 不能有效控制由恶臭源外溢造成的周边环境污染，运行成本高 良好 填充塔式生物脱臭法 适用于各种恶臭成分的降解处理 对臭气浓度变化幅度大、一级吸附药液洗脱法难处理的高浓度臭气具有很强的适应性 一次性投入高 良好 土壤脱臭 土壤脱臭 适用于臭气浓度低以及土地充裕的地方 设备简单，运行费用极低，维护操作方便 处理高浓度或浓度变化较大的臭气时处理效率较低，占地面积大 一般 由上表可知，几种方法各有优缺点，适用于不同的状况。经分析，如采用燃烧法、离子法成本过高，并且会产生二次污染；吸附法、紫外光解法净化效率低，并且运行产生危废，成本较高。结合本工程特点以及行业特点，企业拟采用“喷淋+生物滤池”结合废气处理技术。 喷淋洗涤系统：废气通过引风机进入喷淋洗涤塔底部，废气低进高出，从而使废气与喷淋水雾充分接触，并在塔内经过水喷淋洗涤，废气中的NH3、H2S均溶于水，可以实现对NH3、H2S的有效去除。喷淋洗涤后的气体会经过密闭管道进入到下一级废气处理设备 生物滤池：将人工筛选的特种微生物菌群固定于填料上，当恶臭气体经过填料表面初期，可从恶臭气体中获得营养源的微生物菌群在适宜的温度、湿度、pH条件下快速生长、繁殖，并在填料表面形成生物膜。当臭气通过期间，有机物被生物膜表面的水层吸收后被微生物吸附和降解，得到净化再生的水被重复利用。其实质是恶臭气体作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。这一过程是微生物的相互协调的过程、比较复杂，它由物理、化学、物理化学以及生物化学反应所组成。 生物除臭可表达为：污染物+O2→细胞代谢物+CO2+H2O 生物滤池内部填充活性填料，以火山岩为主的多种级配的有机和无机混合填料，其通透性和稳定性良好，具备吸附污染物和微生物生产的环境，根据建设单位提供资料，项目工程生物滤池涉及尺寸8m×3.4m×3m，滤料填充高度为1.2m，填充量为32.6m3，表面负荷为250m3/（m2·h）填料支撑板采用具有良好通透性的玻璃钢格栅板，耐腐蚀。恶臭气体经加压预湿后从底部进入生物滤池，气体中的恶臭物质与填料上附着生成的生物膜（微生物）接触，被生物膜吸收，最终被降解为水和二氧化碳或其他成分，处理过的气体从生物滤池的顶部排出。 该设备目前在淀粉生产、动物蛋白生产、油脂炼制、植物油压榨、印染定型、橡胶轮胎生产等行业中最优工艺技术。对恶臭气体处理效率可到90%以上，本次评价“喷淋+生物滤池”对恶臭的去除效率确定为90%合理。废气处理后经15m高排气筒排放，恶臭物质排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。 ②冷却、筛选、粉碎和包装工序产生的粉尘 冷却、筛选工序粉尘负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，粉碎粉尘经负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，包装工序粉尘引入1套袋式除尘器处理，含尘废气处理后进入“喷淋+生物滤池”，处理后经1根15m高排气筒（P1）排放，“喷淋+生物滤池”对颗粒物基本无处理效果，因此本项目不考虑“喷淋+生物滤池”对颗粒物的去处效率，收集效率95%，除尘效率为95%，风机风量为8000m3/h。 a冷却、筛选工序粉尘 经核算，冷却、筛选工序有组织粉尘产生量为1.14t/a，0.158kg/h，排放量为0.057t/a、7.92×10-3kg/h；无组织粉尘排放量为0.06t/a，8.33×10-3kg/h。 b粉碎工序粉尘 经核算，粉碎工序有组织粉尘产生量为1.52t/a，0.211kg/h，项目粉碎工序有组织粉尘排放量为0.076t/a、0.011kg/h；无组织粉尘排放量为0.08t/a，0.011kg/h。 c包装工序粉尘 经核算，包装工序有组织粉尘产生量为1.14t/a，0.158kg/h，排放量为0.057t/a、7.92×10-3kg/h；无组织粉尘排放量为0.06t/a，8.33×10-3kg/h。。 综上所属，项目废气量为28000m3/h，有组织NH3、H2S、粉尘排放量分别为0.219t/a（0.030kg/h）、2.50×10-3t/a（3.47×10-4kg/h）、0.190t/a（0.026kg/h），产生浓度分别为1.07mg/m3、0.012mg/m3、0.928mg/m3。项目P1排气筒污染物产生及排放情况见表18。 表18 P1排气筒污染物产生及排放情况 污染源 废气量(m3/h) 工作时间（h/a） 污染物 产生情况 治理措施 排放情况 产生浓度(mg/m3) 产生速率(kg/h) 产生量(t/a) 污染物 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎和包装 28000 7200 NH3 10.9 0.304 2.19 喷淋+生物滤池 +15m高排气筒（P1） NH3 1.07 0.030 0.219 H2S 0.124 3.47×10-3 0.025 H2S 0.012 3.47×10-4 2.50×10-3 粉尘 18.9 0.528 3.80 袋式除尘器 粉尘 0.928 0.026 0.190 由上表可知，有组织NH3、H2S、粉尘排放浓度分别为1.07mg/m3、0.012mg/m3、0.928mg/m3，NH3、H2S、粉尘排放量分别为0.219t/a（0.030kg/h）、2.50×10-3t/a（3.47×10-4kg/h）、0.190t/a（0.026kg/h）。NH3、H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（NH3排放速率≤4.9kg/h，H2S排放速率≤0.33kg/h）；颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的2级标准限值（粉尘≤120mg/m3，排放高度为15m：排放速率≤3.5kg/h）。 （2）天然气锅炉燃烧废气 项目拟建设1台2t/h的燃气锅炉，每天最大运行时间为24h，根据企业提供资料，天然气使用量为44万m3/a。本项目天然气蒸汽锅炉燃烧废气工业废气量、SO2、NOx产排污系数参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排系数手册—第十分册》中4430工业锅炉（热力生产和供应产业）产排污系数表-燃气工业锅炉数据，烟尘排放系数参照《社会区域类环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》（主编：吴波，中国环境科学出版社），并结合当地燃气炉中烟气的产排情况，以天然气为燃料主要排放系数为0.5kg/万立方米m3原料。项目大气污染物产生量见表18。 表19 天然气锅炉产排污系数表 污染物指标 单位 产污系数 排放系数 来源 工业废气量 标立方米/万立方米原料 136259.17（直排） 136259.17 第一次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》工业锅炉（热力生产和供应产业） 二氧化硫 千克/万立方米原料 0.02S（直排） 0.02S 氮氧化物 千克/万立方米原料 18.71（直排） 18.71 烟尘 千克/万立方米原料 0.5（直排） 0.5 参照《社会区域类环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》（主编：吴波，中国环境科学出版社），并结合当地燃气炉中烟气的产排情况 注：本项目燃料中天然气已进行脱硫处理，天然气含硫量按照《天然气》（GB17820-2018）一类区总硫含量不大于20mg/m3，二类区总硫含量不大于100mg/m3，区域供气管网采用濮阳—范县—台前输气管道供气，长输管道的天然气属于一类天然气，含硫量（S）取20毫克/立方米，则SO2产污系数为0.4。颗粒物排放参考《社会区域类环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》（主编：吴波，中国环境科学出版社），并类比当地燃气锅炉烟气中颗粒物产排情况，颗粒物排放量以0.5kg/万m3燃气计。 根据上述参数计算，本项目天然气燃烧产生烟气量5.995×106m3/a，烟尘产生量0.022t/a，烟尘产生速率3.06×10-3kg/h，烟尘产生浓度3.67mg/m3；SO2产生量0.018t/a，SO2产生速率2.50×10-3kg/h，SO2产生浓度3.00mg/m3；NOx产生量0.823t/a，NOx产生速率0.114kg/h，NOx产生浓度137mg/m3。 为进一步降低NOx的排放浓度，建议项目天然气锅炉采用低氮燃烧+烟气循环系统处理，处理后经1根15m高排气筒排放。一般情况下对NOx处理效率可以达到80%以上，本次环评脱氮效率取80%。经计算，锅炉废气排放量5.995×106m3/a，烟尘排放量为0.022t/a，烟尘排放速率3.06×10-3kg/h；SO2排放量为0.018t/a，SO2排放速率2.50×10-3kg/h；氮氧化物排放量为0.165t/a，NOx排放速率0.023kg/h。根据废气量，本项目烟尘排放浓度3.67mg/m3，二氧化硫排放浓度3.00mg/m3，氮氧化物排放浓度27.6mg/m3，能够满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知—河南省2019年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）的相关要求（颗粒物排放浓度≤5mg/m3，二氧化硫排放浓度≤10mg/m3，氮氧化物排放浓度≤30mg/m3）。 （3）食堂油烟 员工食堂在烹调食物过程中有油烟产生，本项目食堂属于小型食堂。参考《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）的要求，本项目为小型餐饮服务单位（大气污染物仅需考虑油烟），基准灶头数设为2个。 据调查，一般的饮食食用油耗油系数为20g/人·餐，就餐人数为10人，则项目食堂食用油用量为0.06t/a，烹饪过程中的挥发损失为2%左右，因此油烟产生量为0.0012t/a。油烟产生时间为4h/天，则油烟产生速率为0.001kg/h，风量取2000m3/h，产生浓度为0.5mg/m3。本评价建议建设单位食堂安装静电式油烟净化器，油烟净化设备去除效率≥90%，本次环评去除效率取90%，则油烟排放量为0.00012t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.05mg/m3，其排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1标准浓度限值的要求（小型规模最高允许排放浓度：1.5mg/m3，油烟去除效率≥90%）。 （4）无组织废气 项目无组织废气主要为生产车间未被收集的臭气和粉尘。根据上述计算，车间无组织NH3、H2S、颗粒物排放量分别为0.04t/a（5.56×10-3kg/h）、1.00×10-3t/a（1.39×10-4kg/h）、0.20t/a（0.028kg/h）。项目无组织废气排放情况见表20。 表20 项目无组织废气排放情况一览表 污染源 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） NH3 H2S 粉尘 NH3 H2S 粉尘 生产车间 5.56×10-3 1.39×10-4 8.33×10-3（冷却、筛选） 0.04 1.00×10-3 0.06（冷却、筛选） 0.011（粉碎） 0.08（粉碎） 8.33×10-3（包装） 0.06（包装） 合计 5.56×10-3 1.39×10-4 0.028 0.04 1.00×10-3 0.20 项目废气产生及排放情况一览表见表21。

表21 项目废气产生及排放情况一览表 项目 污染源 烟气量（m3/h） 污染物 产生情况 处理措施 排放情况 产生浓度(mg/m3) 产生速率(kg/h) 产生量(t/a) 措施 处理效率 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) P1排气筒 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎和包装恶臭以及真空泵恶臭 28000 NH3 10.9 0.304 2.19 / 进入“喷淋+生物滤池”，处理后经1根15m高排气筒（P1）排放 90% 1.07 0.030 0.219 H2S 0.124 3.47×10-3 0.025 0.012 3.47×10-4 2.50×10-3 冷却、筛选、粉碎和包装粉尘 粉尘 18.9 0.528 3.80 袋式除尘器（3套） 95% 0.928 0.026 0.190 P2排气筒 天然气锅炉燃烧废气 834 烟尘 3.67 3.06×10-3 0.022 经“低氮燃烧+烟气循环”处理后由15m高排气筒（P2）排放 / 3.67 3.06×10-3 0.022 SO2 3.00 2.50×10-3 0.018 / 3.00 2.50×10-3 0.018 NOx 137 0.114 0.823 80% 27.6 0.023 0.165 食堂油烟 食堂烟囱 2000 食堂油烟 0.5 0.001 0.0012 经油烟净化器净化后由高于屋顶1.5m的烟道排放 90% 0.05 0.0001 0.00012 无组织废气 厂区 / NH3 / 5.56×10-3 0.04 车间加强通风，周边加强绿化 / 5.56×10-3 0.04 H2S / 1.39×10-4 1.00×10-3 / 1.39×10-4 1.00×10-3 粉尘 / 0.028 0.20 / 0.028 0.20

2、废水 本项目营运期废水主要为生产废水和职工生活污水。 ①冷凝废水 水解过程新鲜补充水为2m3/d，原料约为15%，其中约14%留在成品中，剩余部分在水解过程变成水蒸汽随废气排出，废气冷凝时75%水蒸气变为冷凝水，25%水蒸气为不凝气经废气处理装置随废气排出。经计算可得，凝水产生量为3.99m3/d（1197m3/a），冷凝水进入污水处理站处理。主要污染物水质约为COD1500mg/L、BOD51000mg/L、SS1000mg/L、NH3-N100mg/L。 ②循环冷却水 根据建设单位提供资料，冷却循环系统仅定期补充，不外排。 ③反渗透浓水 根据建设单位提供资料，本项目所用反渗透装置纯水出水率为70%，则反渗透浓水为1.64m3/d（492m3/a），经1座20m3收集池收集后洒水降尘。主要污染物浓度为COD浓度约为50mg/L，BOD510mg/L、全盐量1600mg/L。 ④锅炉废水 根据建设单位提供资料，本项目为低压小容量锅炉，排污率为5%。本项目蒸汽用量为48m3/d（14400m3/a），则锅炉排污水量为2.4m3/d（720m3/a），锅炉排水经1座20m3收集池收集后洒水降尘。主要污染物浓度为COD50mg/L、BOD510mg/L、全盐量1000mg/L。 ⑤喷淋塔废水 根据建设单位提供资料，喷淋塔一般每半个月更换一次，每次排放量约3m3，则排水量约0.24m3/d（72m3/a），喷淋塔废水进入污水处理站处理。主要污染物浓度为COD1800mg/L，BOD5600mg/L、SS400mg/L、NH3-N100mg/L。 ⑥真空泵废水 项目每周更换一次，更换水量为0.04m3/d（12.0m3/a），废水经收集后进入污水处理站处理。主要污染物浓度为COD1500mg/L，BOD5600mg/L、SS400mg/L、NH3-N80mg/L。 ⑦生活污水 职工生活污水产污系数按0.8计，产生的污水量为264m3/a（0.88m3/d）。食堂废水经隔油池（1m3）处理后和其余生活污水经化粪池（10m3）处理后由附近村民定期农田施肥，综合利用不外排。主要污染物浓度为COD350mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油30mg/L。 本项目废水产生及综合利用情况见表22。 表22 废水水污染物产排情况一览表 废水性质 单位 废水量（m3/a） COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 全盐量 排放去向 生活污水 食堂废水 浓度 mg/L 24 300 180 180 30 30 / 食堂废水经隔油池处理后和其他废水经化粪池处理后农田施肥 产生量 t/a 0.007 0.004 0.004 0.001 0.001 生活污水 浓度 mg/L 240 300 180 180 30 / / 产生量 t/a 0.072 0.043 0.043 0.007 / / 清净下水 反渗透浓水 浓度 mg/L 492 50 10 / / / 1600 经收集池收集后洒水降尘 产生量 t/a 0.025 0.002 / / / 0.787 锅炉废水 浓度 mg/L 720 50 10 / / / 1000 产生量 t/a 0.036 0.007 / / / 0.72 生产废水 冷凝废水 浓度 mg/L 1197 1500 1000 1000 100 / / 经污水处理站处理后回用冷却水系统 产生量 t/a 1.80 1.20 1.20 0.120 喷淋塔废水 浓度 mg/L 72 1800 600 400 100 / / 产生量 t/a 0.130 0.043 0.029 0.007 真空泵废水 浓度 mg/L 12 1500 600 400 80 / / 产生量 t/a 0.018 0.007 0.005 0.001 / / 污水处理厂处理前 浓度 mg/L 1281 1521 976 963 100 / / 产生量 t/a 1.95 1.25 1.23 0.128 / / 污水处理厂处理后 浓度 mg/L 1281 50 10 10 5 / / 产生量 t/a 0.064 0.013 0.013 0.006 / / 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT 19923-2005）中敞开式循环冷却系统水补充水要求 60 10 - 10 - - 3、噪声 项目营运期主要噪声源为化制机、粉碎机、送料机等产生的机械噪声以及风机产生的空气动力性噪声。 据类比调查，本项目高噪声设备源强在75～90B（A），详见表23。 表23 设备噪声及降噪效果 单位：dB（A） 车间 名称 数量（台） 产生源强 生产车间 化制机 1台 75 粉碎机 4台 85 风冷筛选一体机 1台 80 废气处理设施风机 1台 90 4、固体废物 项目固体废物主要为废包装材料、除杂（筛选）工段筛选出的废渣、除尘器收集的粉尘、纯水制备产生的反渗透膜、污水处理站污泥、职工产生的生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员10人，员工生活垃圾按0.5kg/p·d计，则本工程生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a），由厂内垃圾桶收集后，定期交给环卫部门进行处理。 （2）废包装材料 根据建设单位提供资料，项目营运期废包装袋产生量约0.1t/a，统一收集后外售再生资源回收公司。 （3）除杂（筛选）工段筛选出的废渣 本项目筛选工段筛选机末端筛选出的杂质主要为与鸭毛、鸡毛共同打入羽毛粉加工车间的不可水解类杂质，根据工程分析，产生量约为3.61t/a，该部分固废暂存于车间内，定期运送至有机肥加工厂。 （4）除尘器收集的粉尘 本项目用于处理颗粒物的除尘器收集的粉尘量约为3.61t/a，粉尘主要为羽毛粉有机物颗粒，统一收集后回用生产。 （5）纯水制备产生的反渗透膜 纯水制备设备采用反渗透工艺，反渗透膜（RO）需定期更换，约一个季度跟换次，产生量约为0.2t/次，0.8t/a，更换的反渗透膜（RO）直接由厂家回收。 （6）污水处理站污泥 污水处理站产生的污水处理站污泥含水率约为80%，产生量约为9t/a用于周边农田肥田。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎和包装以及真空泵 | NH3 | 有组织 | 10.9mg/m3 | 2.19t/a | 1.07mg/m3 | 0.219t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a |
|  |  | H2S | 有组织 | 0.124 mg/m3 | 0.025t/a | 0.012mg/m3 | 2.50×10-3t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 1.00×10-3t/a | / | 1.00×10-3t/a |
|  | 冷却、筛选、粉碎和包装粉尘 | 粉尘 | 有组织 | 18.9mg/m3 | 3.80t/a | 0.928mg/m3 | 0.190t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.20t/a | / | 0.20t/a |
|  | 天然气锅炉燃烧废气 | 烟尘 | 3.67mg/m3 | 0.022t/a | 3.67mg/m3 | 0.022t/a |
|  |  | SO2 | 3.00mg/m3 | 0.018t/a | 3.00mg/m3 | 0.018t/a |
|  |  | NOx | 137mg/m3 | 0.823t/a | 27.6mg/m3 | 0.165t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.5mg/m3 | 0.0012t/a | 0.05mg/m3 | 0.00012t/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 污水量 | / | 1281t/a | 经污水处理站处理后回用冷却水系统 |
|  |  | COD | 1521mg/L | 1.95t/a |  |
|  |  | NH3-N | 100mg/L | 0.128t/a |  |
|  |  | BOD5 | 976mg/L | 1.25t/a |  |
|  |  | SS | 963mg/L | 1.23t/a |  |
|  | 清净下水 | COD | 50mg/L | 0.061t/a | 经收集池收集后洒水降尘 |
|  |  | BOD5 | 10mg/L | 0.009t/a |  |
|  |  | 全盐量 | 1243mg/L | 1.507t/a |  |
|  | 职工生活 | 污水量 | / | 264t/a | 食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水混合后经化粪池处理后由附近村民农田施肥，不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.079t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.008t/a |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.048t/a |  |
|  |  | SS | 180mg/L | 0.053t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 3.79mg/L | 0.001t/a |  |
| 固 体 污 染 物 | 生产工序 | 废包装材料 | 0.1t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 除杂（筛选）工段筛选出的废渣 | 3.61t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 3.61t/a | 回用生产 |
|  |  | 纯水制备产生的反渗透膜 | 0.8t/a | 定期厂家回收 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 9t/a | 用于周边农田肥田 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 交由环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 项目产生的噪声主要为化制机、粉碎机、送料机等产生的机械噪声以及风机产生的空气动力性噪声，噪声值在75~90dB(A)之间。本项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准要求[昼夜≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)]，敏感点噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求：[昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)]。因此项目运营期噪声对项目区域声环境影响不大。 |
| 主要生态影响： 项目区周围主要为企业和农田，无需要特殊保护的生态保护区。项目的建设不会改变土地功能，区域生态环境也不会受到影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目工程内容主要为新建生产车间、成品库、原料库、闲置仓库，及循环水池、锅炉房等配套设施，设备安装以及相关环保工程的建设，预计2020年9月开始建设，2020年12月竣工，工期4个月，预计高峰期施工人员约20人。 本项目建设施工过程中主要污染因素有：（1）废气：施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气；（2）废水：施工废水和施工人员的生活污水；（3）噪声：主要为施工机械产生的噪声；（4）固体废物：主要为施工人员的生活垃圾及建筑垃圾。 1、大气环境影响分析 施工期间大气污染物主要是施工扬尘、施工机械及车辆行驶排放的尾气。 （1）施工扬尘 本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。 ①动力起尘 由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表24 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（kg/辆·km） 粉尘量 车速 0.1kg/m2 0.2kg/m2 0.3kg/m2 0.4kg/m2 0.5kg/m2 1kg/m2 5(km/hr) 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10(km/hr) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15(km/hr) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/hr) 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 上表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表25为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。 表25 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m） 5 10 20 50 100 TSP平均浓度 （mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。 本项目施工期使用建筑原料在运输过程中运输扬尘，项目建设周边路况较好，运输便利，建设所需原材料就近购买。评价要求，项目在建设前先做好各场区的“三通一平”工作，及时做好场区道路及与场区外公路的道路的修建工作及硬化工作，运输车辆在出入厂前进行车辆冲洗，禁止带土上路，及时做好场区及自建的与公路连接的道路的清洁和洒水降尘工作。 ②风力扬尘 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考秦皇岛码头采用的煤堆场起尘的计算公示： Q=2.1k（V–V0）3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； k——经验系数，是煤含水量的函数； V——煤场平均风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒含水率，%。 由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 根据现场情况调查，距项目较近的敏感点为东北180m的夹河村。为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，保护项目区的生态环境，最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响，工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施，裸露地面应该铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁，具体措施如下： A、施工工地周围设置连续、密闭的围挡，围挡高度在2.5m以上； B、施工期间，对工地建筑架构脚手架外侧设置密目防尘网（不低于2000目/100cm2），或防尘布； C、施工工地内车行道路硬化，裸露地面铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料，或者覆盖防尘布或防尘网、植物绿化等措施； D、施工过程中易产生扬尘的建筑材料，采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖； E、开挖、运输和填筑土方等施工作业时，辅以洒水压尘等措施，遇到四级以上大风天气，应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网； F、施工过程中产生的建筑垃圾及时清运，未能及时清运的，应当用防尘布苫盖； G、施工期间，在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，确保车辆干净、整洁。工地出口处铺装道路上可见的粘待泥土不得超过10m，并及时清扫冲洗； H、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗。确无密闭车斗的，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米； I、从建筑上层清运易散性物料、渣土或者废弃物的，应当采取密闭方式，不得凌空抛掷、扬撒。 结合项目选址场地周边区域现状，项目选址场地四周多为农田，因此本次工程施工扬尘基本不会对村民造成影响，主要影响为进出项目施工场地的车辆交通扬尘。 评价认为，经过采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘污染防治措施可行。 （2）施工机械、运输车辆尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOX、CO和HC。这些酸性气体的排放将影响区域大气环境质量，增加酸雨发生的概率，影响植物生长。 评价要求施工期安排专人负责施工区机械设备以及车辆的管理，做好设备的日常维护及检修工作，保持设备运营状态良好；另外建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，尽量减少设备产生的废气量。施工期机械设备及车辆排放废气量相对较小，且只在设备运行期间产生，废气将随着施工期的结束而消失。 2、水环境影响分析 本项目施工高峰期预计进场工人约20人，施工人员为附近村民，不食宿。 施工期废水主要来自施工拌料、车辆和设备冲洗等过程产生的施工废水及施工人员的生活污水。施工废水污染物主要以悬浮物和石油类为主，生活污水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS等。 施工废水 建筑施工废水主要包括施工拌料、车辆和设备冲洗等过程，经类比，本项目施工废水排放量约为2.0m3/d，施工4个月，则施工期产生施工废水约240m3。日产生废水量较少，且一般间断排放，该废水悬浮物浓度较大，SS的浓度约为500~1500mg/L，但不含其它可溶性的有害物质。评价建议施工废水采用临时沉淀池（池容5m3）沉淀后循环利用或用于施工场地和道路洒水抑尘，施工废水不外排，施工结束后临时沉淀池拆除。 生活污水 根据企业提供的资料，施工期人员均不在场区内食宿，施工高峰期间人员约20人，施工人员生活用水按40L/人·d计，则施工期生活用水量为0.8m3/d，根据《给排水设计手册》，生活废水产生量按日用水量的80%计，则每天产生的生活污水量为0.64m3/d，施工期4个月，施工人员产生生活污水76.8m3。水中主要污染因子浓度为COD300mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N30mg/L。生活污水经创鑫羽绒化粪池处理后农田施肥。 综上所述，项目施工期废水采取有效措施后，不会对周围水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。 根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见下表。 表26 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 设备名称 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 推土机 76 71 63 61 53 49 45 41 装载机 78 75 67 65 55 53 49 45 挖掘机 82 69 61 59 51 47 43 39 切割机 82 75 67 65 55 53 49 45 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间：70dB（A），夜间：55dB（A）。从表25中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内；混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。 根据现场调查，距场界最近的居民点为项目西北180m的夹河村。为了减小施工噪声对周边环境敏感点的影响，评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。 在采取合理措施后，可减轻项目施工噪声对周围居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。 4、固体废物影响分析 施工期固体废物主要来源于施工过程建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 施工建筑垃圾：施工期固体废物为废弃的各种建筑材料，主要包括混凝土、碎砖等，建筑垃圾均拉至指定的建筑垃圾消纳场进行综合处理。 生活垃圾：施工期生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。 采取上述措施后，项目产生的固体废物对环境的影响可降至最低程度。 5、生态环境影响分析 根据项目建设特点，施工期土石方开挖会造成地表裸露、表土、植被破坏，裸露的地面被雨水冲刷后将造成短期水土流失，应逐层堆放逐层回填的方式减少水土流失。在项目建设完成后需对厂区进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。 通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 二、运营期环境影响分析 1、大气影响分析 1.1污染物有组织排放达标分析 根据工程分析，本项目大气污染物有组织排放情况见下表。 表27 大气污染物排放情况一览表 工序 污染物 治理措施 排放情况 标准值 标准名称 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎、包装和真空泵工序 NH3 / “喷淋+生物滤池”15m高排气筒（P1） 1.07 0.030 / 4.9 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 H2S 0.012 3.47×10-4 / 0.33 粉尘 袋式除尘器 0.928 0.026 120 3.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 天然气锅炉 烟尘 经“低氮燃烧+烟气循环”处理后由15m高排气筒（P）排放 3.67 3.06×10-3 5 / 《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知—河南省2019年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）的相关要求 SO2 3.00 2.50×10-3 10 / NOx 27.6 0.023 30 / 食堂 油烟 经油烟净化器净化后经高于屋顶1.5m的烟道排放 0.05 0.0001 1.5 / 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1小型规模标准 1.2评价等级确定及预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式（AERSCREEN模型）进行计算本项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行分级。本项目废气污染物主要为NH3、H2S、粉尘、烟尘、SO2、NOx和食堂油烟。 （1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型中的估算模型AERSCREEN对废气的排放情况进行估算。 （2）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 Pmax的确定 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表28 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10％ 二级 1%≤Pmax＜10％ 三级 Pmax<1% 评价因子 项目有组织污染源主要为水解、烘干、冷却、筛选、粉碎和包装恶臭以及真空泵恶臭，冷却、筛选、粉碎和包装粉尘以及天然气燃烧废气。无组织气体主要为恶臭气体和粉尘，无组织以整个车间作为一个面源预测。根据项目大气污染物产排特征，选取NH3、H2S、PM10、SO2和NOx作为此次环境空气影响预测因子，评价因子和评价标准见表29。 表29 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值（mg/m3） 标准来源 NH3 1小时平均 0.2 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限值 H2S 1小时平均 0.01 PM10 小时均值 0.45 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值 SO2 1小时平均 0.5 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018 年修改单中二级标准 NOx 1小时平均 0.2 以项目生产车间中心为本地坐标（0，0）点，东西向为X轴，南北向为Y轴，估算数值计算各类污染物参数见表30~表32。 表30 项目点源参数一览表 点源 名称 起点坐标 海拔 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口速度 烟气出口温度 年排放小时数 排放工况 预测因子源强 X Y m m m m m m/s ℃ h / 污染物 kg/h 排气筒P1 -13.5 3 45 15 0.8 15.5 20 7200 正常排放 NH3 0.030 H2S 3.47×10-4 PM10 0.026 排气筒P2 -14.5 -14 45 15 0.3 3.28 85 7200 正常排放 PM10 3.06×10-3 SO2 2.50×10-3 NOx 0.023 表31 项目矩形面源参数一览表 面源 名称 中心坐标 海拔 面源长度 面源宽度 与正北向夹角 面源有效高度 年排放小时数 排放工况 环境 温度 预测因子源强 X Y m m m m m º m h / ℃ 污染物 kg/h 生产车间 0 0 45 22 15 3 8 7200 正常排放 20 NH3 5.56×10-3 H2S 1.39×10-4 PM10 0.028 表32 项目估算模型计算参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度/℃ 39.8 最低环境温度/℃ -19.6 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 本项目点源与面源正常排放的颗粒物预测结果如下： 表33 估算模型预测结果一览表 污染源 污染物 下风向最大质量浓度Ci（mg/m3） 占标率Pi（%） 出现距离（m） 标准值Coi（mg/m3） 排气筒P1 NH3 2.32×10-3 1.16 211 0.2 H2S 2.68×10-5 0.27 211 0.01 PM10 2.01×10-3 0.45 211 0.45 排气筒P2 PM10 1.92×10-4 0.04 85 0.45 SO2 1.57×10-4 0.03 85 0.5 NOx 1.44×10-3 0.58 85 0.2 生产车间 NH3 8.06×10-3 4.30 19 0.2 H2S 1.72×10-4 1.72 19 0.01 PM10 0.0347 7.71 19 0.45 根据估算模式计算结果，排气筒P1有组织NH3最大地面小时浓度为 2.32×10-3mg/m3，最大占标率为1.16%，出现在下风向211m处；排气筒P1有组织H2S最大地面小时浓度为2.68×10-5mg/m3，最大占标率为0.27%，出现在下风向211m处；排气筒P1有组织PM10最大地面小时浓度为2.01×10-3mg/m3，最大占标率为0.45%，出现在下风向211m处。排气筒P2有组织PM10最大地面小时浓度为1.92×10-4mg/m3，最大占标率为0.04%，出现在下风向85m处；排气筒P2有组织SO2最大地面小时浓度为1.57×10-4mg/m3，最大占标率为0.03%，出现在下风向85m处；排气筒P2有组织NOx最大地面小时浓度为1.44×10-3mg/m3，最大占标率为0.58%，出现在下风向85m处。生产车间无组织NH3最大地面小时浓度为8.06×10-3mg/m3，最大占标率为4.30%，出现在下风向19m处；生产车间无组织H2S最大地面小时浓度为1.72×10-4mg/m3，最大占标率为1.72%，出现在下风向19m处；生产车间无组织PM10最大地面小时浓度为0.0347mg/m3，最大占标率为7.71%，出现在下风向19m处。根据预测结果，本项目各污染源外排废气污染物对评价区的大气环境影响很小。 表34 本次评价估算模式参数一览表 评价工作等级 评价工作筛分判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax≤1% 表35 Cmax和Pmax预测结果及评价等级一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(mg/m3) Cmax(mg/m3) Pmax(%) 评价等级 排气筒P1 NH3 0.2 2.32×10-3 1.16 二级 H2S 0.01 2.68×10-5 0.27 三级 PM10 0.45 2.01×10-3 0.45 三级 排气筒P2 PM10 0.45 1.92×10-4 0.04 三级 SO2 0.5 1.57×10-4 0.03 三级 NOx 0.2 1.44×10-3 0.58 三级 生产车间 NH3 0.2 8.06×10-3 4.30 二级 H2S 0.01 1.72×10-4 1.72 二级 PM10 0.45 0.0347 7.71 二级 综合以上分析，项目排放污染物占标率最高的污染物为生产车间无组织排放的PM10，最大地面浓度占标率Pmax=Max（Pi）=7.71%，根据导则中评价工作等级判别标准，确定本项目大气预测评价等级为二级。 （5）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）8.7.5大气防护距离的设置要求，本项目氨、硫化氢的最大落地浓度与东、西、南、北厂界浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求，PM10的最大落地浓度与东、西、南、北厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“无组织排放厂界监控浓度限值颗粒物≤1.0mg/m3”要求。故本项目自厂界向外不需设置大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离的确定 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201-1991）中所制定的办法，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，各类工业企业卫生防护距离按照下式计算： L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(s/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-1991）有关规定查取； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg.h-1。 根据NH3、H2S、PM10的排放量以及Qc/Cm的大小，按照《制定地方大气污染物排放标准的技术办法》（GB/T13201-1991）的相关要求，计算本项目卫生防护距离。 表36 卫生防护距离预测源强参数 污染源 污染物 名称 面源排放速率 (kg/h) 释放高度 (m) 面源参数 (m) 计算结果（m） 执行值（m） 防护距离（m） 面源 NH3 6.94×10-3 8 54×30 1.182 50 100 H2S 1.39×10-4 8 5.235 50 PM10 0.028 8 4.569 50 无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，确定本项目卫生防护距离范围为100m。 根据现场调查，距离项目最近的居民点为东北方向180m的夹河村。因此本项目卫生防护距离内无需要拆迁的环境敏感目标，同时评价建议在项目卫生防护距离100m范围内禁止新建居民点、学校、医院等环境敏感点。 （7）污染物排放量核算 项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ①有组织排放量核算 表37 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量 （t/a） 1 排气筒P1 NH3 1.07 0.030 0.219 H2S 0.012 3.47×10-4 2.50×10-3 粉尘 0.928 0.026 0.190 2 排气筒P2 烟尘 3.67 3.06×10-3 0.022 SO2 3.00 2.50×10-3 0.018 NOx 27.6 0.023 0.165 有组织排放总计 全厂有组织排放总计 NH3 0.219 H2S 2.50×10-3 颗粒物 0.212 SO2 0.018 NOx 0.165 ②无组织排放量核算 表38 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污位置 污染物 核算排放速（kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎和包装以及真空泵恶臭 NH3 5.56×10-3 0.04 2 H2S 1.39×10-4 1.00×10-3 3 冷却、筛选、粉碎和包装粉尘 粉尘 0.028 0.20 无组织排放总计 全厂无组织排放总计 NH3 0.04 H2S 1.00×10-3 颗粒物 0.20 ③年排放量核算 表39 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 NH3 0.259 2 H2S 3.50×10-3 3 颗粒物 0.412 4 SO2 0.018 5 NOx 0.165 2、地表水环境影响分析 2.1污染源强及水质分析 项目生产废水主要为冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水，经厂区污水处理站处理后回用冷却水系统，生产废水主要污染物为COD，BOD5、SS、NH3-N；反渗透浓水和锅炉废水经收集池（20m3）收集后洒水降尘。反渗透浓水和锅炉废水主要污染物为COD、BOD5、全盐量。 职工生活污水产污系数按0.8计，产生的污水量为264m3/a（0.88m3/d）。食堂废水经隔油池（1m3）处理后和其余生活污水经化粪池（10m3）处理后由附近村民定期农田施肥，综合利用不外排。主要污染物浓度为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。 2.2评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级判据，本项目运营期冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水经厂区污水处理站处理后回用冷却水系统；反渗透浓水和锅炉废水经收集池（20m3）收集后用于厂区洒水；食堂废水经隔油池（1m3）处理后和其余生活污水经化粪池（10m3）处理后由附近村民定期农田施肥，综合利用不外排。属于间接排放，确定本项目地表水评价工作等级为三级B。地表水评价等级判据见下表。 表40 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 参照注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 2.3水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目生产废水主要为冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水，废水产生量为4.27m3/d，经厂区污水处理站处理后回用冷却水系统。 污水处理站采用“气浮+水解酸化+接触氧化+沉淀”工艺，生产废水先进入调节池进行水质水量调节，再经也为控制仪传递信号，由提升泵送至气浮机去除悬浮物为后续生化处理减轻负担，气浮机出水自流至水解酸化池，进行会酸化水解和硝化反应，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机物通过生物氧化、吸附得以降解，出水至沉淀池（二沉池）进行固液分离，沉淀池上清液进入清水池，二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池，另一部分污泥至污泥浓缩池进行消化后定期外运，污泥的上清液回流至A级生物池再处理。 图5 项目废水处理工艺流程图 2、项目反渗透浓水和锅炉废水产生量为4.04m3/d，经收集池（20m3）收集后用于厂区洒水，反渗透浓水和锅炉废水每天废水产生量远远小于20m3收集池的量，项目建设完成后仍有1400m2的空地（台前县创鑫羽绒厂及台前县圣合饲料有限公司），每平方空地废水消纳量按3L/m2计算，则厂区消纳水量为4.2m3/d，反渗透浓水和锅炉废水产生量为4.04m3/d，故反渗透浓水和锅炉废水经收集后用于洒水降尘可行. 3、生活污水产生量为0.88m3/d，其中食堂废水0.8m3/d，生活污水量0.8m3/d，小于1m3/d隔油池和10m3化粪池处理能力，处理后用于周围农田施肥。经现场勘查，项目处于农村地区，周边存在大量的农田，主要种植小麦、玉米等农作物，项目产生的生活废水经处理后定期用于周边农田灌溉施肥合理可行。因此，本项目采用化粪池可行。 3、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目所属行业为饲料添加剂行业，不在附录A中，参照“其他食品制造”，该项目为Ⅳ类建设项目；同时根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级划分情况及要求，IV类项目无需地下水评价，因此本环评仅对地下水影响进行简单分析，不做预测评价。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区控制措施要求，将项目所占区域可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，分区表如下： 表41 地下水污染防渗分区表 序号 防渗类别 防渗区域 防渗措施 防渗技术要求 1 重点防渗区 废气处理设施区 基础(素土夯实)→防渗层(2mm)→钢筋混凝土层(300mm)→环氧树脂三布五涂 渗透系数≤1.0×10-10cm/s，可防止污染物跑冒滴漏等现象下渗污染地下水 2 污水处理站 基础(素土夯实)→防渗层(2mm)→钢筋混凝土层(300mm)→环氧树脂三布五涂 渗透系数≤1.0×10-10cm/s，可以防止各类生产废水通过渗透途径进入地下水含水层 3 化粪池 基础(素土夯实)→防渗层(2mm)→钢筋混凝土层(300mm)→环氧树脂三布五涂 渗透系数≤1.0×10-10cm/s，可以防止各类生产废水通过渗透途径进入地下水含水层 3 一般防渗区 生产车间 采用抗渗漏混凝土面层(包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土)中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层防渗 渗透系数≤1.0×10-7cm/s 4 一般固废暂存间 采用抗渗漏混凝土面层(包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土)中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层防渗 渗透系数≤1.0×10-7cm/s 5 锅炉房 采用抗渗漏混凝土面层(包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土)中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层防渗 渗透系数≤1.0×10-7cm/s 6 循环水池 采用抗渗漏混凝土面层(包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土)中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层防渗 渗透系数≤1.0×10-7cm/s 7 收集池 采用抗渗漏混凝土面层(包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土)中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层防渗 渗透系数≤1.0×10-7cm/s 8 简单防渗区 办公室 水泥硬化处理 水泥硬化处理 9 道路 水泥硬化处理 水泥硬化处理 备注：“环氧树脂三布五涂”，其中“三布”为3层防腐玻璃纤维布层，“五涂”为5个涂层（3层环氧树脂涂层、1层环氧砂浆层、1层防渗透涂层）。防腐玻璃纤维布层采用密度为10*10的中碱玻璃纤维布，作为加强层使用。 企业在采取上述防渗措施后，应加强生产车间内各类设备的日常维护及检修，避免跑、冒、滴、漏现象，发现泄漏现象应立即采取相关措施，确保不污染区域地下水。项目正常运营过程中基本上不会对区域地下水环境造成影响。 综上所述，环评认为项目的投产运营不会对区域地下水造成明显不利影响。 4、噪声 4.1项目噪声污染及防治措施 本项目噪声主要包括化制机、粉碎机、送料机等设备产生的机械噪声等机械设备运行时产生的机械噪声。经类别，本项目高噪声设备源强在75~90dB（A）。 评价建议项目选用低噪声设备，加强车间隔声，对各机械设备增设减振基础，加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的转运状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高等降噪措施。 设备噪声及降噪效果见下表。 表42 设备噪声及降噪效果 单位：dB（A） 车间 名称 数量（台） 噪声级 降噪措施 治理后设备声级 生产车间 化制机 1台 75 设备安装减震基础；加强厂区周围绿化；高噪声设备尽量不同时运行；设备置于室内等 55 粉碎机 4台 85 60 风冷筛选一体机 1台 80 55 废气处理设施风机 1台 90 65 4.2项目噪声达标情况分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声源视为一个点噪声源。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)=LA(r0)-20*Lg(r/r0) 式中： LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中： L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 根据本项目噪声源的分布，对厂区四周边界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声及敏感点噪声预测结果见下表。 表43 项目各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 项目 厂界 夹河村 东 南 西 北 化制机 距离（m） 21 24 25 32 210 预测值 28.5 27.4 27.0 24.9 8.5 粉碎机 距离（m） 19 43 16 13 200 预测值 34.4 27.3 35.9 37.7 14.0 风冷筛选一体机 距离（m） 21 36 21 20 205 预测值 28.6 23.9 28.6 29.0 8.8 废气处理设施风机 距离（m） 33 17 7 23 220 预测值 34.6 40.4 48.0 37.8 18.2 贡献值 38.5 42.1 48.3 41.1 20.2 现状值 昼间 / / / / 56.6 夜间 / / / / 45.5 预测值 昼间 38.5 42.1 48.3 41.1 56.6 夜间 38.5 42.1 48.3 41.1 45.5 标准限值 昼间≤60，夜间≤50 达标情况 达标 由上表可知，项目在采取治理措施后，建设项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤60dB（A））；敏感点处的预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤60dB（A））。 4.3措施建议 为进一步降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施： （1）尽可能选用功能好、噪音低的设备； （2）合理安排设备安放位置，尽量远离敏感点，尽可能利用距离进行声级衰减； （3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态。 综上所述，本项目运行期噪声对区域声环境影响较小。 5、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物为生活垃圾和一般固体废物。 5.1生活垃圾 根据工程分析，生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a），项目厂区办公室设置带盖垃圾桶，收集暂存职工生活垃圾，并定期交给环卫部门进行处理。 5.2一般固废 根据工程分析，废包装袋产生量约0.1t/a，废渣产生量为3.61t/a，经收集暂存后定期外售；除尘器收集的粉尘量约为3.61t/a，统一收集后回用生产；反渗透膜产生量约为0.8t/a，经收集暂存后由厂家回收；污水处理站污泥产生量约为9t/a，用于周边农田肥田。项目拟在生产车间设置1座10m2的一般固废暂存间，满足防风、防雨、防渗要求，评价要求各类一般固废分类收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售，缩短在厂区堆存时间。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 表44 工程固废产生及处置情况一览表 工期 固废属性 名称 废物编号 产生量 处置措施 处置量 排放量 1 一般 固废 废包装材料 / 0.1t/a 外售综合利用 0.1t/a 0 2 废渣 / 3.61t/a 外售综合利用 3.61t/a 0 3 除尘器收集的粉尘 / 3.61t/a 回用生产 3.61t/a 0 4 反渗透膜 / 0.8t/a 厂家回收 0.8t/a 0 5 污水处理站污泥 / 9t/a 用于周边农田肥田 9t/a 0 6 生活垃圾 / 1.5t/a 当地环卫部门 1.5t/a 0 6、土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，本项目属于其他行业，为Ⅳ类土壤环境影响评价项目，仅进行简单分析，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险分析 环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，一旦发生，对环境会产生较大影响。 （1）危险物质识别 物质危险性识别范围包括主要原辅材料、中间产品、产品及最终废物等。本次工程物质危险性识别参考项目工程资料，并对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B进行危险性识别和综合评价。本项目涉及易产生危险的物质主要为天然气。项目危险源辨识情况见下表。 表45 危险源辨识表 序号 危险物质 辨识过程 功能单元 物质名称 物质类型 临界量（t） 厂区最大储存量（t） q/Q 1 天然气 甲烷 可燃气体 0.3728* 50 0.007456 合计 / / / / / 0.007456 注：“*”100m天然气管道在线量。 项目各危险物质实际存储量与临界量比值之和Q=0.007456＜1。即项目环境风险潜势为Ⅰ。 表46 环境风险评价等级划分依据一览表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一级 二级 三级 简要分析 评价等级：项目环境风险潜势为Ⅰ，按照评价等级划分的依据，本项目环境风险进行简要分析。 （2）环境风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。 ①物质风险识别 本项目原料主要为鸭毛和鸡毛，易燃，可引起火灾，易造成土壤和地下水污染。 ②生产系统危险性识别 A、储存设施 原料主要为鸭毛和鸡毛，易燃，遇明火发生火灾。 B、生产设施 生产过程中设备管道、阀门、泵、槽体等损坏均有可能导致物质的释放与泄露。 C、其他工艺过程危险性识别 a燃料天然气使用风险识别 天然气为可燃气体，且具有微毒，天然气输送管道出现老化、腐蚀，管道、阀门等破裂等情况，导致天然气泄漏，遇明火发生火灾。 b环保设施识别 废气超标排放。 （3）环境风险分析 ①羽毛火灾风险分析 项目原料鸭毛和鸡毛，易燃，遇明火发生火灾。 ②高温设备事故分析 项目化制机为高温常压设备，化制机如因为温度、压力控制不当或误操作、装置破损等情况会出现故障将产生一定风险。设备安装有压力阀及报警设置，整个过程采用智能控制系统，因此发生事故概率较低。 ③末端处理风险分析 本项目废气非正常排放，在不同气象条件下，颗粒物、NH3、H2S、NOx会造成周边大气环境各污染物浓度一定程度的升高；项目污水处理设施出现故障或污水处理构筑物发生破损的情况下，将影响污水处理效率，废水可能通过池底或池壁裂缝渗漏，造成地下水和土壤污染。 （4）环境风险防范措施 ①原料储存 原料储存区储存于阴凉、通风位置，设置禁止明火、吸烟和防火防爆标志。 ②高温设备 评价提高员工的专业素质与技能，严格按照操作规程操作；加强检查维修。 ③天然气输送管道 天然气管道施工时应保证施工质量，除必要的阀门及仪表外尽量减少法兰接头，减少泄漏机会。阀门等易发生泄漏处安装甲烷探测装置，一旦出现泄漏及时采取关闭阀门等措施，减少泄漏量。另外，建设单位应加强巡检，如发现阀门松动等异常现象时，及时采取有效措施。 ④末端治理事故风险防范措施 废气处理设施引风机采用一用一备，防止出现风机失效，废气大量无组织排放；加强废气处理设施的运行管理，保证其正常运行；确保处理效率；定期检查管道、阀门，防止废气无组织逸散；设置备用电源。污水处理站各构筑物进行重点防渗，当污水处理站发生故障时，切断污水管道进入污水处理站，将废水排入事故应急池，待污水处理站正常运行后将应急池废水排入污水处理站处理。 （5）应急预案 建设单位应根据自身实际情况编制应急预案，应急预案编制应包含表47的内容。 表47 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急组织机构、人员 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成。 2 应急救援保障 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。 3 报警、通讯联络方式 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。 4 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。 5 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。 6 应急培训计划 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。 7 公众教育和信息 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传。 （6）环境风险分析结论 项目主要事故风险类型为火灾、泄露以及下渗引起的风险。建设单位只要完善本次评价提出的环境风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。 8、总量控制分析 本项目属新建项目，位于濮阳市台前县侯庙镇武楼村北500米路西，项目主要建设要生产车间、原料车间、成品车间、闲置仓库等构筑物，同时购置化制机、粉碎机、风冷筛选一体机、自动打包机、燃气锅炉等设备等，年产8000吨羽毛粉。运营期项目冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水经厂区污水处理站处理后回用冷却水系统；反渗透浓水和锅炉废水经收集池收集后洒水降尘；食堂废水经隔油池处理后和其余生活污水经化粪池处理后由附近村民定期农田施肥，综合利用不外排。天然气锅炉燃烧废气采用低氮燃烧+烟气循环系统处理，处理后经1根15m高排气筒排放。根据核算，新增污染物排放量化学需氧量0吨/年、氨氮0吨/年、二氧化硫0.018吨/年、氮氧化物0.165吨/年。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发【2014】197号）：建设项目主要污染物排放总量指标，应来源于本五年规划期前建成投运的企事业单位（城镇污水集中处理设施不受五年规划期限制）采取减排措施并稳定达到排放标准后形成的“可替代总量指标”。用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。 （1）总量控制指标 1）水污染物总量指标 运营期项目冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水经厂区污水处理站处理后回用冷却水系统；反渗透浓水和锅炉废水经收集池收集后洒水降尘；食堂废水经隔油池处理后和其余生活污水经化粪池处理后由附近村民定期农田施肥，综合利用不外排。无废水排放，不涉及COD、氨氮的总量控制指标。 2）大气污染物总量指标 该项目大气污染物主要来水解、烘干产生的恶臭气体，冷却、筛选、粉碎、包装工段产生的颗粒物和恶臭气体，真空泵恶臭、天然气锅炉燃烧废气和食堂油烟。水解、烘干、冷却、筛选、粉碎均配套安装有负压管道收集系统；包装工序安装有集气罩；整个生产车间安装负压收集系统；真空泵采用全密闭整体抽风；恶臭气体收集后进入“喷淋+生物滤池”，处理后经1根15m高排气筒（P1）排放。冷却、筛选工序粉尘负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，粉碎粉尘经负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，包装工序粉尘引入1套袋式除尘器处理，含尘废气处理后进入“喷淋+生物滤池”，处理后经1根15m高排气筒（P1）排放。天然气锅炉燃烧废气采用低氮燃烧+烟气循环系统处理，处理后经1根15m高排气筒（P2）排放。食堂经油烟净化器净化后由高于屋顶1.5m的烟道排放。天然气锅炉燃烧废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，需申请总量。 天然气锅炉燃烧废气年烟气排放量599.5万Nm3，处理后烟气通过15米烟囱排放，排放浓度为二氧化硫3.00g/Nm3、氮氧化物27.6mg/Nm3，颗粒物3.67mg/Nm3。 重点污染物新增排放量采用绩效法/标准定额法计算，该项目天然气锅炉执行《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知—河南省2019年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）的相关要求，基准烟气量599.5万Nm3，新增二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为0.018吨/年、0.165吨/年（绩效法计算情况）。 预测表明：二氧化硫、氮氧化物预测排放浓度分别为3.00mg/Nm3、27.6mg/Nm3，满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知—河南省2019年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）要求，新增二氧化硫、氮氧化物分别为0.018吨/年、0.165吨/年。 项目所在区域空气质量目标为PM10：88μg/m3，PM2.5：47μg/m3，优良天数296天，根据监测结果，2019年度台前县空气质量PM10：104μg/m3，PM2.5：63μg/m3，优良天数185天，项目区为不达标区，因此二氧化硫、氮氧化物总量实行2倍替代，替代量为：二氧化硫0.036吨/年、氮氧化物0.330吨/年。 （2）总量指标替代来源 本项目属于饲料添加剂加工项目，污染物排放总量指标来源于本五年规划期前建成投运的企事业单位（城镇污水集中处理设施不受五年规划期限制）采取减排措施并稳定达到排放标准后形成的“可替代总量指标”。 新增大气重点污染物二氧化硫来源于河南英腾服饰有限公司采取减排措施后的削减量。河南英腾服饰有限公司位于濮阳市台前县产业集聚区，始建于2011年，属其他针织或钩针编织服装制造（C1829），企业原为燃煤锅炉，2017年企业将燃煤锅炉改造为燃气锅炉，改造完成后氮氧化物稳定达标排放，据核算，减排量为：二氧化硫7.2吨/年。几年来，此部分除用于《河南柳桥羽绒有限公司年加工5万吨羽绒项目》新增总量2倍替代（二氧化硫0.704吨/年），《台前县年处理6000吨病死畜禽无害化处理项目》新增总量2倍替代（二氧化硫0.2508吨/年），《濮阳市久信环保科技有限公司年加工汽车配件、紧固件11万吨建设项目》新增总量2倍替代（二氧化硫0.012吨/年），结余减排量为二氧化硫6.2332吨/年，本项目二氧化硫实行倍量替代，替代量为0.036吨/年，结余减排量可满足本项目需求。因此将河南英腾服饰有限公司结余减排量中二氧化硫0.036吨/年用于该项目新增总量。 新增大气重点污染物氮氧化物来源于河南天邦石油化工有限公司采取减排措施后的削减量。河南天邦石油化工有限公司位于濮阳市台前县产业集聚区，始建于2007年，属原油加工及石油制品制造（C2511），企业原为燃煤锅炉，2017年企业将燃煤锅炉改造为燃气锅炉，改造完成后氮氧化物稳定达标排放，据核算，减排量为：氮氧化物14.2吨/年。几年来，此部分除用于《河南柳桥羽绒有限公司年加工5万吨羽绒项目》新增总量2倍替代（氮氧化物0.81吨/年），《台前县年处理6000吨病死畜禽无害化处理项目》新增总量2倍替代（氮氧化物0.7820吨/年），《濮阳市久信环保科技有限公司年加工汽车配件、紧固件11万吨建设项目》新增总量2倍替代（氮氧化物0.524吨/年），结余减排量为氮氧化物12.084吨/年，本项目氮氧化物实行2倍替代，替代量为0.330吨/年，结余减排量可满足本项目需求。因此将河南天邦石油化工有限公司结余减排量中氮氧化物0.330吨/年用于该项目新增总量。 （3）区域环境质量状况 1）大气环境质量 项目所在区域空气质量目标为PM10：88μg/m3，PM2.5：47μg/m3，优良天数296天，根据监测结果，2019年度台前县空气质量PM10：104μg/m3，PM2.5：63μg/m3，优良天数185天，因此项目区为不达标区，因此二氧化硫、氮氧化物总量实行2倍替代，替代量为：二氧化硫0.036吨/年、氮氧化物0.330吨/年。 （4）结论 河南英腾服饰有限公司结余减排量二氧化硫6.2332吨/年，河南天邦石油化工有限公司结余减排量氮氧化物12.084吨/年，建议将河南英腾服饰有限公司结余减排量中二氧化硫0.036吨/年，河南天邦石油化工有限公司结余减排量中氮氧化物0.330吨/年，用于该项目新增总量。本项目实施替代后，河南英腾服饰有限公司结余减排量二氧化硫6.1972吨/年，河南天邦石油化工有限公司结余减排量氮氧化物11.754吨/年。 9、厂址选择合理性分析 项目位于濮阳市台前县侯庙镇武楼村，占地面积2612m2；根据台前县自然资源局出具的证明（附件3），项目用地为企业建设用地，对照《台前县侯庙乡土地利用总体规划图（2010-2020）》，本项目用地为建设用地，符合土地利用总体规划。 根据对台前县羽绒加工企业调查，只有12%的优质鸭毛能够成为优质鸭绒，进入羽绒市场，其余大部分是品质较差的鸭毛。本项目对品质较差的鸭毛进行深加工，生产饲料添加剂，可就近获取大量的原材料，同时也可以与台前县羽绒加工企业在产业上进行对接，促进相关产业链和产业集群的发展。 环境影响分析：①本项目营运期废气污染物主要为水解、烘干产生的恶臭气体，冷却、筛选、粉碎、包装工段产生的颗粒物和恶臭气体，真空泵恶臭、天然气锅炉燃烧废气和食堂油烟。水解、烘干、冷却、筛选、粉碎均配套安装有负压管道收集系统；包装工序安装有集气罩；整个生产车间安装负压收集系统；真空泵采取整体密闭抽风。恶臭废气收集后进入“喷淋+生物滤池”处理，处理后废气由1根15m高排气筒（P1）排放；冷却、筛选工序粉尘负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，粉碎粉尘经负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，包装工序粉尘引入1套袋式除尘器处理，含尘废气处理后进入“喷淋+生物滤池”，处理后经1根15m高排气筒（P1）排放；天然气锅炉采用“低氮燃烧+烟气循环”技术，烟气通过1根15m排气筒（P2）排放；食堂油烟经油烟净化器净化后经高于屋顶1.5m的烟道排放。经预测，本项目正常排放时的污染物经采取治理措施后，对评价区环境空气的影响较小。工程完成后全厂各评价因子下风向最大地面浓度占标率满足标准要求。②本项目废水主要为冷凝废水、喷淋塔废水、真空泵废水、锅炉排水、反渗透浓水和生活污水。冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水，经厂区污水处理站处理后回用冷却水系统；锅炉排水和反渗透废水经收集池收集后洒水降尘；食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水经化粪池处理后农田施肥。生产废水和生活污水均不外排，废水排放对地表水体的影响较小。③经采取合理布局、基础减振、建筑物隔声等降噪措施及经过距离衰减后，依据声环境影响预测结果，本项目厂界噪声可满足达标排放要求，不会对周围声环境造成污染影响。④本项目产生的各类固体废物均得到妥善处置，预计不会对周围环境造成污染影响。 因此，本项目在严格落实评价提出的污染防治措施的前提下，从环保角度分析，项目选址是可行的。 10、环境管理及监测计划 （1）环境管理的目的 为有效地保护环境和防止污染事故发生，项目应建立环境保护机构和配备专职环保管理人员。主要负责运行期环境保护方面的检测、日常监督、突发性环境污染事故以及协调和解决与环保部门及周围公众关系的环境管理工作。同时负责贯彻、落实有关环境保护的政策、法规、本企业日常环境管理和环境监测工作。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设1人专门负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①定期对项目区内环保设施运行状况进行全面检查，并采取相应的措施。 ②负责协助解决环境污染和扰民的投诉，负责环境污染事故的调查、处理及上报工作。 ③组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证区内空气清新，感官舒适。 （3）环保管理要求 制定环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进项目区的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、排污情况报告制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。 （4）排污口设置 根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口、噪声排放源和固体废物贮存场所设置环境保护图形标志，便于污染源监督管理及常规监测工作的进行。 排污口环境保护图形标志见表48。 表48 排污口环境保护图形标志 排放口名称 图形标志 废气排气筒 噪声源 固废堆放所 （5）监测计划 环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的组成部分，也是企业的各项规范化制度。通过环境监测对数据整理分析建立监测档案，为污染源治理、掌握污染物排放变化规律提供了依据，也为上级环保部门进行区域环境规划，管理执法提供依据。 表49 污染源及环境质量监控计划汇总表 环境要素 监测点位 监测因子 监测频率 执行排放标准 废气 排气筒P1 氨、硫化氢、颗粒物 每年监测一次 NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 排气筒P2 烟尘、SO2、NOx 每年监测一次 《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知—河南省2019年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）的相关要求 食堂烟囱 油烟 每年监测一次 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2中小型标准的要求 无组织 氨、硫化氢、颗粒物 每年监测一次 NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点限值 噪声 东西南北厂界外1m 连续等效A声级 1次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 夹河村 连续等效A声级 1次/年 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 固废 统计厂内各类固体废物量 固体废物量 每月统计一次 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污 染控制标准》(GB 18599-2001)及修改单(环境保护部公告2013年第3号)要求； 11、环保投资及验收内容 本项目环保投资170万元，占总投资9.4%。环保投资概况见表50，环保设施竣工验收一览表见表51。 表50 工程环保投资一览表 项目 治理措施（验收内容） 投资金额（万元） 废气 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎和包装工序恶臭以及真空泵恶臭 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎均配套安装有负压管道收集系统；包装工序安装有集气罩；整个生产车间安装负压收集系统；真空泵采用全密闭整体抽风。废气收集后进入“喷淋+生物滤池”处理，处理后废气由1根15m高排气筒（P1）排放 90 冷却、筛选、粉碎和包装工序产生的粉尘 冷却、筛选工序粉尘负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，粉碎粉尘经负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，包装工序粉尘引入1套袋式除尘器处理，含尘废气处理后进入“喷淋+生物滤池”，处理后经1根15m高排气筒（P1）排放 10 天然气锅炉燃烧废气 采用“低氮燃烧+烟气循环”处理后通过1根15m排气筒（P2）排放 8 食堂油烟 经油烟净化器净化后经高于屋顶1.5m的烟道排放 0.5 废水 冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水 经污水处理站（1座，5m3/d）处理后回用冷却系统，采用“气浮+水解酸化+接触氧化+沉淀”工艺 10 反渗透废水、锅炉排水 1座20m3收集池 5 生活污水 1座1m3的隔油池，1座10m3的化粪池 2 噪声 高噪声设备 基础减振，厂房隔声 3 固体废物 生产固废暂存一般固废暂存间（10m2），废包装材料和除杂（筛选）工段筛选出的废渣经收集后外售，除尘器收集粉尘经收集后回用生产，纯水制备产生的反渗透膜经收集后厂家回收；污水处理站污泥用于周边农田肥田；生活垃圾由环卫部门清运处置 3 地下水防渗 废气处理设施区、污水处理站和化粪池重点防渗；生产车间、一般固废暂存间、锅炉房和收集池一般防渗；办公室和地面简单防渗 30 环境风险 原料库加强通风；设置禁止明火、吸烟和防火防爆标志。天然气阀门等易发生泄漏处安装甲烷探测装置。废气处理设施设置备用电源、风机。污水处理站采取重点防渗。 5 环境管理 设置环境管理机构；厂区设置规范化废水及废气排污口、噪声及固废堆放场所标志牌；在废气排放口设置监测口、监测平台以及相关设施 3 合计 170 表51 环保设施竣工验收一览表 项目 污染源 治理措施 验收内容 执行标准 废气 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎和包装工序恶臭以及真空泵恶臭 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎均配套安装有负压管道收集系统；包装工序安装有集气罩；整个生产车间安装负压收集系统；真空泵采用全密闭整体抽风。废气收集后进入“喷淋+生物滤池”处理，处理后废气由1根15m高排气筒（P1）排放 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎均配套安装有负压管道收集系统；包装工序安装有集气罩；整个生产车间安装负压收集系统；真空泵采用全密闭整体抽风。废气收集后进入“喷淋+生物滤池”处理，处理后废气由1根15m高排气筒（P1）排放 NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 冷却、筛选、粉碎和包装工序产生的粉尘 冷却、筛选工序粉尘负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，粉碎粉尘经负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，包装工序粉尘引入1套袋式除尘器处理，含尘废气处理后进入“喷淋+生物滤池”，处理后经1根15m高排气筒（P1）排放 冷却、筛选工序粉尘负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，粉碎粉尘经负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，包装工序粉尘引入1套袋式除尘器处理，含尘废气处理后进入“喷淋+生物滤池”，处理后经1根15m高排气筒（P1）排放 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 天然气锅炉燃烧 采用“低氮燃烧+烟气循环”处理后通过1根15m排气筒排放 采用“低氮燃烧+烟气循环”处理后通过1根15m排气筒（P2）排放 烟尘、SO2、NOx满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知—河南省2019年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）的相关要求 食堂油烟 经油烟净化器净化后经高于屋顶1.5m的烟道排放 经油烟净化器净化后经高于屋顶1.5m的烟道排放 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2中小型标准的要求 噪声 厂区高噪声设备 合理布局、基础减振、厂房隔声等 基础减振、厂房隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准 废水 冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水 1座5m3/d污水处理站，采用“气浮+水解酸化+接触氧化+沉淀”工艺 经污水处理站（1座，5m3/d）处理后回用冷却系统 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT 19923-2005）中敞开式循环冷却系统水补充水要求 反渗透废水、锅炉排水 1座20m3收集池 反渗透废水、锅炉排水经收集池（1座，容积为20m3）收集后洒水降尘 / 生活污水 1座1m3的隔油池，1座10m3的化粪池 食堂废水经隔油池（1座，容积为1m3）处理后和其他废水经化粪池（1座，容积为10m3）处理后农田施肥，不外排 / 固体废物 生产固废暂存一般固废暂存间（10m2），废包装材料和除杂（筛选）工段筛选出的废渣经收集后外售，除尘器收集粉尘经收集后回用生产，纯水制备产生的反渗透膜经收集后厂家回收；污水处理站污泥用于周边农田肥田；生活垃圾由环卫部门清运处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 及2013年修改单 地下水防渗 废气处理设施区、污水处理站和化粪池重点防渗；生产车间、一般固废暂存间、锅炉房和收集池一般防渗；办公室和地面简单防渗 重点防渗区参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）要求，一般防渗区参照《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）要求，简单防渗区一般地面硬化 环境风险 原料库加强通风；设置禁止明火、吸烟和防火防爆标志。天然气阀门等易发生泄漏处安装甲烷探测装置。废气处理设施设置备用电源、风机。污水处理站采取重点防渗。 / 环境管理 设置环境管理机构；厂区设置规范化废水及废气排污口、噪声及固废堆放场所标志牌；在废气排放口设置监测口、监测平台以及相关设施 /

建设项目拟采取的防治措施及与其治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎和包装工序 | 恶臭 | 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎均配套安装有负压管道收集系统；包装工序安装有集气罩；整个生产车间安装负压收集系统。废气收集后进入“喷淋+生物滤池”处理，处理后废气由1根15m高排气筒（P1）排放 | NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | 冷却、筛选、粉碎和包装工序 | 粉尘 | 冷却、筛选工序粉尘负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，粉碎粉尘经负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，包装工序粉尘引入1套袋式除尘器处理，含尘废气处理后进入“喷淋+生物滤池”，处理后经1根15m高排气筒（P1）排放 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 天然气锅炉燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx | 采用“低氮燃烧+烟气循环”处理后通过1根15m排气筒（P2）排放 | 烟尘、SO2、NOx满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知—河南省2019年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）的相关要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器净化后经高于屋顶1.5m的烟道排放 | 油烟满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2中小型标准的要求 |
| 水污染物 | 冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、 | 经污水处理站处理后回用冷却系统 | 100%综合处置利用 |
|  | 反渗透废水、锅炉排水 | COD、BOD5、全盐量 | 反渗透废水、锅炉排水经收集池（1座，容积为20m3）收集后洒水降尘 | 100%综合处置利用 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 食堂废水经隔油池（1座，容积为1m3）处理后和其他废水经化粪池（1座，容积为10m3）处理后农田施肥，不外排 | 100%综合处置利用 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 定期交由环卫部门统一处理 | 综合利用 |
|  | 一般固废 | 除尘器收集粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 废包装材料 | 集中收集后外卖废品收购站处理 |  |
|  |  | 除杂（筛选）工段筛选出的废渣 | 集中收集后外售有机肥厂 |  |
|  |  | 纯水制备产生的反渗透膜 | 集中收集后厂家回收 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 周边农田肥田 |  |
| 噪声 | 高噪声设备经采取措施后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 项目位于濮阳市台前县侯庙镇武楼村，周围分布为道路、农田等，无需要特别保护的生态系统。因此项目运营不会对当地生态环境产生不利影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目符合国家政策 台前县圣合饲料有限公司年产8000吨羽毛粉建设项目属新建项目，经查阅《产业结构调整目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“第一类 第十九条30、畜禽骨、血、羽毛及内脏等副产物综合利用与无害化处理”。该项目已于2020年08月06日在台前县发展和改革委员会备案，备案文号为2020-410927-14-03-066185（见附件2）。因此，项目符合国家产业政策。 2、项目选址可行 项目位于濮阳市台前县侯庙镇武楼村，占地面积2612m2；根据台前县自然资源局出具的证明（附件3），项目用地为企业建设用地，对照《台前县侯庙乡土地利用总体规划图（2010-2020）》，本项目用地为建设用地，符合土地利用总体规划。 经预测，项目建成运营后各项污染物均能实现达标排放，对周围大气环境、水环境、声环境影响较小，项目生产的各项固废均可实现合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 综上所述，本项目选址合理。 3、污染物治理措施可行 （1）废气 本项目废气主要为水解、烘干产生的恶臭气体，冷却、筛选、粉碎、包装工段产生的少量颗粒物和恶臭气体，真空泵恶臭气体、天然气锅炉燃烧废气和食堂油烟。 ①水解、烘干、冷却、筛选、粉碎和包装产生恶臭以及真空泵恶臭 水解、烘干、冷却、筛选、粉碎均配套安装有负压管道收集系统；包装工序安装有集气罩；整个生产车间安装负压收集系统，真空泵采用全密闭整体抽风，废气收集后经“喷淋+生物滤池”处理后由15m高排气筒排放，有组织NH3、H2S排放浓度分别为1.07mg/m3、0.012mg/m3，NH3、H2S排放量分别为0.219t/a（0.030kg/h）、2.50×10-3t/a（3.47×10-4kg/h）。NH3、H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（NH3排放速率≤4.9kg/h，H2S排放速率≤0.33kg/h）。 ②冷却、筛选、粉碎和包装工序产生的粉尘 冷却、筛选工序粉尘负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，粉碎粉尘经负压管道收集后经1套设备自带袋式除尘器处理，包装工序粉尘引入1套袋式除尘器处理，含尘废气处理后进入“喷淋+生物滤池”，处理后经1根15m高排气筒（P1）排放，有组织粉尘排放浓度分别为0.928mg/m3，粉尘排放量分别为0.190t/a（0.026kg/h）。颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的2级标准限值（粉尘≤120mg/m3，排放高度为15m，排放速率≤3.5kg/h）。 ③天然气锅炉燃烧废气 项目天然气锅炉燃烧废气采用低氮燃烧+烟气循环系统处理，处理后经1根15m高排气筒排放，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为3.67mg/m3、3.00mg/m3和27.6mg/m3，均满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知—河南省2019年度锅炉综合整治方案》（豫环文[2019]84号）的相关要求（颗粒物排放浓度≤5mg/m3，二氧化硫排放浓度≤10mg/m3，氮氧化物排放浓度≤30mg/m3）。 ④无组织废气 本项目无组织NH3、H2S排放量分别为0.04t/a（5.56×10-3kg/h）和1.00×10-3t/a（1.39×10-4kg/h），厂界NH3、H2S浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值的二级标准；无组织颗粒物排放量为0.20t/a（0.028kg/h），厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（周界外浓度最高点1.0mg/m3）。 综上，本项目的建设对当地的环境空气影响较小。 （2）废水 本项目废水主要为生产废水和生活污水。冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水经厂区污水处理站（5m3/d）处理后回用冷却系统；反渗透浓水和锅炉废水经收集池（20m3）收集后用于厂区洒水；食堂废水经隔油池（1m3）处理后和其余生活污水经化粪池（10m3）处理后由附近村民定期农田施肥，综合利用不外排。废水排放对区域地表水体的影响较小。 （3）噪声 本项目产生的噪声主要包括化制机、粉碎机、送料机等设备运行时产生的机械噪声，噪声值在75~90dB(A)之间。高噪声设备采取措施后，本项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目完成后营运期间产生的噪声经过合理的降噪措施处理后，对周围声环境影响较小。 固体废物 本项目产生的废包装材料产生量约为0.1t/a，经收集暂存后定期外售；除杂（筛选）工段筛选出的废渣产生量约为3.61t/a，经收集暂存后定期外售；除尘器收集的粉尘产生量为3.61t/a，统一收集后回用生产；纯水制备产生的反渗透膜产生量约为0.8t/a，经收集暂存后由厂家回收；污水处理站污泥产生量约为9t/a，用于周边农田肥田；职工生活垃圾产生量约为1.5t/a，及时清理，定期交给环卫部门进行处理。固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4、总量控制指标分析 （1）本项目新增总量 运营期项目运营期项目冷凝废水、喷淋塔废水和真空泵废水经厂区污水处理站处理后回用冷却水系统；反渗透浓水和锅炉废水经收集池收集后洒水降尘；食堂废水经隔油池处理后和其余生活污水经化粪池处理后由附近村民定期农田施肥，综合利用不外排。无废水排放，不涉及COD、氨氮的总量控制指标。 项目燃气加热炉废气量为599.5万m3/a，SO2、NOx排放浓度分别为3.00mg/m3、27.6mg/m3，SO2、NOx排放量分别为0.018t/a、0.165t/a。 （2）总量替代 本项目位于台前县，2019年度本区域空气质量为不达标区，二氧化硫、氮氧化物总量实行2倍替代，替代量为：二氧化硫0.036吨/年、氮氧化物0.330吨/年。 河南英腾服饰有限公司结余减排量二氧化硫6.2332吨/年，河南天邦石油化工有限公司结余减排量氮氧化物12.084吨/年，建议将河南英腾服饰有限公司结余减排量中二氧化硫0.036吨/年，河南天邦石油化工有限公司结余减排量中氮氧化物0.330吨/年，用于该项目新增总量。 二、建议 1、建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。 2、严格落实评价提出的各种污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、本项目环保投资主要用于项目废气、废水、噪声、固废等污染治理，评价建议严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 三、总结论 台前县圣合饲料有限公司年产8000吨羽毛粉建设项目符合国家产业政策，项目选址合理。建设单位在认真落实环评提出的各项环保治理措施和建议的基础上，项目产生的污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设是可行的。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围环境示意图 附图三 侯庙镇土地利用总体规划图（2010~2020年） 附图四 厂区总平面布置图 附图五 项目卫生防护距离包络边界示意图 附图六 项目现状质量监测点位示意图 附图七 现场照片 附件： 附件1 委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 台前县自然资源局出具的用地说明 附件4 侯庙镇人民政府出具的规划证明 附件5 检测报告 附件6 营业执照 附件7 厂房租赁协议 附件8 关于资料提供和环评内容的确认承诺函 附件9 建设项目大气环境影响评价自查表 附件10 建设项目地表水环境影响评价自查表 附件11 建设项目土壤环境影响评价自查表 附件12 建设项目环境风险影响评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

1.44

不凝气1.33

洒水

降尘

食堂用水

14.97

0.96

锅炉

真空泵

喷淋塔

生活用水

新鲜水

3.84

1.0

0.1

化粪池

收集池

0.2

0.72

1.64

9.60

4.04

反渗透装置

5.48

农田施肥

0.8

2.40

5.76

4.04

隔油池

0.02

0.1

0.08

0.08

0.88

成品

水解

冷凝水

物料（含水率15%）

水蒸汽

6.50

1.18

5.32

5.32

3.99

污水处理站

2

5.33

循环冷却水

0.06

0.04

960

0.24

4.27

4.27

4.50

0.06

锅  炉

蒸汽

2

0.06

水解

2

纯水制备

1.94

冷却、除杂

烘干

粉碎

自动包装

投料

天然气锅炉

水蒸气、恶臭、噪声

外购羽毛

高温水解

水蒸气、恶臭、废水、噪声

入库

粉尘、恶臭、噪声

烟气、固废

粉尘、恶臭、噪声

粉尘、恶臭、噪声

蒸汽

冷却、除杂

烘干

粉碎

自动包装

投料

天然气锅炉

水蒸气、恶臭、噪声

外购羽毛

高温水解

水蒸气、恶臭、噪声

入库

粉尘、恶臭、噪声

烟气、固废

粉尘、恶臭、噪声

粉尘、恶臭、噪声

蒸汽

加药

废水

调

节

池

气

浮

水解酸化

接触氧化

沉

淀

池

清水池

回用冷却系统

污泥回流

风机