# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 濮阳市莒奥保温材料有限公司岩棉废料回收利用项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410927-42-03-088922 |
| 建设单位联系人 | 仝绪勇 | 联系方式 | 15286925888 |
| 建设地点 | 河南省濮阳市台前县夹河乡西杨村 |
| 地理坐标 | （116°0′13.221″E，36°1′28.843″N） |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 60、石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 20% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 37352（现有厂区占地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”控制要求的相符性 （1）生态相符性 <1>生态环境相符性分析 河南省濮阳市台前县夹河乡基本以人工生态系统为主，主要是农田、林地，林地以稀疏的树木分布在耕地周围。以农业生态为主，野生动物的种类及数量均很少，主要生长着一些鸟类、鼠类、蛙类及蛇类等动物。家养动物有猪、羊、牛、驴、兔、鸡、狗等，水生生物主要是人工养殖的鱼类。濮阳区域主要以耕地为主，占57.09%，其基本特征是：地势平坦，土层深厚，便于开发利用；垦殖率较高，但人均占有量少，后备资源匮乏。濮阳市土地开发利用历史悠久，绝大部分已开辟为农田，土地垦殖率87.5%。除生产建设和生活用地外，宜农而尚未开垦的荒地已所剩无几。 本项目用地性质为建设用地，由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存其他存在，附近无自然生态保护区。 <2>与濮阳市饮用水源地保护规划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），按照《中华人民共和国污染防治法》、《中华人民共和国水法》的有关要求，依据《饮用水水源保护区划分技术规范(HJ/T338—2007)》，划定乡镇级集中式饮用水水源保护区。 台前县集中式饮用水源主要是： 1）台前县夹河乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。 2）台前县打渔陈镇地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东120米、西50米、南至101省道、北50米的区域(1、2号取水井)，3、4号取水井外围50米的区域。 3）台前县马楼镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西至、南20米、北至汤台路的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围30米的区域。 4）台前县侯庙镇地下水井群(共5眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围50米、东至101省道的区域(1号取水井)，2～5号取水井外围50米的区域。 5）台前县清水河乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围50米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米的区域。 6）台前县后方乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、西50米、南30米、北50米的区域。 7）台前县吴坝镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西50米、南30米、北50米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围50米的区域 本项目位于台前县夹河乡西杨村，项目厂区距离台前县乡镇集中式引用水源地最近的为夹河乡水厂地下水井，取水井位于夹河乡政府南临，位于本项目东约2km，本项目不在其保护范围内，故本项目厂址与台前县乡镇集中式引用水源保护区规划相符 （2）环境底线分析 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据“环境空气质量模型技术支持服务系统”中对项目所在区域2019年份达标区判定的筛选结果，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO项基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，O3、PM10、PM2.5基本污染物不达标。项目所在区域属于不达标区，为改善濮阳市环境空气不达标区现状濮阳市人民政府公布《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）》（濮政【2018】17号）通知，企事业单位严格按照《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）》（濮政【2018】17号）的要求采取以上措施后，濮阳市大气质量状况可以得到进一步改善。 项目所在地主要河流为金堤河，根据濮阳市生态环境局发布的2020年01月-2020年12月环境质量公报，根据金堤河张秋断面监测结果显示，2020年1月、2月、4月、7月、8月、10月、11月、12月，COD、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准的要求。在2020年3月、5月、6月，COD浓度超标；在2020年9月，总磷浓度超标。近年来，针对河段污染问题濮阳市政府及生态环境局等相关部门发布并实施了《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）》、《濮阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案》等一系列整治方案，现濮阳市水系通过综合整治工程，金堤河的水质已初见改善，待方案中各项整治要求落实后，金堤河水质将会大幅提高。 项目所在地为河南省濮阳市台前县夹河乡西杨村，根据河南中玖环保有限公司对项目所在地进行的监测结果可知，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 本项目废气、废水、噪声、固废在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小。 综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目位于河南省濮阳市台前县夹河乡西杨村，本项目生产用水通过厂内自备水井供水，因不涉及新增劳动定员，故本项目不涉及生活用水，因此水资源不会达到资源利用上线；本项目用电由当地电网供给，本项目属于扩建项目，新增用电量约为2.56万度，不会达到供电量使用上线；本项目不涉及天然气；原料为市场采购和利用现有工程生产固废，不会超出资源利用上线；项目土地性质为现有厂区的建设用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。 （4）本项目与生态环境准入清单的相符性分析如下 目前项目选址区域暂无明确的生态环境准入清单，本项目属于石墨及其他非金属矿物制品制造，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《市场准入负面清单》（2020年本），本项目不属于其中的限制、淘汰类产业的项目，因此本项目符合国家和地方相关的产业政策。 3、选址合理性分析 根据建设单位提供的由台前县国土资源局为本项目出具的证明（见附件3）和台前县夹河乡人民政府出具的证明（见附件4），本项目选址合理。 4、与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（豫环文[2019]84号）相符性分析 表1-1 相符性分析一览表 序号 文件内容 本项目情况 相符性 类别 详细要求 1.1 料场密闭治理 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 本项目生产所用的水泥贮存在筒仓内，其余原辅料在存于原料仓库，原料仓库采用喷淋装置，减少粉尘逸散，厂界内无露天堆放的原辅料。 相符 1.2 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 本项目生产所用的水泥存于筒仓内，其余原辅料在存于原料仓库，原料仓库密闭。 相符 1.3 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 本项目车间四面密闭，通道口安装推拉门。 相符 1.4 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 本项目车间地面所有地面均硬化。 相符 1.5 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 本项目在皮带输送机末端、提升料斗、搅拌机所在位置设置二次密闭车间收集产生的上料粉尘和搅拌粉尘同时控制无组织粉尘的排放。 有组织粉尘通过“负压抽吸装置+袋式除尘器+15m高排气筒”收集处理与排放；无组织粉尘通过二次密闭车间进行自然沉降。 相符 1.6 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 本项目车间内生产工序分区明确，原料仓库顶端安装喷淋装置。 相符 1.7 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 本项目不涉及。 / 2.1 物料输送环节 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 水泥从筒仓由气力输送装置通过密闭管道通入搅拌机内；其余原辅材料输送过程采用密闭皮带输送机输送至密闭提升料斗，由密闭提升料斗倒入搅拌机。 本项目在皮带输送机末端、提升料斗、搅拌机所在位置设置二次密闭车间负压收集产生的上料粉尘和搅拌粉尘同时控制无组织粉尘的排放。有组织粉尘通过“负压抽吸装置+袋式除尘器+15m高排气筒”收集处理与排放；无组织粉尘通过二次密闭车间进行自然沉降。 相符 2.2 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 本项目在皮带输送机末端、提升料斗、搅拌机所在位置设置二次密闭车间收集产生的上料粉尘和搅拌粉尘同时控制无组织粉尘的排放。有组织粉尘通过“负压抽吸装置+袋式除尘器+15m高排气筒”收集处理与排放；无组织粉尘通过二次密闭车间进行自然沉降。 相符 2.3 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 本项目渣球、熔化尾渣、边角料、除尘灰及水喷淋沉淀物通过固废暂存间-2#耐烧保温岩棉生产线原料仓库-本项目原料仓库的转运路径转移至本项目原料仓库，2#耐烧保温岩棉生产线原料仓库内安装有喷淋装置降低无组织粉尘。水泥通过密闭罐车运至厂内；石粉（粒状）通过货车加盖芷布、洒水运入厂内。 相符 2.4 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 本项目除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；除尘器灰装入密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库内，定期回用于生产。 相符 3.1 生产环节治理 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 本项目原料仓库密闭且安装洒水喷淋装置控制粉尘；上料、搅拌粉尘采用“负压抽吸装置+袋式除尘器+15m高排气筒”进行收集处理与排放。 相符 3.2 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 本项目无VOCS产生。 / 4.1 厂区 、 车辆管理 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区地面硬化，闲置裸露空地绿化。 相符 4.2 对厂区道路定期洒水清扫。 厂区道路定期洒水。 相符 4.3 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 本项目不涉及。 / 5.1 建设完善监测系统 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 / / 5.2 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 / / |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目的由来 濮阳市莒奥保温材料有限公司是一个以耐烧保温岩棉为主要产品的企业，于2015年12月创立，现有厂区位于河南省濮阳市台前县夹河乡西杨村，目前的生产能力为年产6万吨耐烧保温岩棉，厂区内共有2条耐烧保温岩棉生产线，单条生产线每年可生产3万吨耐烧保温岩棉。为了使固废资源得到更好的利用，并且降低能源消耗、降低污染物的排放，濮阳市莒奥保温材料有限公司在现有厂区内部投资并建设岩棉废料回收利用项目，对原有耐烧保温岩棉生产线产生的边角料及相关工序中产生的废料等物料混合外购的水泥、石粉（粒状）生产岩棉渣压块，作为现有工程原料进行回收利用。本项目利用现有厂区占地（占地面积37352m2），总投资50万元，建设岩棉废料回收利用生产厂房及生产线，建成后每年可生产岩棉渣压块900万块。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，项目已在台前县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为：2020-410927-42-03-088922。因此，本项目建设符合当前国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》和《河南省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，本项目需进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 60、石墨及其他非金属矿物制造309”中“其他”类，应编制环境影响报告表。 受濮阳市莒奥保温材料有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司自接到委托后，坚持求真、务实、客观的原则，对该项目进行了认真、细致的现场踏勘，并对项目相关资料进行了全面收集和调查，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2、建设内容及工程规模 （1）建设情况 本项目建设内容见下表。 表2-1 本项目组成及工程内容表 项目组成 项目 工程内容 备注 主体工程 原料仓库 1F建筑，建筑面积300m2 长×宽×高：10m×30m×9m 拟建，1F建筑。原辅材料贮存 生产车间 1F建筑，建筑面积900m2 长×宽×高：30m×30m×9m 拟建，1F建筑。上料、搅拌、压块车间 水泥筒仓 体积：75m3，直径×高：3.15m×9.6m 筒仓总高度为15.6m 拟建，贮存水泥，柱形筒仓 辅助工程 办公楼 建筑面积2600m2 依托现有 公用工程 供电 当地电网 依托现有 供水 厂内自备水井供给 依托现有 供热、制冷 采用单体空调 依托现有 环保工程 废气防治措施 卸料粉尘通过原料仓库洒水喷淋装置减少无组织排放； 筒仓呼吸粉尘通过水泥筒仓仓顶滤芯除尘器处理，在15m高空排放； 上料粉尘和搅拌粉尘在二次密闭车间内通过“负压抽吸装置+袋式除尘器+15m高排气筒”进行收集处理与排放； / 废水防治措施 无生产废水产生。 本项目劳动定员从现有工程劳动定员中调配，无新增生活污水 噪声防治措施 选用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、隔声等措施。 / 固废防治措施 除尘器灰收集后存入密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库，定期回用生产； 二次密闭车间沉降粉尘定期清扫，存入密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库，定期回用生产。 劳动人员从现有工程劳动定员中调配，无新增生活垃圾产生 （2）本项目产品产量情况 表2-2 项目产品方案一览表 名称 规格（mm） 年产量（万块） 备注 岩棉渣压块 120×240×50 450 1.97kg/块 100×200×50 450 1.37kg/块 3、本项目主要原辅材料及能源使用情况 表2-3 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号 名称 年耗量（t/a） 最大储存量（t） 来源 1 渣球 3735 93.375 现有工程耐烧保温岩棉生产线废料。原料仓库暂存。 2 熔化尾渣 4197 104.925 现有工程耐烧保温岩棉生产线废料。原料仓库暂存。 3 收集除尘灰 3176.8 79.42 现有工程耐烧保温岩棉生产线袋式除尘器灰。原料仓库暂存。 4 废边角料 350 8.75 现有工程耐烧保温岩棉生产线切割边角料。原料仓库暂存。 5 水喷淋沉淀物 168 4.2 现有工程耐烧保温岩棉生产线固化废气水喷淋除尘产生的沉淀物。原料仓库暂存。 6 石粉 1500 75 散状颗粒状，外购。原料仓库暂存。 7 水泥 1200 60 散状粉末，外购。水泥筒仓暂存。 8 水 880m3/a / 厂区自备水井供水。原料仓库喷淋水、搅拌用水。 9 电 25600KWh/a / 当地电网供给，用于生产。 根据建设单位提供的产品参数，本项目原辅材料主要成分分析如下： ①渣球 渣球为现有工程耐烧保温岩棉生产线在成纤工序产生的岩棉渣球，为类球形固体，是现有工程耐烧岩棉生产线生产的生产固废，原处理方式为收集后在固废暂存间暂存，后重新加入熔炉熔化，回用于生产。现通过输送带（加密闭廊道）由固废暂存间转移至本项目原料仓库暂存待使用。 ②熔化尾渣 熔化尾渣为现有工程耐烧岩棉生产线在生产耐烧保温岩棉期间使用焚烧炉时产生的炉渣，为块状固体，主要成分为铁及少量铝、镁等金属元素，为现有工程耐烧岩棉生产线生产固废，原处理方式为收集后装入袋内在固废暂存间暂存，作为建材原料外售。现通过输送带（加密闭廊道）由固废暂存间转移至本项目原料仓库暂存待使用。 ③收集除尘灰 收集除尘灰为现有工程耐烧本岩棉生产线旋风除尘器、固化废气措施中的干式沉降室和布袋除尘器等收集的粉尘，呈粉末状，原处理方式为收集后存于密闭、干燥的塑料桶内，存放于固废暂存间，后作为建筑原材料进行外售。现收集后通过铲车将装有收集除尘灰的密闭塑料桶运至本项目原料仓库暂存待使用，因使用密闭塑料桶装存收集除尘灰且转移过程中移动速度较慢，产生的粉尘可忽略不计。 ④废边角料 废边角料为在现有工程耐烧本岩棉生产线按客户要求的尺寸对岩棉制品进行切割，切割过程中产生的边角料，为块状固体，原处理方式为收集后装入袋内在固废暂存间暂存，重新进入集棉工序，回用于生产。现通过输送带（加密闭廊道）由固废暂存间转移至本项目原料仓库暂存待使用。 ⑤水喷淋沉淀物 水喷淋沉淀物为现有工程耐烧岩棉生产线固化废气水喷淋除尘产生的沉淀物（含水率60%），为泥状粘稠物，原处理方式为收集后存于密闭、干燥的塑料桶内，存放于固废暂存间，后重新加入熔炉熔化，回用于生产。现收集后通过铲车将装有水喷淋沉淀物的密闭塑料桶运至本项目原料仓库暂存待使用，因使用密闭塑料桶装存水喷淋沉淀物且转移过程中移动速度较慢，产生的粉尘可忽略不计。 ⑥水泥 本项目使用的水泥主要为普通硅酸盐水泥，由硅酸盐水泥熟料、6%～20%混合材料，适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，为粉末状，主要化学成分为氧化钙CaO，二氧化硅SiO2，三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝Al2O3。水泥遇水易凝结成块，加入水泥后可促进本项目混合料在压块时定型。本项目使用的水泥为外购成品，粉末状，通过密闭罐车运至厂内后利用罐车自带空压机将水泥打入水泥筒仓内贮存。 ⑦石粉（粒状） 轧制并筛分碎石所得的粒径为0～5mm的物料，粒状，不溶于水，是一种很好的建筑材料填充剂，拌合物的强度较高，与水泥的粘结性好。本项目使用的石粉为外购成品，粒状，通过货车运至厂内后在原料仓库内贮存，运输过程要求车辆加盖芷布并洒水，减少运输过程无组织粉尘。 4、本项目主要生产设备情况。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 1 搅拌机 1 2 皮带运输机 2 3 提升料斗 1 4 3-15砖机主机 1 5 叠板机 1 6 液压控制柜 1 7 电脑控制柜 1 本项目使用的设备不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类设备，且不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中“第一批、第二批、第三批、第四批”淘汰设备。故本项目使用的生产设备可行。 劳动定员及工作制度 本项目无新增劳动定员，生产人员从现有工程劳动人员中调配10人进行生产，实行单班8小时工作制，每天1班，年工作时间为200天。 6、项目地理位置及周边环境状况 本项目位于台前县夹河乡西杨村。本项目中心坐标为：116°0′13.221″E，36°1′28.843″N。本项目南邻长夹线，其余三侧邻农田，距离本项目最近的敏感点为厂界西北侧475m的西杨村。项目地理位置见附图1，周边环境情况见附图2。 7、本项目与现有工程的依托情况 表2-5 本项目与现有工程依托情况一览表 内容 本项目建设内容 建设内容 依托可行性分析 主体工程 原料仓库 1F建筑，建筑面积300m2 长×宽×高：10m×30m×9m 拟建 生产车间 1F建筑，建筑面积900m2 长×宽×高：30m×30m×9m 水泥筒仓 体积：75m3，直径×高：3.15m×9.6m 筒仓总高度为15.6m 拟建，贮存水泥，柱形筒仓 辅助工程 办公楼 建筑面积2600m2 依托现有工程办公楼。 本项目劳动定员从现有工程中调配人员，不新增，故可依托现有办公楼。 公用工程 供电 当地电网 依托现有工程 供水 厂内自备水井 依托现有工程厂内自备水井 供热、制冷 采用单体空调 依托现有 环保工程 废气防治措施 卸料粉尘通过原料仓库洒水喷淋装置减少无组织排放； 筒仓呼吸粉尘通过水泥筒仓仓顶滤芯除尘器处理，在15m高空排放； 上料粉尘和搅拌粉尘在二次密闭车间内采用“负压抽吸装置+袋式除尘器+15m高排气筒”进行收集处理与排放； 本项目新建废气防治设施，不依托现有工程。 废水防治措施 本项目无生产废水产生、排放。 本项目劳动定员从现有工程中调配人员，因此不产生新的生活污水。 噪声防治措施 选用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、隔声等措施。 本项目新增减振、隔声等措施。 固废防治措施 除尘器灰收集后存入密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库，定期回用生产；二次密闭车间沉降粉尘定期清扫后存入密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库，定期回用生产。 除尘器灰收集后存入密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库，定期回用生产；二次密闭车间沉降粉尘定期清扫后入密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库，定期回用生产。本项目产生的固废可不依托现有工程已建固废暂存间； 本项目劳动定员从现有工程中调配人员，因此不产生新的生活垃圾。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 图2-1 施工期工艺流程及产污节点示意图 运营期： 本项目运营期工艺流程及产污节点图详见下图。 图2-2 本项目工艺流程及产污节点图 1、工艺流程简述 （1）贮存：本项目所使用的原辅材料中水泥通过罐车运至厂内后储存在水泥筒仓内，其余原辅材料在原料仓库内卸料后贮存。 （2）上料：水泥利用气力输送设备，通过管道从筒仓输送至密闭搅拌机内，其余原辅材料由密闭皮带输送机均匀的向密闭提升料斗上料，再经密闭提升料斗提升，通过搅拌机进料口进入搅拌机。利用塑料软水管通过进料口向搅拌机内加水，加水量为原辅材料总用量的5%。 （3）搅拌：原辅材料和搅拌用水在搅拌机内进行搅拌，得到搅拌均匀的混合料。搅拌机密闭。 （4）压块：搅拌均匀的混合料通过皮带输送机进入3-15砖机主机，通过液压系统对混合料加压并利用模具挤出成型，可利用不同模具制成不同规格的岩棉渣压块。 （5）叠板：挤出成型的岩棉渣压块通过叠板机叠放，方便将制成的岩棉渣压块转移至厂区空地晾晒。 （6）晾晒：工作人员将岩棉渣压块转移至晾晒区（厂内空地）进行自然晾晒，晾晒凝固完全后即可得到成品，成品收于生产车间暂存，后续用于现有工程生产使用。 图2-3 物料平衡图 单位：t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、公司现有环保手续情况介绍： 本项目属于扩建项目，原有环保手续履行情况：①根据河南省人民政府办公厅《关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》（豫政明电【2016】33号）和《濮阳市清理整改环保违法违规建设项目实施方案》（濮环委【2016】10号）等相关文件要求做了《濮阳市莒奥保温材料有限公司耐烧保温材料项目现状环境影响评估报告》，并通过了专家评审及备案；②《濮阳市莒奥保温材料有限公司建筑保温耐烧材料项目》于2019年9月5日经台前县环境保护局审批，审批文号为台环审[2019]27号；③项目于2020年8月完成自主验收工作，公示地址为：https://www.eiabbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=324037&fromuid=100157。④于2019年12月19日进行了排污许可证的申请，并于2020年11月9日完成排污许可证的变更，排污许可单位编码：91410927MA3X5PQF6W。 二、公司现有环境问题如下： 经查阅厂区现有项目①《濮阳市莒奥保温材料有限公司耐烧保温材料项目现状环境影响评估报告》②《濮阳市莒奥保温材料有限公司建筑保温耐烧材料项目》和排污许可证可知厂区的总量排放指标为：SO2：15.185t/a，NOx：19.973t/a，挥发性有机物：27.7667t/a。 生产上的固废为熔炉产生的炉渣、成纤工序产生的渣球、切割工序产生的废边角料、除尘设备产生的除尘灰以及双碱脱硫喷淋除尘产生的沉淀物，产生量共11626.8t/a。①熔化尾渣：产生量约4197t/a，作为建材原料外售。②渣球：成纤工序产生的渣球约3735t/a，收集后重新加入熔炉熔化，回用于生产。③废边角料：现有工程按客户要求的尺寸对岩棉制品进行切割，切割过程中产生边角料，产生量为350t/a，收集后重新进入集棉工序，回用于生产。④收集除尘灰：除尘器粉尘产生量约为3176.8t/a，收集后外售可作为建筑材料的原材料。⑤水喷淋沉淀物：现有工程固化废气水喷淋除尘产生的沉淀物为168t/a（含水率60%），收集后重新加入熔炉熔化，回用于生产。 生活垃圾：产生量3.8t/a；厂区暂存，环卫部门定期清运。 现有工程主要污染工序及处置措施见下表所示 表2-6 现有工程主要污染工序及处置措施一览表 序号 类别 产污环节 环保措施 预期治理效果 1 废气治理 焚烧炉废气 旋风除尘—调温器—布袋除尘—焚烧室—固化设备二次利用后与固化废气一起经干式沉淀室—双碱脱硫塔—湿电除尘+35m高排气筒排放 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）矿物棉工业应执行的标准（烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值分别为10、100、300毫克/立方米）； 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关标准； 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号 固化废气 干式沉淀室—调温器—光氧等离子一体机—双碱脱硫喷淋除尘—湿电除尘+35m高排气筒排放 集棉废气 干式沉淀室—光氧等离子一体机—湿电除尘+35m高排气筒排放 切割废气 经回用管道回到集棉工序全部回用 全部回用 2 废水治理 生活污水 一体化污水处理设施处理后用于厂区洒水抑尘，不外排。 一体化污水处理设施处理后用于厂区洒水抑尘，不外排 3 固废治理 生产固废 设置固废暂存间，收集后外售或回用。 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的标准 生活垃圾 垃圾桶若干，收集后交当地环卫部门统一处理。 4 噪声治理 设备噪声 基础减振、厂房隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准 根据濮阳市莒奥保温材料有限公司在线监测数据和《濮阳市莒奥保温材料有限公司建筑保温耐烧材料项目竣工环境保护验收监测报告》中实际监测数据（见附件5）可知，现有工程废气能满足相应标准达标排放；废水可做到循环使用或通过一体化污水处理设施做到合理处置，不外排；四周厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；固体废物可做到综合处理、处置。即各污染物均能达标排放或合理处置，现有工程环保设施无异常，对本项目无不良影响。根据现场探勘情况，现有工程环保问题如下表。 表2-7 现有工程环保问题及改善措施 序号 主要环保问题 改善措施 1 现有工程焚烧炉烟尘最大排放浓度较接近浓度限值（10mg/m3），有超标排放的可能。 现有工程焚烧炉废气处理措施为“旋风除尘—调温器—布袋除尘—焚烧室—固化设备二次利用后与固化废气一起经干式沉淀室-双碱脱硫塔-湿电除尘+35m高排气筒”，企业应加强对相应除尘措施的管理，定期清理收集的粉尘，保障除尘措施正常运行，避免超标排放。 2 厂内部分硬化地面有缝隙，地面防渗措施不到位。 对地面硬化地面缝隙进行修补、完善，做到无缝隙、无渗漏点。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境质量评价标准 1、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，具体限值见下表。 表3-1 环境空气质量标准 污染物名称 SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 CO 小时浓度限值 500ug/m3 200ug/m3 / / 200ug/m3 10mg/m3 日最大8小时平均浓度限值 / / / / 160ug/m3 / 日均浓度限值 150ug/m3 80ug/m3 150ug/m3 75ug/m3 / 4mg/m3 年均浓度限值 60ug/m3 40ug/m3 70ug/m3 35ug/m3 / / 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，具体限值见下表。 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 类别 pH COD NH3-N 总磷 标准值 6-9 30 1.5 0.3 3、厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见下表 表3-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别 标准值 昼间 夜间 2类 60 50 二、环境质量现状 1、环境空气 （1）基本因子 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本次评价选取2019年作为评价基准年根据“环境空气质量模型技术支持服务系统”中对项目所在区域2019年份达标区判定的筛选结果，项目所在地基本污染物统计数据见下表。 表3-4 空气质量现状评价表 评价因子 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 超标倍数 达标情况 PM2.5 年均值 63 35 0.8 不达标 PM10 年均值 99 70 0.414 不达标 SO2 年均值 12 60 0 达标 NO2 年均值 34 40 0 达标 O3 8小时平均值 187 160 0.169 不达标 CO 24小时平均 1.8mg/m3 4mg/m3 0 达标 2019年环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、CO24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；PM2.5年均值、PM10年均值，O38小时平均值均超过《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.8、0.414、0.169，因此判定为非达标区。 为持续改善环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办（2020）7号）、《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（濮政〔2018〕17号）。围绕大气污染防治目标，要求着力打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。其中，工业企业绿色升级攻坚战役要求：强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展。具体措施有：（1）持续推进工业污染源全面达标行动；（2）强化挥发性有机物（VOCs）污染防治；（3）实施重点企业深度治理专项行动；（4）加强餐饮油烟排放治理；（5）大力开展重点行业清洁生产；（6）推动绿色示范工厂建设；（7）开展秋冬季攻坚行动。待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到较大的改善，区域PM10、PM2.5、SO2、NO2等污染物浓度将逐步降低。 （2）特征因子 现有工程废气排放非甲烷总烃、甲醛和酚类化合物，非甲烷总烃、甲醛和酚类化合物现状评价数据参考《濮阳市莒奥保温材料有限公司建筑保温耐烧材料项目竣工环境保护验收监测报告》中对非甲烷总烃、甲醛和酚类化合物在厂界处的监测数据进行分析评价，数据如下。 表3-5 废气无组织排放监测结果 采样日期 检测点位 颗粒物 （mg/m3） 非甲烷总烃（mg/m3） 甲醛 （mg/m3） 酚类化合物 （mg/m3） 天气状况 2020.08.01 （09:00～10:00） 上风向 0.267 0.36 未检出 未检出 天气多云，平均气温29.0℃，平均气压100.0kpa，南风0.4-2.3m/s 下风向1# 0.350 0.42 未检出 未检出 下风向2# 0.367 0.58 未检出 未检出 下风向3# 0.383 0.65 未检出 未检出 2020.08.01 （11:00～12:00） 上风向 0.250 0.36 未检出 未检出 下风向1# 0.367 0.45 未检出 未检出 下风向2# 0.400 0.61 未检出 未检出 下风向3# 0.417 0.63 未检出 未检出 2020.08.01 （15:00～16:00） 上风向 0.283 0.31 未检出 未检出 下风向1# 0.333 0.51 未检出 未检出 下风向2# 0.433 0.67 未检出 未检出 下风向3# 0.450 0.63 未检出 未检出 2020.08.02 （09:00～10:00） 上风向 0.233 0.33 未检出 未检出 天气多云，平均气温30.0℃，平均气压99.9kpa，西南风0.4-1.2m/s 下风向1# 0.317 0.64 未检出 未检出 下风向2# 0.333 0.71 未检出 未检出 下风向3# 0.350 0.62 未检出 未检出 2020.08.02 （11:00～12:00） 上风向 0.283 0.30 未检出 未检出 下风向1# 0.433 0.68 未检出 未检出 下风向2# 0.467 0.69 未检出 未检出 下风向3# 0.483 0.55 未检出 未检出 2020.08.02 （15:00～16:00） 上风向 0.267 0.34 未检出 未检出 下风向1# 0.383 0.61 未检出 未检出 下风向1# 0.400 0.66 未检出 未检出 下风向3# 0.433 0.58 未检出 未检出 根据监测数据可知，甲醛和酚类化合物在厂界处未检出，非甲烷总烃在厂界处的最大浓度为0.71mg/m3，不超过《大气污染物综合排放标准详解》中的非甲烷总烃推荐值2.0mg/m3的标准，对周边环境无不良影响。 2、水环境质量现状 项目所在区域地表水体主要为金堤河，位于项目北侧2100m处，该河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次评价采用濮阳市人民政府公布的《濮阳市环境质量月报》2020年1月-12月金堤河张秋断面监测数据，监测数据见下表。 表3-6 金堤河张秋断面监测数据一览表 断面 监测因子 监测时间 监测结果 标准 标准指数 超标倍数 达标 金堤河张秋断面 COD 2020年1月 29mg/L 30mg/L 0.97 0 达标 氨氮 0.67mg/L 1.5mg/L 0.45 0 达标 总磷 0.08mg/L 0.3mg/L 0.27 0 达标 COD 2020年2月 29mg/L 30mg/L 0.97 0 达标 氨氮 0.82mg/L 1.5mg/L 0.55 0 达标 总磷 0.052mg/L 0.3mg/L 0.17 0 达标 COD 2020年3月 37mg/L 30mg/L 1.23 0.23 不达标 氨氮 0.86mg/L 1.5mg/L 0.57 0 达标 总磷 0.08mg/L 0.3mg/L 0.27 0 达标 COD 2020年4月 29mg/L 30mg/L 0.97 0 达标 氨氮 0.46mg/L 1.5mg/L 0.31 0 达标 总磷 0.18mg/L 0.3mg/L 0.6 0 达标 COD 2020年5月 36.5mg/L 30mg/L 1.22 0.22 不达标 氨氮 0.08mg/L 1.5mg/L 0.05 0 达标 总磷 0.25mg/L 0.3mg/L 0.83 0 达标 COD 2020年6月 37mg/L 30mg/L 1.23 0.23 不达标 氨氮 0.14mg/L 1.5mg/L 0.09 0 达标 总磷 0.14mg/L 0.3mg/L 0.47 0 达标 COD 2020年7月 28mg/L 30mg/L 0.93 0 达标 氨氮 0.21mg/L 1.5mg/L 0.14 0 达标 总磷 0.067mg/L 0.3mg/L 0.22 0 达标 COD 2020年8月 20mg/L 30mg/L 0.67 0 达标 氨氮 0.22mg/L 1.5mg/L 0.15 0 达标 总磷 0.273mg/L 0.3mg/L 0.91 0 达标 COD 2020年9月 22mg/L 30mg/L 0.73 0 达标 氨氮 0.12mg/L 1.5mg/L 0.08 0 达标 总磷 0.499mg/L 0.3mg/L 1.66 0.66 不达标 COD 2020年10月 22mg/L 30mg/L 0.73 0 达标 氨氮 0.09mg/L 1.5mg/L 0.06 0 达标 总磷 0.198mg/L 0.3mg/L 0.66 0 达标 COD 2020年11月 30mg/L 30mg/L 1.0 0 达标 氨氮 0.07mg/L 1.5mg/L 0.05 0 达标 总磷 0.091mg/L 0.3mg/L 0.3 0 达标 COD 2020年12月 27mg/L 30mg/L 0.9 0 达标 氨氮 0.15mg/L 1.5mg/L 0.1 0 达标 总磷 0.072mg/L 0.3mg/L 0.24 0 达标 根据金堤河张秋断面监测结果显示，2020年1月、2月、4月、7月、8月、10月、11月、12月，COD、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准的要求。在2020年3月、5月、6月，COD浓度超标，超标原因为接纳了沿岸生活污水；在2020年9月，总磷浓度超标，超标原因为接纳了沿岸生活污水。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区分类，项目所在地属声环境功能2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场调查，厂界外50m范围内无声环境保护目标，声环境质量现状仅监测厂界外1m处。项目委托河南中玖环保科技有限公司对本项目厂区进行监测（监测报告见附件6），监测时间为2021年03月20日~03月21日，监测结果如下表所示，监测结果详见下表。 表3-7 厂界噪声监测结果一览表 检测日期 测次 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 2021年03月20日昼间 1 53.4 53.7 51.5 54.6 2021年03月20日夜间 2 43.5 43.8 42.3 44.7 2021年03月21日昼间 1 52.6 53.2 51.2 54.1 2021年03月21日夜间 2 43.1 43.3 41.6 43.5 由上表可知，本项目四周厂界声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)），即本项目所在区域声环境质量现状较好 4、土壤质量现状 本项目委托南京基越环境检测有限公司于2021年3月23日-3月28日对本项目的土壤环境经行检测（监测报告见附件6），根据实测，本项目区域土壤中各因子检测结果见下表。 表3-8 区域土壤各因子检测结果一览表 接样日期 2021.3.22 样品名称 绿化带-1# 检测项目 单位 检出限 检测结果 第二类用地筛选值 是否 超标 砷 mg/kg 0.01 7.43 60 否 镉 mg/kg 0.01 0.31 65 否 铬（六价） mg/kg 2.0 ND 5.7 否 铜 mg/kg 1.0 34 18000 否 铅 mg/kg 0.1 22.4 800 否 汞 mg/kg 0.002 0.031 38 否 镍 mg/kg 5.0 49 900 否 pH / / 7.1 / 否 挥发性有机物（27种） 氯乙烯 mg/kg 1.5×10-3 ND 0.43 否 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 0.9×10-3 ND 54 否 顺-1.2-二氯乙烯 mg/kg 0.9×10-3 ND 596 否 1,1-二氯乙烯 mg/kg 0.8×10-3 ND 66 否 氯仿 mg/kg 1.5×10-3 ND 0.9 否 1,2-二氯乙烷 mg/kg 1.3×10-3 ND 5 否 苯 mg/kg 1.6×10-3 ND 4 否 三氯乙烯 mg/kg 0.9×10-3 ND 2.8 否 1，2-二氯丙烷 mg/kg 1.9×10-3 ND 5 否 甲苯 mg/kg 2.0×10-3 ND 1200 否 1，1，2-三氯乙烷 mg/kg 1.4×10-3 ND 2.8 否 四氯乙烯 mg/kg 0.8×10-3 ND 53 否 氯苯 mg/kg 1.1×10-3 ND 270 否 1，1，1，2-四氯乙烷 mg/kg 1.0×10-3 ND 10 否 乙苯 mg/kg 1.2×10-3 ND 28 否 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 3.6×10-3 ND 570 否 邻二甲苯 mg/kg 1.3×10-3 ND 640 否 苯乙烯 mg/kg 1.6×10-3 ND 1290 否 1，4-二氯苯 mg/kg 1.2×10-3 ND 20 否 1，2-二氯苯 mg/kg 1.0×10-3 ND 560 否 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 1.1×10-3 ND 840 否 1,1-二氯乙烷 mg/kg 1.3×10-3 ND 5 否 1，1，2，2-四氯乙烷 mg/kg 1.0×10-3 ND 6.8 否 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg 1.0×10-3 ND 0.5 否 二氯甲烷 mg/kg 2.6×10-3 ND 616 否 四氯化碳 mg/kg 2.1×10-3 ND 2.8 否 氯甲烷 mg/kg 1.0×10-3 ND 37 否 半挥发性有机物（11种） 2-氯苯酚 mg/kg 0.06 ND 2256 否 硝基苯 mg/kg 0.09 ND 76 否 萘 mg/kg 0.09 ND 70 否 苯并（a）蒽 mg/kg 0.1 ND 15 否 䓛 mg/kg 0.1 ND 1293 否 苯并（b）荧蒽 mg/kg 0.2 ND 15 否 苯并（k）荧蒽 mg/kg 0.1 ND 151 否 苯并（a）芘 mg/kg 0.1 ND 1.5 否 茚并（1,2,3-cd）芘 mg/kg 0.1 ND 15 否 二苯并（ah）蒽 mg/kg 0.1 ND 1.5 否 苯胺 mg/kg 0.05 ND 260 否 备注：“ND”表示未检出 由上表可知，本项目占地范围内表层土壤中各检测因子均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值，现状环境质量较好。 5、生态环境现状 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，植物主要为人工种植植物，区域内未发现珍稀动植物存在，附近无自然生态保护区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标 项目厂界外500米范围内自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标见表3-9（见附图2）。 2、声环境保护目标 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标（见附图2）。 3、地下水保护目标 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 用地范围内无生态环境保护目标。 5、环境敏感点保护目标 本项目周围主要敏感点情况如下表所示，敏感点的分布详见附图2。 表3-9 主要环境保护目标一览表 序号 地理坐标 保护目标 相对方位 相对距离 保护级别 经度 纬度 1 115.990019E 36.029087N 西杨村 居（村）民 NW 475m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、颗粒物参考《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2、表3标准。 表3-10 颗粒物排放标准 污染物 无组织排放标准值 有组织排放标准值 颗粒物 周界外浓度最高浓度点 0.5mg/m3 15m高排气筒 10mg/m3 2、施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见下表。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体限值见下表。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别 标准值 昼间 夜间 2类 60 50 3、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单标准； 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目劳动定员从现有工程中调配，无新增生活污水排放；原料仓库喷淋水附着在喷淋物上蒸发散耗，搅拌用水全部进入混合料用于生产，故本项目无废水产生。大气污染物主要为颗粒物，故本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目施工期主要为生产厂房的建设和设备的安装调试，生产厂房采用钢结构，利用购买好的型材，在施工场地进行安装与固定，且现有厂区地面已进行硬化处理，安装固定过程中产尘量较少，经厂区内现有建筑阻隔后，对附近的影响较小。 2、废水 2.1机械设备冲洗废水 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量小，产生的污染物主要为SS，收集后用于泼洒施工场地抑尘，不外排。 2.2施工人员洗漱废水 本项目工期约30天，施工人员约10人，由于条件限制，施工人员用水较少，用水量按30L/（人·d）计算，用水量为0.3t/d，排放量按用水量的80%计算，洗漱废水排放量为0.24t/d。施工期洗漱废水收集后用于泼洒抑尘，不外排。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目工程施工噪声来源主要为结构阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建设工程的噪声影响主要来自于施工现场（场址区内）的声源噪声。 表4-1 主要施工机械噪声值 等效声级Leq〔dB(A)〕 施工阶段 主要噪声源 距声源1米处A声级 叠加值 结构 振捣棒 80～85 91.23 电锯 90 吊车 70 3.2治理措施 （1）制定科学的施工计划，合理安排施工工艺； （2）采用距离防护措施，将主要噪声源布置在远离项目敏感点的位置，同时尽量采用低噪声设备以及对设备进行低噪声改造，应采用低噪声的新工艺和新技术，使噪声污染在施工中得到控制； （3）采取减振阻尼措施，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术； （4）采取隔声降噪措施，利用工地四周的围墙，用隔声性能好的隔声构件设置较高的宣传广告看板作为隔声屏，将施工机械噪声源与周围环境隔离； （5）加强对施工场地的监督管理，合理安排施工进度，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工及来往运输车辆禁止鸣笛； （6）严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，合理安排施工时间； （7）施工前，建议先与周边居民做好沟通与交流，以取得居民的谅解。 另外，建议施工单位在厂界设置移动式隔音墙，施工期影响是短暂的，随着施工期的结束，施工噪声影响随之消失。 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。本项目总建筑面积为1200m2，拟建厂房采用钢结构，利用定好的型材，现场进行安装固定，产生的建筑垃圾极少，类比同类型企业钢结构厂房建设情况，项目建筑垃圾产生量约为0.5t。建议建设单位严格施工，不随意倾倒建筑垃圾。本项目施工期约30天，施工人员约10人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计算，则生活垃圾产生量为5kg/d。施工人员生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一处理 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气源强及治理措施 1.1物料转移粉尘 本项目使用的原辅材料中渣球、熔化尾渣、废边角料、除尘灰及水喷淋沉淀物为现有工程生产固废，暂存于固废暂存间内。本项目对渣球、熔化尾渣、废边角料、除尘灰及水喷淋沉淀物进行取用时，利用铲车进行转运（收集除尘灰及水喷淋沉淀物装于密闭、干燥的塑料桶），转运路径为：固废暂存间-2#耐烧保温岩棉生产线原料仓库-本项目原料仓库，固废暂存间和本项目原料仓库与2#耐烧保温岩棉生产线原料仓库中间均有密闭通道连接，供铲车进出。根据现场勘查，2#耐烧保温岩棉生产线原料仓库四面密闭，仅留车辆进出口（安装有推拉门），且顶部安装有喷淋装置，定时喷淋，减少逸散粉尘。由此可知，期间外逸粉尘量很少，可忽略不计，故本项目设置的转运路径可行。 1.2卸料粉尘 本项目所用物料经铲车由固废暂存间经2#耐烧保温岩棉生产线原料仓库转运至原料仓库后，渣球、熔化尾渣、废边角料（收集除尘灰及水喷淋沉淀物依然存于密闭、干燥塑料桶内）在卸料点落点会产生卸料粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中的经验估算，卸料粉尘的产污系数为0.01kg/t-物料，装卸过程中渣球、熔化尾渣、废边角料的使用量为8282t/a，则卸料粉尘产生量为0.083t/a。 石粉（粒状）通过货车运入厂内，贮存在原料仓库内，运输过程加盖芷布并洒水，使石粉（粒状）保持湿润，减少粉尘。石粉（粒状）在原料仓库卸料时，会产生卸料粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中的经验估算，装卸粉尘的产污系数按0.01kg/t-物料计，石粉（粒状）的使用量为1500t/a，则卸料粉尘的产生量为0.015t/a。 原料仓库内卸料粉尘通过在原料仓库顶端安装喷淋装置进行处理，喷淋装置对卸料粉尘的处理效率为85%，经喷淋后的粉尘沉积在原料仓库内，定期清扫，清扫后作为原料使用，故原料仓库内卸料粉尘的产排情况见下表。 表4-2 卸料粉尘产排情况一览表 污染物 排放 方式 产生情况 处理措施 排放情况 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量 t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 卸料粉尘 无组织 0.098 0.061 / 喷淋装置 0.015 0.0094 / 1.3筒仓呼吸粉尘 本项目拟建设水泥筒仓1个，外购原料水泥通过密闭罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入筒仓内暂存，此时筒仓内的空气、粉尘从筒仓顶部的排气孔排出。气力泵输送装置按5t/h计算，则水泥筒仓有效工作时间约为240h/a。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中“混凝土分批搅拌厂”中“贮仓排气”产污系数0.12kg/t-物料，水泥消耗量为1200t/a，则筒仓仓顶呼吸颗粒物产生量为0.144t/a（0.6kg/h）。水泥筒仓仓顶自带滤芯除尘器，滤芯除尘器净化效率按98%计，滤芯除尘器风量取2500m3/h，水泥筒仓呼吸粉尘经滤芯除尘器净化后排放，则排放量为0.003t/a，排放速率为0.0125kg/h，排放浓度为8.3mg/m3。水泥筒仓整体高度为15.6m，仓顶滤芯除尘器排放口距离地面高度大于15m（以15m计）。水泥筒仓呼吸粉尘产排情况见下表。 表4-3 筒仓呼吸粉尘产排情况一览表 污染物 排放 方式 产生情况 处理措施 排放情况 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量 t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 筒仓呼吸粉尘 有组织 0.144 0.6 240.0 仓顶滤芯除尘器+15m高空排放 0.003 0.0125 5.0. 1.4上料粉尘、搅拌粉尘 水泥利用气力输送设备，通过管道从筒仓输送至搅拌机，在搅拌机落点会产生一定量的上料粉尘。其余原辅材料通过密闭皮带输送机进入提升料斗，会在提升料斗落点产生一定量的上料粉尘；提升料斗经提升后，将原辅材料通过搅拌机进料口倒入搅拌机，会在搅拌机落点产生一定量的上料粉尘。物料在搅拌机内进行搅拌时，会产生一定量的逸散粉尘。皮带输送机、提升料斗、搅拌机每天工作8h，每年工作200d。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中的经验估算，上料粉尘的产污系数为0.025kg/t。本项目水泥的使用量为1200t/a，则水泥在搅拌机落点处上料粉尘的产生量约为0.03t/a。其余原辅材料使用量为13126.8t/a，则在提升料斗落点处上料粉尘的产生量约为0.3282t/a，在搅拌机落点处上料粉尘的产生量约为0.3282t/a。上料粉尘的总产生量为0.6864t/a。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中的经验估算，搅拌粉尘的产污系数为0.025kg/t。本项目搅拌时物料总用量为14326.8t/a，则搅拌粉尘的产生量为0.3582t/a。 本项目在皮带输送机末端、提升料斗、搅拌机所在位置设置二次密闭车间，收集产生的上料粉尘和搅拌粉尘同时控制无组织粉尘的排放。二次密闭后，通过负压抽吸装置收集产生的上料粉尘和搅拌粉尘，通入袋式除尘器进行处理，最后通过1根15m高排气筒进行排放。负压抽吸装置对上料粉尘和搅拌粉尘的收集效率为90%，袋式除尘器对上料粉尘和搅拌粉尘的去除效率为98%，风机风量为4000m3/h，二次密闭可使无组织粉尘沉降80%左右。则上料粉尘和搅拌粉尘有组织产生量为0.947t/a，排放量为0.019t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为6.0mg/m3；上料粉尘和搅拌粉尘无组织产生量为0.105t/a，排放量为0.021t/a，排放速率为0.131kg/h。 表4-4 上料粉尘、搅拌粉尘产排情况一览表 污染物 排放 方式 产生情况 处理措施 排放情况 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量 t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 上料粉尘 、搅拌粉尘 有组织 0.9401 0.5876 146.9 负压抽吸+袋式除尘器+15m高排气筒 0.0188 0.0118 2.95 无组织 0.1045 0.0653 / 二次密闭车间 0.0209 0.0131 / 1.5皮带输送机输送粉尘 物料由原料仓库输送至提升料斗期间采用封闭皮带输送机，输送粉尘产生量较少，采取皮带输送机封闭措施后，对周围环境影响很小，不再进行定量分析。 1.6道路扬尘 车辆行驶产生的扬尘，如果在道路完全干燥、积灰较多的情况下，粉尘产生量会很大。现有工程已对厂区地面进行了全面硬化，且安排专人定期利用现有工程产生的循环冷却水和经一体化污水处理设施处理后的员工生活污水对厂区道路地面进行洒水抑尘，车辆经过时产生的扬尘很少，对周围环境影响很小，不再进行定量分析。 2、大气环境影响预测分析 （1）预测模式 评价根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定，采用推荐估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。 （2）评价因子和评价标准 根据生产工艺和产污环节分析，本项目产生的废气主要为颗粒物，颗粒物评价准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准中PM10日均浓度值的3倍，即0.45mg/m3。 （3）源强参数 表4-5 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.8℃ 最低环境温度/℃ -19.6℃ 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表4-6 本项目点源污染源强及计算参数一览数一览表 编号 名称 排气筒坐标 排气筒海拔高度m 排气筒高度m 排气筒内径m 烟气流速m/s 烟气出口温度℃ 年排放小时数 排放工况 排放速率kg/h 经度 纬度 水泥筒仓 颗粒物 115.998073 36.024852 42 15 0.3 9.83 20℃ 240 正常 0.0125 P1 颗粒物 115.998043 36.024856 42 15 0.3 15.7 20℃ 1600 0.0118 表4-7 本项目面源污染源强参数一览表 编号 名称 面源起点坐标 面源海拔高度m 面源长度m 面源宽度m 与正北方向夹角° 面源有效排放高度m 年排放小时数 排放工况 排放速率kg/h 经度 纬度 S1 颗粒物 115.997816 36.024851 42 30 40 90 9 1600 正常 0.0225 （4）预测结果 各污染物在评价范围内不同距离处的最大落地浓度预测，采用估算模式计算出的各污染物在评价范围内不同距离处的最大落地浓度见下表。 表4-8 点源最大落地浓度表 距源中心下风向距离D（m） 水泥筒仓（颗粒物） P1（颗粒物） 预测浓度（ug/m³） 浓度占标率（%） 预测浓度（ug/m³） 浓度占标率（%） 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.4464 0.10 0.3806 0.08 D10%最远距离/m 111 154 表4-9 面源最大落地浓度表 距源中心下风向距离D（m） S1（颗粒物） 预测浓度（ug/m3） 浓度占标率（%） 下风向最大质量浓度及占标率/% 3.4193 0.76 D10%最远距离/m 50 根据计算结果，本项目无组织排放的污染物最大落地浓度小于环境质量标准值，对环境空气影响不大。 本项目最大占标率PMax=0.76%，小于1%，故本项目的评价等级为三级评价，不进行进一步预测与评价只对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况如下。 表4-10 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 水泥筒仓 颗粒物 5.0 0.0125 0.003 2 P1 颗粒物 2.95 0.0118 0.0188 一般排放口合计 颗粒物 0.0218 有组织排放合计 有组织排放合计 颗粒物 0.0218 表4-11 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 卸料粉尘 颗粒物 洒水喷淋装置 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表3标准 0.5 0.015 2 上料粉尘、搅拌粉尘 颗粒物 厂房阻隔 0.5 0.0209 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.0359 表4-12 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.0577 （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境防护距离是指：“①对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准；②对于项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限值的，应要求削减排放源强或调整工程布局，待满足厂界浓度限值后，再核算大气环境防护距离；③大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。根据本项目预测分析结果可知，本项目颗粒物下风向最大浓度为3.4193ug/m3，不超过《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2、表3标准，即本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 二、水环境影响分析 1、废水产排情况 （1）原料仓库喷淋水 本项目原料仓库喷淋装置属于间歇式洒水，平均用水量为0.1m3/h，则本项目原料仓库洒水用水量为160m3/a，用水附着在喷淋物上，蒸发耗散，无废水外排。 （2）搅拌用水 本项目在搅拌时利用塑料软管向搅拌机内注水进行搅拌。类比同类企业，搅拌用水水量约为原辅材料用量的5%，本项目原辅材料使用量为14326.8t/a，则搅拌用水的用水量约为720m3/a（流量控制在0.45m3/h左右）搅拌用水全部进入混合料，不外排。 本项目无新增劳动定员，劳动人员从原有劳动定员在调配，因此无新增生活废水 图4-1 水平衡图（单位：m3/a） 2、影响分析 （1）等级判定 本项目无生产废水和新增生活污水的产生与排放，故可不开展地表水环境影响预测。 （2）排放情况 原料仓库喷淋水产生量为160m3/a，用水附着在喷淋物上，蒸发耗散；搅拌用水的用水量约为720m3/a，进入混合料用于生产，生产过程无废水外排。 本项目无新增劳动定员，故无新增生活污水产生与排放。 三、声环境影响分析 本项目噪声声源主要为搅拌机、皮带输送机、3-15砖机主机、叠板机等生产设备产生的机械噪声，其噪声值在75~85dB（A），经采取措施后，排放源强为55~65dB（A），见下表。 表4-13 本项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 产生源强 处置措施 排放源强 1 搅拌机 1台 80 基础减震、厂房隔声 60 2 皮带输送机 2台 75 基础减震、厂房隔声 55 3 提升料斗 1台 80 基础减震、厂房隔声 60 4 3-15砖机主机 1台 85 基础减震、厂房隔声 65 5 叠板机 1台 80 基础减震、厂房隔声 60 本项目所有产噪设备在一间厂房内，故需对噪声进行影响分析。 根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 点声源预测模式 式中：A（r）—距噪声源r米处预测点的A声级（dB（A））； LWA—点生源的A声级（dB（A））； r—点声源至预测点的距离（m）。 （2）噪声源叠加模式 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （3）噪声衰减模式 以本项目主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离厂界四周的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，预测各声源对厂界四周预测点的贡献值，预测本项目完成后厂界四周的噪声值。预测公式如下： 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 根据预测模式计算噪声源传播至厂界的总声压级，结果见下表： 表4-14 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界 设备名称 源强 治理措施 距离（m） 贡献值 现状背景值 预测叠加值 达标分析 东 生产设备 75-85 经基础减振，厂房吸声、隔音，噪声源强可降低约20dB（A） 50 34.13 53.4 53.45 达标 西 生产设备 75-85 200 22.09 51.5 51.50 达标 南 生产设备 75-85 60 32.55 53.7 53.73 达标 北 生产设备 75-85 100 27.63 54.6 54.61 达标 本项目夜间不生产，由上表可知，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。因此，本项目产生的噪声对周围声环境影响不大。 四、固体废物影响分析及防治措施 （1）生产固废 本项目生产固废为除尘器灰和二次密闭车间沉降粉尘。 除尘器灰包括水泥筒仓滤芯除尘器收集粉尘和袋式除尘器收集的粉尘。其中，水泥筒仓滤芯除尘器收集粉尘产生量为0.141t/a，袋式除尘器收集粉尘量为0.9213/a。故除尘器灰总产生量为1.0623t/a，除尘器灰收集后存入密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库，定期回用于生产。 二次密闭车间沉降粉尘为无组织沉降粉尘，二次密闭车间内无组织粉尘产生量为0.1045t/a，沉降效率为80%，则沉降粉尘产生量为0.0836t/a，沉降粉尘定期清扫，存于密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库，定期回用于生产。 （2）生活垃圾 本项目无新增劳动定员，劳动定员从现有工程中调配，故无新增的生活垃圾产生。 表4-15 固体废物产排情况一览表 废物类别 产量 处理方式 一般固体废物 生产固废 除尘器灰 1.0623t/a 收集后存入密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库，定期回用于生产 二次密闭车间沉降粉尘 0.0836/a 定期清扫，存于密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库，定期回用于生产 生活垃圾 生活垃圾 0 （无新增生活垃圾产生） 五、土壤影响分析 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于其附录A中“制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”的“其他”，项目类别为III类。 （2）占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积为37352m2，属于小型规模。 （3）敏感程度 项目所在地敏感程度判定见下表。 表4-16 项目土壤环境敏感程度判定表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目位于现有厂区内，厂区外为耕地，项目所在地土壤敏感程度为敏感。 （4）等级判定 本项目为非金属矿物制品建设项目，属于污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），土壤环境影响型评价等级判定详见下表。 表4-17 污染影响型评价工作等级划分 敏感程度评价工作等级占地规模 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 综上所述，本项目属于III类项目，占地规模属于小型，土壤环境敏感程度为敏感，根据污染影响型评价工作等级划分，本项目评价等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），应根据环境影响识别出的特征因子选取关键因子，重点分析建设项目对占地范围外土壤环境保护目标的累计影响，并兼顾对占地范围内的影响预测。本项目评价范围为周边50m，厂界外土壤环境敏感目标为敏感。 根据本项目排放大气污染物主要为颗粒物，根据建设单位提供的原辅材料成分资料可知，排放大气污染物不涉及重金属，可不进行土壤污染分析。综上所述，大气排放污染物涉及大气沉降，但非明显土壤影响因子。 本项目生产车间、原料库、成品库均进行防渗处理，正常情况下较难污染土壤。本项目劳动定员从原有项目调配，不新增生活污水排放。原项目生活废水经一体化污水处理设施处理后用于厂区洒水抑尘及绿化，生活废水处理设施的处理工艺为A/O工艺，处理能力为10m3/d，目前正常运行，故正常情况下本项目不会对地面下土壤造成影响。 六、地下水影响分析 本项目利用现有工程产生的废料以及外购的水泥、石粉（粒状）制造岩棉渣压块。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为附录A中“J 非金属矿采选及制品制造，69、石墨及其他非金属矿物制品 其他”，属于地下水环境影响评价IV类建设项目，根据导则要求可不开展地下水环境影响评价。 七、运营期生态环境影响分析 本项目位于濮阳市台前县西杨村，不新增用地。项目周围由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区 八、运营期环境风险环境影响分析 本项目运营过程不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源，可不开展环境风险环境影响分析。 运营期电磁辐射环境影响分析 经与项目单位结合，本项目不涉及电磁辐射内容。 十、扩建项目污染物“三笔账” 本项目污染物产排放汇总见下表。 表4-18 本项目污染物“三笔账”一览表 污染物名称 现有工程排放量（t/a） 本项目 以新带老削减量(t/a) 工程完成后排放总量(t/a) 排放增减量(t/a) 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 废水 排水量（m3/a） 0 0 0 0 0 0 0 COD 0 0 0 0 0 0 0 BOD5 0 0 0 0 0 0 0 SS 0 0 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 0 0 废气 颗粒物 14.7427 1.2866 1.2289 0.0577 0 14.8004 +0.0577 二氧化硫 15.185 0 0 0 0 15.185 0 氮氧化物 19.973 0 0 0 0 19.973 0 挥发性有机物 27.7667 0 0 0 0 27.7667 0 固废 除尘器灰 0 1.0623 1.0623 0 0 0 0 二次密闭车间沉降粉尘 0 0.0836 0.0836 0 0 0 0 十一、环保投资 表4-19 环保设施及投资估算一览表 类别 内容及处理措施 数量 投资估算(万元) 废气治理 卸料粉尘 喷淋装置 1套 1.5 筒仓呼吸粉尘 仓顶滤芯除尘器+15m高空排放 1套 3.0 进料粉尘、搅拌粉尘 负压抽吸+袋式除尘器+15m高排气筒 二次密闭车间 1套 4.0 废水治理 原料仓库喷淋水 （蒸发散耗） / / 搅拌用水 （进入混合料） / / 噪声处理 机械噪声 选用低噪声设备，厂房隔音、距离衰减 若干 1.0 固废治理 一般固体废物 密闭、干燥塑料桶，原料仓库暂存 若干 0.5 工程总投资 10 备注：环保投资占总投资比例20%（10/50×100%=20%） 十二、项目设施“三同时”验收 本项目的环保设施应与生产设施同时设计、同时施工、同时投产使用，具体“三同时”验收内容详见下表所列。 表4-20 本项目“三同时”验收一览表 项目 污染物种类 环保措施 验收内容 验收标准 废气 卸料粉尘 无组织 喷淋装置 颗粒物排放浓度 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2、表3标准 筒仓呼吸粉尘 有组织 筒仓顶部滤芯除尘器+15m高空排放 颗粒物排放速率及浓度 进料粉尘、搅拌粉尘 有组织 负压抽吸+袋式除尘器+15m高排气筒 颗粒物排放速率及浓度 无组织 二次密闭车间 颗粒物排放浓度 废水 原料仓库喷淋水 蒸发散耗 （无外排） / 搅拌用水 进入混合料用于生产 生活污水 （无新增生活废水） / / 固体 废物 除尘器灰 密闭、干燥塑料桶，原料仓库暂存，定期回用 原料仓库 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的标准 二次密闭车间沉降粉尘 密闭、干燥塑料桶，原料仓库暂存，定期回用 原料仓库 生活垃圾 （无新增生活垃圾） / 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，墙体隔音、距离衰减 等效连续 A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准 十三、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及项目自身情况，建议本项目自行监测计划见下表。 表4-21 本项目自行监测计划 类别 监测位置 监测项目 监测频率 实施单位 污染源监测 废气 水泥筒仓滤芯除尘器、排气筒P1 颗粒物 每年一次 委托有资质监测单位进行 厂区上风向1个点，下风向3个点 颗粒物 每年一次 噪声 四周厂界1m处 等效A声级 每季度一次 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 仓顶滤芯除尘器+15m高空排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2、表3标准 |
|  | P1 | 颗粒物 | 负压抽吸+袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | / |  |
| 地表水环境 | 无 |
| 声环境 | 厂界 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，厂房隔音、距离衰减 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 除尘器灰收集后存入密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库，定期回用于生产。 二次密闭车间沉降粉尘定期清扫，存于密闭、干燥塑料桶内，暂存于原料仓库，定期回用于生产。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 场地全面硬化、防渗、防漏 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目已在台前县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410927-42-03-088922。经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，本项目符合国家产业政策。 2、项目选址可行性 本项目位于濮阳市台前县夹河乡西杨村，根据台前县国土资源局为本项目出具的证明（见附件3），项目选址土地符合土地利用总体规划和国家土地相关政策。根据台前县夹河乡人民政府出具的证明（见附件4），本项目用地符合夹河乡整体规划。 3、运营期环境影响评价结论 3.1废气 3.1.1卸料粉尘 主要为原辅材料在原料仓库产生的卸料粉尘，原料仓库设置洒水喷淋装置处理卸料粉尘，处理后进行无组织排放，可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表3标准。 3.1.2筒仓呼吸粉尘 主要为水泥筒仓呼吸粉尘，在经过水泥筒仓仓顶滤芯除尘器处理后，在15m高空排放，可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2标准。 3.1.3进料粉尘、搅拌粉尘 主要为上料过程中产生的上料粉尘和搅拌过程产生的搅拌粉尘，采用“负压抽吸+袋式除尘器+15m高排气筒”且建设二次密闭车间进行收集处理与排放，可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2、表3标准。 3.2废水 本项目用水环节主要为原料仓库喷淋水、搅拌用水。原料仓库洒水喷淋装置属于间歇式洒水，原料仓库喷淋水附着在喷淋物上，蒸发耗散；搅拌用水全部进入混合料用于生产。故本项目无生产废水产生。 本项目劳动定员从现有工程中调配，无新增劳动定员，无新增的生活污水。 3.3噪声 主要为生产设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在75～85dB(A)之间，经减震、墙体隔音和距离衰减后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边声环境的影响很小。 3.4固体废物 3.4.1生产固废 主要为生产过程中产生的除尘器灰。除尘器灰收集后存入密闭、干燥塑料桶，原料仓库暂存，定期回用于生产。 3.4.2生活垃圾 本项目劳动定员从现有工程中调配，无新增劳动定员，故无新增的生活垃圾产生。 4、总量控制结论 本项目劳动定员从现有工程中调配，无新增生活污水排放；原料仓库喷淋水附着在喷淋物上蒸发散耗，搅拌用水全部进入混合料用于生产，故本项目无废水产生。大气污染物主要为颗粒物，故本项目不涉及总量控制指标。 二、建议 1、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 2、项目产生的固体废物分类收集，设置临时堆放场； 3、加强对环保设施的管理，定期检查、检修环保设施，确保环保设施正常运行。 4、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量。 5、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度。 6、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 14.7427t/a |  |  | 0.0577t/a | 0 | 14.8004t/a | +0.0577t/a |
|  | 二氧化硫 | 15.1850t/a | 15.1850t/a |  | 0 | 0 | 15.1850t/a | 0 |
|  | 氮氧化物 | 19.9730t/a | 19.9730t/a |  | 0 | 0 | 19.9730t/a | 0 |
|  | 挥发性有机物 | 27.7667t/a | 27.7667t/a |  | 0 | 0 | 27.7667t/a | 0 |
| 废水 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器灰 | 0 |  |  | 0（回用） | 0 | 0 | 0 |
|  | 二次密闭车间沉降粉尘 | 0 |  |  | 0（回用） | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | / |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

工程验收

工程施工

基础施工

粉尘、噪声

粉尘、噪声

固废

固废

贮存

上料

搅拌

压块

叠板

晾晒

G

N

N

G、S、N

G、S、N

G：废气

S：固废

N：噪声

渣球

3735

熔化尾渣

4197

收集除尘灰

3176.8

废边角料

350

水喷淋沉淀物

168

卸料、贮存

上料

搅拌

外购水泥1200

外购石粉（粒状）

1500

进筒仓

搅拌用水

720

外排粉尘

0.003

外排粉尘0.015

压块

叠板

晾晒

成品

外排粉尘0.0397

13126.8

13126.785

15046.7423

15046.7423

15046.7423

15046.7423

搅拌用水

混合料

新鲜水

物料转移洒水

160（蒸发散耗）

880

720

720